## Навигационное описание

Глава 1

### ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Залив Петра Великого находится в северо-западной части Японского моря. Воды исторического залива Петра Великого, ограниченные со стороны моря линией, соединяющей устье реки Туманная с мысом Поворотный, являются внутренними водами Российской Федерации, а указанная линия служит исходной для отсчета ширины отечественных территориальных вод в сторону моря.

Полуостровом Муравьев-Амурский и группой островов, расположенных к SW от него, залив Петра Великого разделяется на два больших залива: Амурский и Уссурийский. Кроме того, в берега залива Петра Великого вдаются еще четыре значительных залива: Посьета, Стрелок, Восток и Находка.

К западному берегу залива Петра Великого подходят отроги Черных гор, наибольшая высота южной части которых 919 м, а к восточному берегу залива - отроги горной страны Сихотэ-Алинь высотой более 1100 м.

Берега залива Петра Великого высокие, обрывистые, большей частью скалистые и почти везде приглубые; сложены они из песчаника, конгломерата, глины и на некоторых участках из гранита. Прибрежные скалы и холмы поросли травой, кустарником или лесом; местами на берегах залива и на островах растет смешанный лес.

Берега полуострова Муравьев-Амурский преимущественно высокие, обрывистые и приглубые; только ввершинах Амурского и Уссурийского заливов от этих берегов простираются обширные отмели. Северо-западный и юго-восточный берега полуострова Муравьев-Амурский изрезаны незначительно, бухт, защищенных и удобных для стоянки судов, здесь нет. Южный берег полуострова изрезан бухтами, из которых наибольшее значение имеет бухта Золотой Рог.

На обширной акватории залива Петра Великого много разных по величине островов, которые сосредоточены главным образом в западной части залива в виде двух групп.

Северная группа островов расположена к SW от полуострова Муравьев-Амурский и отделена от него проливом Босфор-Восточный. Эта группа состоит из четырех больших и многих малых островов, являющихся как бы продолжением полуострова Муравьев-Амурский. Самый бол'ыцой в этой группе и в заливе Петра Великого — остров Русский. Берега его изрезаны и образуют несколько хорошо защищенных бухт, лучшие из которых — бухты Новик, Воевода, Парис и Новый Джигит.

Южная группа островов, расположенная в юго-западной части залива Петра Великого, — острова Римского-Корсакова — состоит из шести островов и многих островков и скал. Наиболее значительный в этой группе остров Большой Пелис.

В восточной части залива Петра Великого находятся еще два больших острова: остров Путятина, расположенный посредине залива Стрелок, и остров Аскольд, лежащий к SW от острова Путятина.

Берега островов по своему виду и геологическому строению очень сходны с берегами залива Петра Великого: они также высоки, скалисты, поросли травой, кустарником и изредка деревьями. Юго-восточные берега островов приглубы и окаймлены узкой полосой надводных, осыхающих и подводных камней.

Дно в заливе Петра Великого довольно ровное и плавно повышается с S на N. Мористее входа в залив глубины резко увеличиваются.

Плавание по заливу Петра Великого днем в ясную погоду трудностей не представляет. При плавании в условиях ограниченной видимости, которая начинается здесь обычно в марте — апреле и продолжается до августа, надлежит использовать судовую РЛС и учитывать, что у наветренных берегов туман часто бывает более густым, чем вдали от них. Иногда туман бывает настолько плотным, что шум прибоя можно услышать раньше, чем увидеть берега.

Дальневосточный государственный морской заповедник находится в заливе Петра Великого. Заповедник состоит из трех морских районов: восточного — в районе островов Римского-Корсакова; западного - в бухтах Миноносок и Крейсерок и на подходах к ним; южного — в районе острова Фуругельма. Кроме того, к заповеднику относится район острова Стенина и береговой участок в южной части острова Попова.

На акватории заповедника запрещается всякая деятельность, в том числе высадка людей на побережье и острова, а также проход и стоянка судов и плавсредств, кроме кораблей и судов обеспечения Военно-Морского Флота и пограничных войск. В трехмильной зоне мористее острова Стенина и границ восточного и южного районов заповедника установлена охранная зона, на акватории которой запрещается проведение взрывных, геолого-разведочных и других изыскательских работ, свалка грунта, а также любые действия, вызывающие загрязнение акватории.

Режим плавания. На подходе к заливу Петра Великого с S расположены районы № 55, 55А и 55Б, временно опасные для плавания.

ОТ РЕКИ ТУМАННАЯ ДО ЗАЛИВА ПОСЬЕТА

От реки Туманная до залива Посьета берег простирается на 15,2 мили к NNE. Вначале берег низкий и почти не изрезан, вдоль него тянется песчаный пляж. Далее,_ к NE от мыса Островок Фальшивый берег резко повышается, изгибы его образуют бухты Сивучья и Калевала. Низкие участки берега здесь поросли травой, а высокие — кустарником.

Местность, прилегающая к берегу, покрыта множеством озер и пересечена небольшими ручьями.

Приметными пунктами при плавании вдоль этого берега являются горы Бутакова и Суслова, холмы Голубиный Утес и Заметная Горка, а также остров Фуругельма. На участке от устья реки Туманная до

бухты Сивучья на экране РЛС изображаются только прибрежные горы, а береговая линия видна лишь с близкого расстояния.

От устья реки Туманная до мыса Островок Фальшивый вдоль берега тянется песчаная отмель шириной 1—3 кбт с глубинами менее 5 м.

У высокого берега к NE от мыса Островок Фальшивый разбросаны надводные, осыхающие и подводные камни. На подходе к бухте Сивучья и в районе острова Фуругельма на глубинах 20—30 м лежат опасности, к которым относятся камни Бутакова, Михельсона, Южный, Буй и кекур Гельмерсена.

Грунт вблизи берега от устья реки Туманная до залива Посьета преимущественно песок и ил, а у возвышенных участков камень и ракушка. Местами встречаются водоросли.

Дрейфовые течения наблюдаются в описываемом районе. Приливные течения почти не ощущаются. Якорные места находятся в бухтах Сивучья и Калевала, а также в бухточке Западная, вдающейся в берег острова Фуругельма.

Река Туманная (42°17'N, 130°41'E). В устьевой части реки Туманная проходит государственная граница Российской Федерации с Корейской Народно-Демократической Республикой. (Створ маяков Российскo-корейской морской границы, установленных в 2,7 мили к NW от устья реки Туманная, служит для обозначения государственной границы между территориальными водами РФ и КНДР. (ИМ 87/98),дон. 1786/98)

Правый берег реки Туманная преимущественно гористый. Местность, прилегающая к ее левому берегу, низменная.

Опознать вход в реку затруднительно. Визуальным и радиолокационным ориентиром здесь является мыс Огарамдан (42°16'N, 130°38'Е); приметны также пик Уамнен, горы Ибон и Сируми, возвышающиеся вдоль правого берега устья реки Туманная, и скала Мунчхиам, расположенная в 2 милях к SW от мыса Огарамдан (все указанные ориентиры описаны в Лоции побережья Кореи (№ 1404).

На экране РЛС северо-восточный входной мыс реки Туманная изображается с 3 миль. При ограниченной видимости признаком, указывающим на приближение к устью реки, является желтоватый цвет воды, образующийся в результате выноса рекой взвешенных частиц грунта. Полоса мутной желтоватой воды простирается на 5—6 миль от устья. Летом эта полоса тянется обычно на ENE от устья, но направление ее может быть и другим но в зависимости от направления течения.

Перед устьем реки расположен бар, заметный по бурунам. Наибольшая глубина на баре 1,5 м. Проход через бар возможен только в штиль или при ветрах с берега. При свежих ветрах с моря на баре поднимется сильное волнение, и вход судов в реку становится невозможным.

Низкими песчаными островами Самхенчжедо, между которыми имеются проходы шириной не более 0,5 кбт, устье реки Туманная делится на два рукава: западный и восточный. Западный рукав узкий, почти полностью загроможден многочисленными островками и осушками. Восточный рукав извилист, он проходит между осушками, банками и песчаными островками, суживающими его до 1 кбт.

Входить в устье реки Туманная можно, зная местные условия плавания, остерегаясь подводной скалы, лежащей в 5 кбт к SSE от северовосточного входного мыса устья реки, и непрерывно измеряя глубины.

При плавании в устьеной части реки Туманная необходимо остерегаться подводных и надводных камней, лежащих в 7 и 8 кбт к NV/ от ее северо-восточного входного мыса.

Гидрологические сведения. Уровень воды в реке Туманная во время весеннего половодья повышается на 0,5 м, редко на 2 м над средним из низких навигационных уровней, а летом и осенью во время дождевых паводков на 2,5—6 м. Лед на реке появляется в конце, ноября и исчезает в конце марта.

Предупреждение. После штормов и осенних паводков положение восточного рукава и глубины в нем подвержены изменениям.

Холм Голубиный Утес высотой 180,3 м приметный расположен на низком берегу в 7,6 мили к NNE от северо-восточного входного мыса устья реки Туманная. Вершина холма, остроконечная и скалистая, поросла травой и кустарником. Восточные склоны холма заканчиваются скалистыми обрывами.

В 4,5 кбт к N\V от холма Голубиный Утес находится холм высотой 104 м. Вершина его округлая, и только с Е она выглядит остроконечной. Между вершинами этих холмов пролегает широкий, заросший кустарником разлог. Холм высотой (38,7 м находится в 1,6 мили к 10 NNW от холма Голубиный Утес. Вершина и склоны холма высотой 68,7 м поросли травой и кустарником. Местность, окружающая холм, низменная. С S холм выделяется своей пирамидальной формой, а с Е он опознается с трудом.

Мыс Островок Фальшивый, или Скала Бута-кова, являющийся юго-западным входным мысом бухты Сивучья и оконечностью узкой песчаной косы, расположен в 2,8 мили к NE от холма Голубиный Утес. На мысе Островок Фальшивый возвышается холм высотой 88 м, поросший травой и кустарником. Мористые склоны этого холма спускаются к воде скалистыми обрывами. Издали мыс Островок Фальшивый имеет вид островка. На экране РЛС изо - бражение мыса с 3—6 миль четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Мыс окаймлен надводными, осыхающими и подводными камнями. Вблизи него расположена скала высотой 30 м и банка с глубиной 5,2 м.

Бухта Сивучья вдается в берег между мысом Островок Фальшивый и находящимся в 2,3 мили к ENE от него мысом Бутакова. Западный и северо-западный берега бухты низкие и окаймлены песчаным пляжем, вдоль которого в 20 - 30 м от него тянется намывная песчаная мель.Эта мель приметна при волнении. Местами от берегов отходят косы, кое-где встречаются камни. Местность, прилегающая к этим берегам, низменная и поросла травой, выгорающей в летнее время. В 2 милях к NW от северо-западного берега бухты расположено обширное озеро Птичье, соединенное с бухтой протокой, которая доступна для шлюпок.

Северо-восточный берег бухты высокий, порос кустарником; вдоль него разбросаны надводные, осыхающие и подводные камни. На 9 кбт к S от середины этого берега отходит отмель, преграждающая вход в бухту с Е. На отмели лежит островок Веры и камни Бутакова. Во входе в бухту между мысом Островок Фальшивый и камнями Бутакова глубины 17—20 м. Западный и северо-западный берега бухты более приглубы, чем северо-восточный. Грунт в бухте песок, ил, местами встречаются камни и водоросли.

Бухта Сивучья открыта господствующим здесь летом южным и юго-восточным ветрам. При юго-восточных ветрах в бухту заходит крупная волна.

Пресную воду можно брать из горных ручьев, стекающих в северовосточную часть бухты.

Холм Заметная Горка высотой 31,3 м находится на берегу бухты Сивучья в 1,2 мили к NW от мыса Островок Фальшивый. Округлая вершина 5 холма заросла травой и приметна на подходах к бухте.

Камни Бутакова расположены в 1,2 мили к Е от мыса Островок Фальшивый. Высота наибольшего из камней 4,6 м. Поверхность камней беловатого цвета, так как покрыта птичьим пометом. С мористой стороны камни приглубы. При подходе к бухте Сивучья с Е и SE камни Бутакова имеют вид островка, на котором в беспорядке громоздятся обломки скал. На 4 кбт к N от камней Бутакова тянется риф с глубинами 0,4— 4,1 м. На рифе лежат надводные и осыхающие камни.

Между рифом и островком Веры имеется проход с глубинами 6—10 м и шириной 1,3 кбт.Островок Веры высотой 37,7 м расположен в 3,5 кбт к NNE от камней Бутакова. Островок порос травой. Берега островка, кроме западного, скалистые, обрывистые и окаймлены скалами, надводными, осыхающими и подводными камнями.

К N от островка Веры до северо-восточного берега бухты Сивучья тянется риф с глубинами менее 5 м. Проходить между островком Веры и северо-восточным берегом бухты даже малым судам не рекомендуется. Банка с глубиной 20 м лежит в 5 кбт к Е от островка Веры. Мыс Бутакова (42°28' N, 130°50' Е) является северо-восточным входным мысом бухты Сивучья. Он высокий, скалистый, обрывистый и окаймлен надводными, осыхающими и подводными камнями.

Якорные места. Якорное место расположено в средней части бухты Сивучья. Глубины на якорном месте 14—16 м, грунт — илистый песок. Другое якорное место находится в северо-восточной части бухты Сивучья в 3,5 кбт от берега на глубинах 11 —13 м. Грунт здесь песок.

Малые суда могут становиться на якорь в 2,5 кбт к NW от мыса Островок Фальшивый в 1 кбт от берега. Глубины здесь 8—10 м, грунт — камень (валуны). Это якорное место укрыто от южных и частично от юго-восточных ветров.При стоянке наэтом якорном месте имелись случаи утери якорей.

Рекомендации для входа в бухту Сивучья. Входить в бухту Сивучья следует посредине прохода между мысом Островок Фальшивый и камнями Бутакова. В условиях ограниченной видимости вход в нее с Е и SE распознать трудно из-за того, что мыс Островок Фальшивый, островок Веры и холм Заметная Горка кажутся отдельными островками. В этих условиях надлежит ориентироваться по острову Фуругельма, который по своим размерам значительно больше указанных объектов, и по горе Бутакова (42°30'N, 130°50'Е).

Кроме того, низкий берег, расположенный между холмом Голубиный Утес и мысом Островок Фальшивый, по ошибке можно легко принять за вход в бухту Сивучья. Это обстоятельство следует особенно учитывать при подходе с S, когда островок Веры сливается с северо-восточным берегом бухты и плохо различим. В таком случае рекомендуется ориентироваться по холму Голубиный Утес и по мысу Островок Фальшивый. При входе в бухту Сивучья в условиях ограниченной видимости необходимо использовать судовую РЛС и соблюдать особую осторожность, так как опасности, расположенные во входе в бухту, приглубы, а рельеф дна на подходах к ним сравнительно ровный и не дает возможности судить о приближении к опасностям по изменению глубин.

Мыс Халезова находится в 1,3 мили к NNE от мыса Бутакова. Мыс Халезова скалистый, обрывистый и окаймлен надводными и осыхающими камнями, простирающимися от него до 1 кбт.

Гора Бутакова высотой 314 м расп оложена в 1,1 мили к WNW от мыса Халезова. Восточный склон горы круто спускается к заливу и образует отвесные скалистые утесы, от которых выступают рифы, состоящие из обломков скал. Северный склон горы Бутакова также крутой. К S от вершины горы на 1,5 мили тянется гребень с наибольшей высотой 302,5 м, переходящий затем в крутой склон, заканчивающийся скалистыми обрывами.

Гора Бутакова приметна благодаря глыбообразной форме.

Приметные дома. Дом белый полуразрушенный находится на гребне горы Бутакова в 8,5 кбт к S от ее вершины. Западнее белого дома на гребне этой горы находятся еще два серых каменных полуразрушенных дома.

Остров Фуругельма высотой 120 м расположен в 2,9 мили к ESE от мыса Халезова. Остров приметен при подходе к нему с S. Средняя часть острова поросла травой и кустарником. Берега его скалистые, обрывистые, серовато-красного цвета. Остров окаймлен отмелью с глубинами менее 10 м, на которой лежат надводные, осыхающие и подводные камни. На подходах к острову лежат многочисленные опасности.

К Е от острова Фуругельма наблюдается постоянное течение, направленное на S.

Режим плавания. Район №331, запретный для плавапия, расположен в 10 милях к SE от острова Фуругельма.

Мыс Бочкова (42°27' N, 130°54' Е) является юго-западной оконечностью острова Фуругельма. Мыс высокий, скалистый и обрывистый, вблизи него разбросаны камни. В 4,5 кбт к Е от мыса Бочкова находится мыс Кесаря.

Камень Южный осыхающий лежит в 3 кбт к WSW от мыса Бочкова. В полную воду над камнем наблюдаются буруны. В 1,2 кбт к NE от камня Южный расположены банки с глубинами 1,8 и 2,9 м.

Проходить между камнем Южный и мысом Бочкова не рекомендуется.

Бухточка Западная вдается в западный берег острова Фуругельма в 2,5 кбт к NNE от мыса Бочкова. Ширина входа в бухточку 2,7 кбт. К вершине бухточки выходит небольшая песчаная лощина, выделяющаяся своей белизной. Берега бухточки скалистые, окаймлены узким песчано-каменистым пляжем. Бухточка защищена от юго-восточных ветров и в летнее время может служить укрытием для малых судов. Зимой и осенью становиться на якорь в бухточке не рекомендуется, так как при северных ветрах в нее заходит крупная волна, делающая якорную стоянку опасной.

Мыс Свиньина — северо-западная оконечность острова Фуругельма - скалистый, обрывистый и окаймлен надводными, осыхающими и 40 подводными камнями.

В 3,6 кбт к W от мыса Свиньина лежит банка с глубиной 5,4 м. Грунт к S от банки скала, местами камни.

Бухточка Северная вдается в северный берег острова Фуругельма между мысом Губин Нос, расположенным в 4 кбт к ENE от мыса Свиньина, и мысом, находящимся в 3,5 кбт к Е от мыса Губин Нос. Берега бухточки у входных мысов скалистые и обрывистые, а берег вершины низкий

и окаймлен белым песчано-каменистым пляжем. В вершину бухточки впадает ручей, из него можно брать воду.

Мыс Круглый — северо-восточная оконечность острова Фуругель-ма — расположен в 5,4 кбт к Е от мыса Губин Нос. Мыс Круглый скалистый, обрывистый и окаймлен надводными камнями.

В 5,6 кбт к S от мыса Круглый выступает узкий, скалистый, обрывистый мыс Клавдии, окаймленный надводными камнями.

Кекур Гельмерсена высотой 9 м находится в 5,4 кбт к NNE от мыса Круглый. Верхняя часть кекура похожа на китайскую джонку под парусами. Это сходство усиливается еще больше, когда нижняя часть кекура закрыта туманом.

Камень Буй высотой 1 м лежит в 4 кбт к Е от мыса Круглый. Камень приглубый и имеет вид круглого буя. При волнении в районе камня образуются буруны, среди которых он незаметен. Вблизи камня Буй имеются банки с глубинами 2,2 и 6 м.

Пролив пролегает между материком и островом Фуругельма. Поперек пролива тянется каменистая гряда, на которой в 1,2 мили от мыса Свиньина лежат невысокие камни Михельсона и рядом с ними подводные и осыхающие камни, разделяющие пролив на два прохода: западный и восточный. Восточный проход между камнями Михельсона и банкой с глубиной 5,4 м имеет глубины в средней части 18—21 м. В западном проходе лежат банки с глубинами 10 и 10,6 м.

Бухта Калевала вдается в берег между мысом Деда (42°30' N, 130°51'Е) и мысом Суслова, расположенным в 1 миле к NE от мыса Деда. Западный берег бухты высокий, кое-где на нем встречаются низкие участки, за которыми местность повышается. В отдельных местах берег окаймлен песчано-галечным пляжем, вдоль него разбросаны надводные и подводные камни.

Восточный берег бухты образован полуостровом Суслова, наивысшей точкой которого является вершина горы Суслова.

Берег вершины бухты образован низким перешейком, соединяющим полуостров Суслова с материком. На перешейке возвышаются холмы высотой 20—32 м. Берег этот песчаный, покрыт водорослями, выброшенными волной, и окаймлен узкой песчаной отмелью с глубинами менее 5 м.

Низкие берега бухты Калевала поросли травой, а прибрежные возвышенности травой и кустарником.

Глубины от входа по направлению к вершине бухты уменьшаются равномерно. Грунт в бухте ил, песок, галька, а в северо-восточной части встречается скала и ракушка.

Бухта Калевала открыта юго-восточным ветрам, обычно разводящим значительное волнение. Северо-западные ветры проникают в бухту в виде шквалов через перешеек, соединяющий полуостров Суслова с материком. Лед в бухте бывает с конца декабря до начала марта.

Мыс Деда — юго-западный входной мыс бухты Калевала — расположен в 1,1 мили к N от мыса Халезова. Мыс Деда высокий, скалистый, обрывистый и приглубый, окаймлен с N и Е рифами, простирающимися на 0,5 кбт от него.

Мыс Шапкина, образованный юго-восточными склонами холма высотой 69,9 м, расположен в 9 кбт к NNW от мыса Деда. Мыс Шапкипа окаймлен надводными, осыхающими и подводными камнями.

Мыс Суслова — северо-восточный входной мыс бухты Калевала — является южной оконечностью полуострова Суслова. Мыс образован высокими скалистыми и обрывистыми утесами. Он приглуб и окаймлен обломками скал и осыхающими камнями.

Якорные места. Малые суда могут становиться на якорь в спокойную погоду в средней части бухты в 4 кбт от ее берегов. Глубины на якорном месте 7—8 м. Большим судам входить в бухту не рекомендуется. Они могут становиться на якорь во входе посредине между входными мысами бухты.

Гора Суслова высотой 233,6 м расположена в 7 кбт к N от мыса Суслова. Вершина горы с S и N имеет остроконечную форму, резко от-

личающуюся от расположенных вблизи возвышенностей. С Е вершина напоминает трапецию. Склоны горы крутые, обрывистые и прорезаны ущельями, за исключением пологого северо-западного склона, который ю переходит в низкий перешеек, соединяющий полуостров Суслова с материком.

ЗАЛИВ ПОСЬЕТА

Залив Посьета вдается в берег между мысом Суслова и отстоящим к на 15,8 мили к Е от него мысом Гамова. Юго-западный берег залива Посьета изрезан сравнительно мало и представляет собой чередование высоких участков с низкими; от его середины простирается узкая коса Назимова. Северный берег залива гористый и сильно изрезан; здесь

в море выступают высокие полуострова Новгородский, Краббе и Гамова, соединенные с материком низкими перешейками. В западной части залива Посьета расположены бухты Рейд Паллада, Экспедиции и Новгородская. В восточной части залива Посьета между полуостровами Краббе и Гамова находится залив Китовый.

При плавании в заливе Посьета приметны входные мысы, прибрежные горы, холмы, а также отдаленная гора Большая Тигровая (42°49' N, 130°35' Е) и остров Фуругельма.

Населенные пункты расположены на северном берегу залива Посьета. Наиболее значительные из них поселки Посьет и Зарубино.

Глубины в восточной части залива Посьета ровные и постепенно уменьшаются к его берегам. Западная часть залива мелководна; глубины более 10 м встречаются здесь только в бухте Рейд Паллада и на рейде

Посьетский, расположенном у входа в бухту Новгородская. Грунт в большей части залива Посьета камень, покрытый слоем песка и ила.

Опасности в заливе Посьета расположены главным образом в проходе, ведущем из бухты Рейд Паллада в бухты Экспедиции и Новгородская, а также в самих бухтах. В центральной и восточной частях залива Посьета опасностей не обнаружено, за исключением банки Клыкова. Лучшие якорные места в заливе Посьета находятся в бухтах Рейд Паллада, Троицы и на рейде Посьетский.

Гидрометеорологические сведения. Ветры. В заливе Посьета в течение года преобладают западные ветры, с сентября по апрель повторяемость их составляет 32—68 %, а в другие месяцы она уменьшается. Летом направление ветра менее устойчиво, в это время несколько чаще отмечаются восточные ветры. Средняя месячная скорость ветра в течение года изменяется от 3 м/с летом до 6 м/с зимой.

Штормовые ветры чаще отмечаются зимой. В вершине залива Посьета повторяемость ветра со скоростью 14 м/с и более не превышает 10 % в месяц, а у входных мысов возрастает до 14 % в месяц.

Туманы в заливе Посьета обычно появляются в марте—апреле и продолжаются до августа, достигая наибольшей повторяемости в июне— июле: в вершине залива 13, а у входных мысов 20 дней с туманом в месяц, а в отдельные годы число их может достигать соответственно 21, 30 и 26 в месяц.

Очень часто район между островом Фуругельма и мысом Гамова покрыт туманом, тогда как в заливе Посьета в это время ясно. Такое явление наблюдается обычно при тихой погоде, когда туман, как правило, надвигается ночью с SE и стоит сплошной стеной. Весной и поздней осенью в штиль или при слабом ветре в заливе Посьета иногда наблюдается мгла с запахом гари, застилающая берега; мгла разгоняется при первом же усилении ветра.

Течения в заливе Посьета зависят главным образом от направления и скорости ветра. Скорость приливных течений составляет 0,2 уз, а ветровых не превышает 1 уз.

Местные признаки погоды. Если осенью вершины гор полуострова Гамова начинают закрываться облаками, следует ожидать сильного северо-западного ветра. Признаком приближения юго-восточного ветра с туманом весной и летом является облако с рваными краями, которое окутывает вершину горы Туманная, расположенной на полуострове Гамова. Спускаясь ниже и исчезая, это облако заменяется другим таким же. Так происходит до тех пор, пока весь склон горы, обращенный к бухте Витязь, не покроется туманом, который затем быстро распространяется по всему заливу.

Ледовый режим. Западная часть залива Посьета со второй половины декабря по первую половину марта покрыта неподвижным льдом. Восточная часть залива и прилегающая к морю часть бухты Рейд Паллада практически не замерзают, здесь обычно с конца ноября до конца марта встречается дрейфующий лед.

БУХТА РЕЙД ПАЛЛАДА находится в западной части залива Посьета между мысом Шелягина (42°32'N, 130°52'Е) и юго-восточной оконечностью полуострова Краббе — мысом Дегера.

Берег бухты Рейд Паллада от мыса Шелягина н\протяжении 1,2 мили низкий, далее к NW он резко повышается и становится гористым; склоны гор круто спускаются к воде, образуя скалистые утёсы. Берег этот прорезан небольшими разлогами, заканчивающимися галечными пляжами. Вдоль берега разбросаны камни и рифы.

Западный берег бухты низкий; в северной части он переходит в узкую песчаную косу Назимова, отделяющую бухту Рейд Паллада от бухты Экспедиции.

Северо-восточный берег бухты Рейд Паллада высок и очень извилист. В него вдается несколько бухт, среди которых навигационное значение имеют только бухты Клыкова, Миноносок и Крейсерок. От скалистых мысов этого берега на 1,5 кбт выступают рифы.

Берега бухты Рейд Паллада, поросшие травой и кустарником, сравнительно приглубы, западная ее часть мелководна. Грунт в бухте ил и песок, у возвышенных скалистых берегов встречается камень.

Режим плавания. Районы .№ 375, 376, 377 Жретные для плавания, расположены в бухте Рейд Паллада соответственно в 3 кбт к ESE от мыса Астафьева, в бухте Клыкова. В районах находятся садки марикультуры.

Мыс Шелягина расположен в 1,4 мили к N от мыса Суслова и является юго-западным входным мысом бухты Рейд Паллада. Мыс Шелягина образован северным склоном горы Суслова. Он скалист, обрывист и окаймлен надводными и подводными камнями. К S от мыса берег вы-.сокий и скалистый.

Банка Клыкова (42°34' N, 130°55' Е) с наименьшей глубиной 1,8 м лежит перед входом в бухту Рейд Паллада. Грунт на банке плита с остроконечными камнями.

Светящий буй банки Клыкова южный выставляется с южной стороны банки Клыкова, в 1,8 мили к S от мыса Дегера.

Бухточка Пемзовая вдается в берег в 1 миле к WNW от мыса Шелягина. Южный берег и берег вершины бухточки низкие и окаймлены узким песчано-галечным пляжем, западный берег высокий и обрывистый. 35 На южном берегу бухточки расположены два полуразрушенных дома.

От низкого, покрытого галькой юго-восточного входного мыса бухточки на 2 кбт к N простирается песчано-галечная коса с глубинами менее 5 м.

От южных и юго-восточных ветров бухточка Пемзовая защищена полуостровом Суслова, но когда эти ветры достигают штормовой силы, в бухточку заходит крупная волна, отраженная от северо-восточного берега бухты Рейд Паллада.

Якорное место находится против входа в бухточку Пемзовая на линии, соединяющей мысы Шелягина и Острено. Глубины на якорном месте 45 13—16 м, грунт — песок, галька и камень.

Предупреждение. Якорное место у входа в бухточку Пемзовая расположено на акватории Дальневосточного государственного морского заповедника.

Мыс Острено, образованный крутым склоном приметной горы высотой 252,6 м, выступает в бухту Рейд Паллада в 1,9 мили к NW от мыса Шелягина. Мыс Острено скалистый, вблизи него разбросаны камни и обломки скал.

К S и W от мыса Острено берег скалист, обрывист и окаймлен надводными, подводными и осыхающими камнями.

Гора Мраморная высотой 205,9 м находится в 1,7 мили к W от мыса Острено. Склоны ее заросли травой и кустарником. Северный склон горы отвесно спускается к урезу воды. С NE вершина горы Мраморная имеет коническую форму и приметна.

Мыс Мраморный (42°35'N, 130"48'Е), образованный северо-западным склоном горы Мраморная, высокий, обрывистый и имеет плоскую вершину. Мыс серый, с красноватыми наклонными полосами, которыевидны только с небольших расстояний. Летом он выделяется на фоне поросшего травой и кустарником берега. Непосредственно к W от мыса Мраморный приметно двухэтажное белое каменное полуразрушенное здание. В 1 кбт к SW от мыса Мраморный в бухту выступает песчано-галечная коса.

Бухта с шириной входа 1,5 мили вдается в берег непосредственно к W от мыса Мраморный.

Берега бухты в основном низкие, вдоль берегов тянется песчаный пляж.

Глубины в средней части бухты 3—4 м, грунт — песок, местами имеются водоросли.

Бухта защищена от юго-восточного ветра, но при штормовых ветрах любых направлений в бухте укрыться нельзя.

Коса Назимова песчаная, ограничивающая бухту Рейд Паллада с W, отходит от берега в 1,5 мили к NW от мыса Мраморный и тянется узкой полосой на 2,5 мили к NE. Вблизи восточной оконечности северной части косы Назимова — мыса Назимова — на косе расположена скала высотой 31 м серого цвета с вертикальными трещинами. Мыс Назимова окаймлен рифом с глубинами менее 2 м, отходящим к Е на 1 кбт. Далее к Е глубины на кромке рифа резко увеличиваются до 10м.

Маяк Назимова сооружен на мысе Назимова. При маяке имеется звукосигнальная установка.

Проход расположен между мысом Назимова и находящимся в 5 кбт к Е от него мысом Астафьева. Островком Черкавского проход делится на западную и восточную части. По западной части прохода из бухты Рейд Паллада в бухты Новгородская и Экспедиции ведет фарватер, огражденный светящими буями; глубины на фарватере 10—18 м. Приливные течения в проходе иногда достигают скорости 2 уз. Восточной частью прохода без знания местных условий плавания пользоваться не следует.

Светящие буи косы Назимова № 2, 4 и 6 левой стороны выставляются соответственно в 1,9 кбт к SE; 1,3 кбт к Е и 1,6 кбт к NE от мыса Назимова и ограждают западную кромку фарватера, ведущего в бухты Новгородская и Экспедиции.

Островок Черкавского высотой 17 м лежит в 2,5 кбт к Е от мыса Назимова. Берега его крутые, окаймлены надводными, осыхающими и подводными камнями. Поверхность островка лишена растительности и покрыта птичьим пометом.

Светящий знак Черкавского установлен на островке Черкавского.

Рифе глубинами менее 5 м простирается на 0,5 кбт к NE и Е от островка Черкавского. На рифе лежат надводные, осыхающие и подводные камни .

Банки с глубинами 7 и 6,8 м находятся соответственно в 70 м на 252° и в 50 м на 213° от юго-западной оконечности островка Черкавс-кого.

Светящий буй островка Черкавского западный, ограждающий банки с глубинами 7 и 6,8 м, выставляется в 0,5 кбт к WSW от юго-западной оконечности островка Черкавского.

Мыс Астафьева, скалистый и обрывистый, является западной оконечностью полуострова Краббе. Мыс серого цвета и порос травой. В районе мыса кое-где имеются возделанные участки.

Отмель каменистая с глубинами менее 5 м простирается на 1,9 кбт к NW от мыса Астафьева.

Отличительные глубины 1,7 и 3,1 м расположены в 0,6 кбт соответственно к WNW и WSW от мыса Астафьева.

Банка с глубиной 4,9 м находится в 1,2 кбт к SW от мыса Астафьева.

Бухточка, доступная для малых судов, вдается в северо-восточный берег бухты Рейд Паллада в 1,4 мили к ESE от мыса Астафьева. Ширина входа в бухточку 4,7 кбт. Берег вершины бухточки покрывают груды белых ракушек, благодаря которым бухточка приметна при подходе к ней с S.

В средней части бухточки лежит скалистый островок. При следовании к вершине бухточки этот островок следует обходить с W, так как к NNE от него до берега бухточки тянется подводная каменистая гряда. Грунт в бухточке ил.

Риф тянется на 0,8 кбт к Е и NE от скалистого западного входного мыса бухточки. Мористая кромка рифа приглуба.

Бухта Клыкова находится в 1,9 мили к ESE от мыса Астафьева. Берега бухты в основном высокие, обрывистые и окаймлены надводными и подводными камнями. Берег вершины бухты, поросший травой, низкий, окаймлен узким песчано-галечным пляжем. В вершину бухты впадает ручей.

Глубины от входа по направлению к вершине бухты резко уменьшаются. Грунт в бухте песок и галька.

Якорное место, укрытое от северных и восточных ветров, находится в средней части бухты. При ветрах других направлений в бухту заходит волна, и стоянка в ней становится неспокойной. Грунт плохо держит якоря.

Мыс Клыкова является южным входным мысом бухты Клыкова. Он образован западным пологим склоном прибрежного холма высотой 46 м. Мыс низкий и приглубый.

Бухта Миноносок вдается в северо-восточный берег бухты Рейд Паллада в 2,5 кбт к SSE от мыса Клыкова между .мысами Федорова и Крейсерок. Берега бухты Миноносок крутые, невысокие и прорезаны узкими ложбинами, которые поросли травой.

В 6 кбт от линии входных мысов бухта Миноносок суживается до 1,2 кбт мысами Силач и Алеут. Далее к Е она расширяется и образует две мелководные бухточки, вершины которых окаймлены узкими песчано-галечными пляжами. Берега вершин этих бухточек прорезаны ручьями.

Вдоль берегов бухты Миноносок местами тянутся осушки, ширина которых увеличивается с приближением к вершинам бухточек. У северного берега бухты лежат камни Сивучьи.

Глубины в бухте по направлению к вершинам бухточек постепенно уменьшаются.

Бухта Миноносок с конца декабря до марта покрыта неподвижным льдом. При северо-западных ветрах лед во внешней части бухты взламывается и выносится.

Предупреждение 1. Бухта Миноносок и подходы к ней расположены на акватории Дальневосточного государственного морского заповедника.

2. На всей акватории бухты Миноносок находятся садки марикультуры.

Банка Иванова каменистая с наименьшей глубиной 3,9 м, вытянутая с SE на NW на 1 кбт, лежит перед входом в бухту Миноносок в 4 кбт к SSW от мыса Клыкова. Банка ограждена южной вехой.

Мыс Федорова — северо-западный входной мыс бухты Миноносок скалист, обрывист и окаймлен камнями. Мыс темный и порос травой.

Камни Сивучьи расположены в 1,5 кбт к ENE от мыса Федорова и представляют собой скопление надводных, осыхающих и подводных камней.

Банка каменистая с наименьшей глубиной 2 м лежит в 3,7 кбт к Е от мыса Федорова и в 1 кбт от северного берега бухты.

Мыс Силач выступает в бухту Миноносок в 7 кбт к Е от мыса Федорова. Мыс Силач скалистый, крутой и порос травой.

Холм высотой 93,3 м находится в 2 кбт к NNW от мыса Силач. Холм приметен на подходе к бухте Миноносок.

Мыс Алеут, невысокий и обрывистый, расположен в 1,2 кбт к SE от мыса Силач. Местность, прилегающая к мысу, поросла лесом и травой. На 1,2 кбт к ENE от мыса Алеут простирается риф с наименьшей глубиной 0,1 м.

Мыс Крейсерок — юго-восточный входной мыс бухты Миноносок находится в 4,5 кбт к SE от мыса Федорова. Мыс Крейсерок образован высокими темными скалами и окаймлен частично осыхающим рифом, отходящим на 1 кбт к WSW.

Банка каменистая с наименьшей глубиной 4,1 м расположена в 1,4 кбт к WSW от мыса Крейсерок. В 0,5 кбт к SE и SW от нее лежат две другие банки с глубинами 5 и 6 м.

Якорное место, укрытое от юго-восточных и северо-западных ветров, находится в средней части бухты Миноносок в 4,2 кбт к Е от мыса Федорова. Глубины на якорном месте 12 м, грунт — ил.

Рекомендации для входа в бухту Миноносок. При подходе к бухте Миноносок с S поворачивать в нее следует только после того, как откроются мысы Силач и Алеут. Входить в бухту необходимо проходом с глубинами 13—19 м между банкой Иванова и банкой с наименьшей глубиной 4,1 м, имея прямо по носу холм высотой 93,3 м. При подходе к якорному месту необходимо остерегаться банки с наименьшей глубиной 2м.

Заходить за линию, соединяющую мысы Силач и Алеут, не рекомендуется.

Бухта Крейсерок вдается в берег в 1,4 кбт к SE от мыса Крейсерок. Ширина входа в бухту 2,6 кбт. В 30 м от входных мысов бухты находятся надводные камни. Берег бухты в районе входных мысов высокий и пологий, а берег вершины бухты низкий.

На берегу вершины бухты Крейсерок, окаймленном узким песчано-галечным пляжем, расположены разрушенные строения. Здесь же имеется колодец.

Глубины в бухте по направлению к ее вершине постепенно уменьшаются. Грунт в бухте песок и мелкая галька.

При входе в бухту Крейсерок надлежит держаться посредине между ее входными мысами.

Предупреждение. Бухта Крейсерок и подходы к ней расположены на акватории Дальневосточного государственного морского заповедника.

Якорное место, укрытое от северных и восточных ветров, расположено в средней части бухты Крейсерок. Глубины на якорном месте 5—7 м, грунт — песок.

Мыс Низменный находится в 3,3 кбт к SE от юго-восточного входного мыса бухты Крейсерок. Мыс Низменный обрывист и выделяется темным цветом. Вблизи мыса разбросаны осыхающие камни.

Банка с наименьшей глубиной 1,6 м лежит в 2,7 кбт к WNW от мыса Низменный.

Мыс (42°36'N, 130°54'Е) серовато-белого цвета образован склоном прибрежного холма высотой 32,6 м. Мыс высокий и обрывистый. Скалы со сквозными отверстиями у оснований находятся в 4,7 кбт к Е от мыса (42°36' N, 130°54' E). Одна из этих скал возвышается на берегу, а другая — в воде, в 0,5 кбт от него. С W мористая скала имеет вид курительной трубки с изогнутым мундштуком, а с Е кажется черным островком на фоне светло-серого скалистого берега.

Мыс Дегера, скалистый и обрывистый, является юго-восточной оконечностью полуострова Краббе и северо-восточным входным мысом бухты Рейд Паллада. К S от мыса в непосредственной близости от него стоит остроконечный кекур. В условиях ограниченной видимости, особенно при подходе с Е, этот кекур открывается раньше, чем мыс Дегера.

Светящий знак Дегера установлен в 1,3 кбт к WNW от мыса Дегера. Холм приметный высотой 161,3 м находится в 4,5 кбт к NNW от мыса Дегера.

1.Стр, 59. Строки 24-32. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ ГС ТОФ 19/00 не числить и взамен поместить:

Якорные места в бухте Рейд Паллада расположены в северной части бухты, где при ветрах от S и SE возщгкеет волнение.

Якорное место № 1 для стоянки иностранных судов и приема лоцмана находится в 1 миле к SE от кыга Астафьева. Глубины на якорном месте 13-14 м, грунт- песок, ил.

Якорное место № 2 для стоянки и приема лоцмана находится в 1 миле к S от мыса Астафьева. Глубины на якорном месте 10-11 м, грунт - ил, песок.

Якорное место № 3 для стоянки и приема лоцмана находится в 1,3 мили к S от мыса Астафьева. Глубины на якорном месте 10-12 м, грунт - ил, песок.

Якорное место № 4 карантинной якорной стоянки находится в 2 милях к SSE от мыса Астафьева. Глубина на якорном месте 14-м, грунт - ил, песок... (ИМ 7179/01), Сообщение 44/93/01

Наставление для входа в бухту Рейд Паллада. При подходе к бухте с SE, чтобы безопасно миновать банку Клыкова, необходимо идти по створу скалы высотой 31 м на косе Назимова с горой Большая Тигровая (42°49' N, 130°35'Е); направление створа 137,8°— 317,8°.

При входе в бухту а условиях ограниченной видимости, когда гора Большая Тигровая не видна, следует держаться ближе к приглубому юго-западному берегу бухты Рейд Паллада и использовать РЛС.

БУХТА ЭКСПЕДИЦИИ расположена к NW от косы Назимова. Южным входным мысом бухты является мыс Назимова (стр. 56), а северным — мыс Шелеха, представляющий собой южную оконечность полуострова Новгородский. Берега бухты, в основном низкие, поросли травой и кустарником и прорезаны реками.

В бухте приметны скалистый мыс Андреева, выступающий в бухту в 2,7 мили к W от мыса Назимова; гора Чертова Горка высотой 204,2 м, находящаяся в 1,5 мили к WSW от мыса Андреева, и сопка Береговая высотой 102,5 м, расположенная в 1,7 мили к NW от горы Чертова Горка. В глубине берега к N и NW от бухты возвышаются довольно высокие, частично поросшие лесом горы, из которых особенно приметна своей конической вершиной гора Большая Тигровая высотой 830 м, расположенная в 14,3 мили к NW от мыса Назимова.

Бухта Экспедиции мелководна и загромождена банками. Сравнительно приглуба ее юго-восточная часть, но и здесь среди глубин 6—10 м лежат банки с глубинами от 0,6 до 6,8 м. Грунт в бухте ил и песок, а на банках — камень, покрытый тонким слоем ила. Местами в бухте Экспедиции растут водоросли.

Ледовый режим. В середине ноября в бухте Экспедиции появляется первый лед, а в начале января она покрывается неподвижным льдом.

Очищается бухта от льда в конце первой декады апреля.

Предупреждение. Садки для устриц установлены в 2,1 кбт к SSW от мыса Шелеха на глубинах менее 10 м.

БУХТА НОВГОРОДСКАЯ расположена восточнее бухты Экспедиции и отделена от бухты Рейд Паллада и залива Китовый полуостровом Краббе. Входными мысами бухты Новгородская являются мысы Астафьева и Шелеха.

Северный берег бухты гористый, с небольшими низкими участками.

На этом берегу приметна сопка Постовая высотой 116,8 м, которая находится в 8,3 кбт к NNE от мыса Шелеха. В 3 кбт к WSW от сопки.

Постовая расположен приметный холм высотой 111,1 м. Вершины сопки и холма поросли лиственным лесом. В северный берег бухты Новгородская между мысом Шелеха и мысом Усольцева, находящимся в 4,5 мили к Е от мыса Шелеха, вдается несколько бухт, из которых наибольшее значение имеют бухты Постовая и Порт-Посьет. От мысов этого берега на расстояние до 1,3 кбт простираются рифы.

Южный берег бухты Новгородская более высок, чем северный; в бухту здесь выступают низкие песчаные мысы, а также косы. Берег вершины бухты образован низким, сложенным из валунов перешейком, который соединяет полуостров Краббе с материком. Почти все берега бухты поросли травой.

Западная часть бухты Новгородская более глубоководна, чем ее центральная и восточная части, которые мелководны и изобилуют банками и отмелями. Грунт в бухте ил, местами встречается галька, песок и ракушка. В восточной части бухты растут водоросли.

Ледовый режим. В конце второй декады ноября в бухте Новгородская отмечается первое появление льда, а в начале декабря образуется припай. В конце первой декады апреля бухта полностью очищается от льда.

Район № 374, запретный для плавания, расположен в 5,5 кбт к NNE от мыса Морозова. В районе находятся садки марикультуры.

Рейд Посьетский расположен к NE от линии входных мысов бухты Новгородская до линии, соединяющей мыс (42°38,6' N, 130°49,ГЕ) с мысом Рязанова. С SE рейд ограничен высоким, обрывистым берегом полуострова Краббе, вдоль которого тянется узкий песчано-галечный пляж, окаймленный отмелью с глубинами менее 5 м. Эта отмель отходит от берега на 1—2 кбт.

Якорные места находятся на рейде Посьетский перед входом в бухту Постовая, а также южнее и восточнее мыса Рязанова. Глубины на якор-ных местах 8—12 м, грунт — ил.

Наставление для входа на рейд Посьетский. При следовании из бухты Рейд Паллада на рейд Посьетский надлежит лечь на створ светящих знаков бухты Постовая (направление створа 180°—0°). Светящий буй косы Назимова № 2 левой стороны должен оставаться слева.

Следуя по створу в западной части прохода, расположенного между мысами Назимова и Астафьева, необходимо остерегаться рифа, окаймляющего мыс Назимова и огражденного светящими буями косы Назимова № 2, 4 и 6 левой стороны, а также банок с глубинами 6,8 и 7 м, огражденных светящим буем островка Черкавского западным. Зимой все эти светящие буи заменяются несветящими буями.

Минуя мыс Назимова и островок Черкавского и пройдя по створу 2 кбт, нужно повернуть на NE и выходить к середине рейда.

Бухта Постовая вдается в северный берег бухты Новгородская между мысами Шелеха и Рязанова. Берега бухты, за исключением западного, высокие, поросли травой, кустарником и местами лесом. Западный и северный берега бухты отмелые, а восточный приглуб. Грунт в бухте ил, галька, местами камень.

Бухта защищена от ветров, и даже при сильных южных ветрах в ней не бывает большого волнения.

Ледовый режим. Лед в бухте появляется в конце ноября. Очищение от льда происходит в конце первой декады апреля.

Мыс Шелеха обрывистый и скалистый. Он окаймлен осушкой, на которой разбросаны камни.

Опасности. Во входе в бухту Постовая на 0,7 и 1,6 кбт соответственно к S и Е от мыса Шелеха тянутся рифы. Риф, простирающийся к Е от мыса, ограждается восточной вехой.

У западного и северного берегов бухты находятся деревянные и металлические сваи разрушенных пирсов, полуразрушенная металлическая эстакада и затонувшая швартовная бочка с частями над водой. Все эти опасности отходят от берега на расстояние до 90 м. Кроме того, здесь лежат затонувшие суда с частями над водой и обломки затонувших судов, расположенные соответственно в 2,2 кбт к NNW и в 2,5 кбт к N от мыса Шелеха.

У восточного берега бухты в 2 кбт к NNW от мыса Рязанова на узкой осушке лежат затонувшие плавучие средства с частями над водой.

Створ светящих знаков бухты Постовая, установленных на северном берегу бухты Постовая в 4,8 кбт к NNE от мыса Шелеха, ведет в бухту Новгородская.

Поселок Посьет раскинулся на берегах бухты Постовая. В поселке находится местная администрация, имеется экспериментальная морская база Дальтехрыбпрома, рыбная база, почта, больница, телефон и телеграф.

Связь с судами морская база осуществляет на УКВ, канал 16 (позывной «Посьет-1»). Рыбная база также имеет радиостанцию УКВ, ее позывной «Весна».

Пирсы. Пирс морской базы длиной 30 м и шириной 1,5 м расположен в 1,9 кбт к NW от мыса Шелеха. Глубины у оконечности пирса 1 — 1,5 м.

Пирс длиной 20 м и шириной 7 м расположен в 2,5 кбт к NNW от мыса Шелеха. В 3 м от оконечности пирса установлен плавучий пирс длиной 30 м и шириной 7 м. Глубины у северо-восточной стенки плавучего пирса 1,5—3,9 м, у юго-западной 3—3,8 м, у оконечности 4 м.

Мыс Рязанова — восточный входной мыс бухты Постовая — находится в 4,4 кбт к ENE от мыса Шелеха. Мыс Рязанова обрывистый, скалистый и приглубый. На мысе Рязанова производится выемка грунта. Якорное место находится посредине бухты Постовая на глубинах 5—7 м. Грунт здесь ил и песок.

Рекомендации для входа в бухту Постовая. При следовании с рейда Посьетский в бухту Постовая необходимо держаться ближе к мысу Рязанова, чтобы безопасно пройти риф, простирающийся на 1,6 кбт к Е 35 от мыса Шелеха и ограждаемый восточной вехой. Если веха отсутствует, следует идти строго по створу мыса Астафьева с вершиной острова Фу-ругельма (направление створа 154°—334").

Затонувшее судно находится у восточного берега бухточки в 3,4 кбт к NNE от мыса Морозова (42°39'N, 130°49'Е).

Мыс (42°38,6'N, 130°49,ГЕ) выступает от южного берега бухты Новгородская. Мыс окаймлен узким, поросшим кустарником пляжем, за которым находится высокий обрыв. Местность в районе мыса также заросла кустарником.

Риф с глубинами менее 5 м простирается на 2,4 кбт к NW от мыса (42°38,6' N, 130°49,1Е).

При плавании в бухте Новгородская следует опасаться этого рифа, так как измерение глубин на подходе к нему не позволяет судить о приближении к опасности.

Светящий буй рифа бухты Новгородская северный, ограждающий риф с глубинами менее 5 м, выставляется в 2,4 кбт к NW от мыса (42°38,6'N, 130°49,1'Е). Светящий буй отдельной опасности выставляется в 3,5 кбт к NW от мысй (42°38.6'N, 130°49,1Е) и ограждает отличительную глубину 7,5 м и банку 6,3 м. (ИМ 5182 /02).

ПОРТ ПОСЬЕТ оборудован в западной части залива Посьета. Причалы порта находятся у западного берега бухты Порт-Посьет, которая вдается в северный берег бухты Новгородская между мысами Рязанова и Морозова, включает в себя бухту Порт-Посьет, Посьетский рейд и северо-западную часть бухты Рейд Палтада.

Акватория порта ограничена линией кордонов и причалов № 1-3, строящимся причалом у берега полуострова Новгородский, береговой линией до точки 42°39,19'М, 130°48,65'Е и далее прямыми линиями проходящими через точки: 42-39,19-N, 130'49,38'Е; 42-38,74'N, 130°49,38'Е; светящий буй рифа бухты Новгордскакя восточная оконечность острока Черкавского и далее через тоточки: 42-37.00'N, 130°50,00'Е: 42°36,00'N, 130°50,0Е; 42°36,00'N, 13З 47,77Е до мыса Назимова, далee прямыми линиями, соединяющими мысы Назимова, Шелеха, Рязанова и затем по береговой линии полуострова Новгородский до южной оконечности причала № 1.Линия, соединяющая точку 42°37,96'N, 130 48,11'Е на островке Черкавсного и мыса Назимова. делит акваторию порта на внутренний рейд, расположенный к северу от этой линии, и внешний рейд расположенный к югу от этой линии... (ИМ 6265-01), Ж 1831/8/01

Связь. Капитаны судов сообщают информацию о подходе за 48 ч, вторично за 24 ч и уточняют за 4 ч до подхода. При длительности перехода менее 48 ч — в пределах 2 ч после выхода судна в данный порт.

Таможня имеется в порту.

Санитарно-карантинная служба. В порту имеется санитарно-карантинная служба; здесь можно произвести дератизацию.

Портовые средства и оборудования:

1Стр 83 Строки 21-25. Вычеркнуть с "Порт, до конца абзаца и взамен поместить: .В порту имеютсяся два буксира-кантовщика мощностью 800 и 1200 л. с. (588 и 882 кВт,, 12 портальных кранов грузоподъемностью от 10 до 40 т и 13 автопогрузчиков грузоподъемностью от 1,5 до l0 т".. ИМ 6265/01), Ж 1831,8/01

Гидрометеорологическая станция расположена в порту Посьет.

Ледокольная служба. С декабря до начала марта ледокольную проводку в порту обеспечивают ледоколы, направляемые из порта Владивосток.

Якорные места находятся на внешнем и внутреннем рейдах порта Посьет. Место постановки на якорь выбирается по согласованию с инспекцией государственного надзора в зависимости от осадки судна и погодных условий.

Наставление для захода в порт Посьет. Суда, следующие в порт Посьет, при выходе из части II системы установленных путей на подходах к порту Владивосток должны сначала идти по рекомендованному пути № 25 до его поворотной точки № 2, которая совпадает с точкой № 1 рекомендованного пути № 26. Между точками № 2 .и 3 надо следовать по створу скалы высотой 31 м на оконечности косы Назимова с горой Большая Тигровая (направление створа 137,8° — 317,8°). Для постановки на якорь в бухте Рейд Паллада надлежит из точки № 3 идти в назначенный район якорных мест.

Для следования к причалам порта Посьет надо из точки № 3 продолжать идти по створу скалы высотой 31 м с горой Большая Тигровая до точки 42°37,78' N, 130°48,00'- Е, из которой лечь на створ светящих

знаков бухты Постовая (направление створа 180° — 0°), оставляя светящие буи № 2, 4 и 6 слева, а светящий буй островка Черкавского справа.

Далее в соответствии с указаниями государственного надзора суда должны следовать к назначенному причалу, подходя к которому необходимо держаться ближе к мысу Рязанова, чтобы безопасно миновать

риф, отходящий от мыса (42°38,6' N, 130°49,1Е). Поворачивать к причалам _порта можно после того, как будет пройден мыс Рязанова.

ЗАЛИВ КИТОВЫЙ вдается в северный берег залива Посьета между 5 мысом Дегера (стр. 59) и мысом Гамова, расположенным в 13,2 мили к Е от мыса Дегера.

Западный берег залива Китовый низкий и песчаный; высока только южная его часть, образованная восточным берегом полуострова Краббе. К N от мыса Дегера у скалистого берега, подмытого волной, образова- лись пещеры, которые выделяются темными пятнами на фоне светлых скал.

Северный берег залива выше западного. Он сильно изрезан вдающимися в него бухтами, не защищенными от южных ветров, за исключением бухты Троицы. Входные мысы этих бухт скалистые и возвышенные. Берега вершин бухт низкие.

Восточный берег залива Китовый гористый, в него вдается несколько хорошо защищенных от ветров бухт, из которых наилучшей является бухта Витязь.

При плавании в заливе Китовый приметны гора Туманная, расположенная на полуострове Гамова, острова Большой Гаккель и Таранцева, входные мысы бухт, вдающихся в берега залива, а также постройки поселка Зарубино.

Глубины в заливе Китовый постепенно уменьшаются по мере приближения к его берегам. Восточная часть залива более глубокая, чем западная и северная. Грунт в заливе песок, местами встречается камень и ил.

Гидрометеорологические сведения. При южных и юго-восточных ветрах в заливе Китовый образуется сильное волнение и толчея, затрудняющая плавание малых судов вблизи берегов. Северо-восточные ветры сильными порывами срываются с гор полуострова Гамова, а зимой иногда сопровождаются пургой. С апреля по август у полуострова Гамова почти всегда бывает туман. При подходе к полуострову Гамова во время густого тумана южная, более низкая его часть открывается раньше высоких мест.

Течения в заливе Китовый зависят от направления и скорости ветра. Приливные течения здесь почти неощутимы.

Бухты, вдающиеся в восточный берег залива, с конца декабря до начала марта покрыты льдом.

Режим плавания. Район № 362, запретный для плавания, в районе № 362 находятся садки марикультуры.

У восточного берега залива Китовый в 8 кбт к SE от мыса Шульца находится район № 315, запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и дноуглубительных работ, придонного траления, подводных взрывов и плавания с вытравленной якорной цепью.

Бухта вдается в западный берег залива Китовый между мысом Гаккеля (42°37'N, 130°57'Е) и мысом, находящимся в 1,2 мили к NNE от мыса Гаккеля. Юго-западный берег бухты сравнительно высокий и окаймлен рифами. Западный берег образован низким, состоящим из валунов перешейком, соединяющим полуостров Краббе с материком. Берег этого перешейка отмелый. Северо-западный берег бухты низкий и окаймлен рифами.

С Е бухта защищена от волнения островами Большой Гаккель и Малый Гаккель, а также выступающими от них каменистыми грядами. При ветрах от S и SE в бухте возникает сильное волнение.

Глубины по направлению к вершине бухты резко уменьшаются, грунт — песок и камень.

На линии входных мысов бухты в 4,5 и 5,5 кбт к NNE от мыса Гаккеля соответственно лежат песчаные банки с глубинами 2,3 и 1,8 м. Поэтому при входе в бухту рекомендуется держаться ближе к острову Большой Гаккель и не приближаться к мысу Гаккеля.

Мыс Гаккеля — юго-западный входной мыс бухты — темного цвета, высокий, скалистый и обрывистый. Мыс приглуб и окаймлен надводными, осыхающими и подводными камнями. Около мыса Гаккеля возвышается остроконечная скала, соединенная с мысом надводной каменистой грядой. Издали мыс Гаккеля имеет вид острова, похожего на остров Большой Гаккель.

Якорное место для малых судов, укрытое от ветров с SW через W до N, расположено в средней части бухты. Глубины на якорном месте 5— 7 м, грунт — песок и камень.

Остров Большой Гаккель высотой 37,4 м находится в 1,1 мили к ENE от мыса Гаккеля. Берега его, за исключением южного, скалистые, темного цвета и окаймлены надводными, осыхающими и подводными камнями. Южный берег острова пологий.

При ограниченной видимости остров Большой Гаккель открывается раньше береговых объектов и может служить ориентиром при подходе к западному берегу залива Китовый. Однако надо иметь в виду, что в пасмурную погоду мыс Гаккеля также выделяется своими темными скалами, причем остров Большой Гаккель и мыс Гаккеля похожи друг на друга, поэтому следует быть особенно внимательным и осторожным, чтобы не перепутать их.

Остров Малый Гаккель высотой 22,8 м находится в 1,5 кбт к NNW от острова Большой Гаккель. Берега острова Малый Гаккель скалисты, обрывисты и окаймлены рифами. К SSE и NW от острова Малый Гаккель тянутся каменистые, местами осыхающие гряды, соединяющие его с островом Большой Гаккель и с материком.

Бухта вдается в северный берег залива Китовый между мысом Молот (42°38'N, 130°58'Е) и мысом Лукина, расположенным в 1,5 мили к Е от мыса Молот. Берега бухты низкие и песчаные, за исключением высоких участков у входных мысов. В 5 кбт к NNW от берега вершины бухты находится озеро Карасье. Вдоль берегов бухты тянется песчаная отмель шириной 2—4 кб т с глубинами менее 5 м. При волнении над отмелью образуются буруны.

Глубины по направлению к берегам бухты резко уменьшаются.

При южных ветрах в бухту заходит крупная волна. Якорная стоянка здесь возможна только при ветрах с берега и в тихую погоду. При входе в бухту следует придерживаться ее середины и непрерывно измерять глубины.

Мыс Молот является западным входным мысом бухты. Мыс скалистый, обрывистый и окаймлен камнями. Издали мыс похож на остров.

Мыс Лукина — восточный входной мыс бухты — высокий, обрывистый, светло-серого, цвета. Мыс окаймлен надводными, осыхающими и подводными камнями.

На 2,5 кбт к NW от мыса Лукина выступает риф, который заканчивается скалистым

Бухта Алеут вдается в северный берег залива Китовый между мысом Лукина и мысом Михельсона, расположенным в 1,4 мили к Е от мыса Лукина. Входные мысы и берега бухты, кроме берега ее вершины, высокие, обрывистые, приглубые и окаймлены рифами. Берег вершины бухты низкий, отмелый, порос луговыми травами и кустарником. От северозападного и восточного берегов выступают скалистые обрывистые мысы, которые суживают бухту до 4,5 кбт. К SE от западного из этих мысов на 1,5 кбт отходит риф, на котором лежит островок высотой 20 м.

От северо-западного берега бухты Алеут на 2,2 кбт к SE тянется риф. Мористая кромка рифа приглуба.

В 2,5 кбт к NW от мыса Михельсона находятся скопления сорванных штормом сетей от садков.

Якорное место, укрытое от северных ветров, находится в средней части бухты Алеут. Глубина на якорном месте 7 м, грунт — песок.

Островок Михельсона высотой 25 м расположен в 4,5 кбт к ESE от мыса Михельсона. Островок скалистый и окаймлен камнями, с южной его стороны возвышаются кекуры. С материком островок соединен рифом.

Бухточка вдается, в северный берег залива Китовый в 8 кбт к NE от островка Михельсона. Ширина входа в бухточку 5,6 кбт. Берега бухточки низкие и окаймлены галечным пляжем. На ее северном берегу находятся постройки северо-западной окраины поселка Зарубино. Якорная стоянка против поселка возможна только в тихую погоду. Обычно ветры здесь достигают большой силы.

Бухта Троицы вдается в северный берег залива Китовый между мысом Слычкова и мысом Стенина, расположенным в 9 кбт к Е от мыса Слычкова.

На подходах к бухте Троицы с S приметна южная часть полуострова Зарубина, которая имеет вид правильного треугольника, а берег выделяется даже во время тумана своим серым цветом. Визуальными и радиолокационными ориентирами в бухте являются мысы Слычкова, Стенина, Андреева (42°38'N, 13ГОУЕ), Шульца, Варгина (42°39'N, 131°07' Е) и островок Браузера. Ночью при ясной погоде хорошо видны огни поселка Зарубино.

Юго-западный берег бухты образован полуостровом Зарубина. Берега полуострова высокие и обрывистые. С материком полуостров Зарубина 35 соединен узким низким перешейком. Западный и восточный берега бухты Троицы высокие, скалистые и изрезаны бухточками. Мысы, выступающие в бухту, окаймлены рифами. Берег вершины бухты низкий, порос травой и кустарником. Вдоль этого берега тянется песчаный пляж.

В бухту Троицы впадает несколько речек и ручьев. На берегах бухты раскинулся поселок Зарубино и селение Андреевка. В западной части бухты Троицы расположен морской порт Зарубино.

Глубины по направлению к берегу вершины бухты постепенно уменьшаются. Северная часть бухты мелководна. Грунт в бухте ил, песок, встречается камень, галька и ракушка.

Ледовый режим. Бухта Троицы покрывается неподвижным льдом с конца декабря — начала января, однако в течение всей зимы лед во входе в бухту взламывается волнением. Очищение бухты от льда происходит в конце марта.

Предупреждение. Вдоль западного берега бухты Троицы ведутся строительные работы. При плавании в бухте у западного берега необходимо соблюдать меры предосторожности.

Мыс Слычкова (42°37' N, 131°06'Е) является западным входным мысом бухты Троицы и южной оконечностью полуострова Зарубина. Мыс Слычкова с W и S имеет вид столообразного холма, отделенного от полуострова Зарубина относительно низким разлогом; с Е мыс усматривается в виде усеченного конуса. Склоны холма, обращенные к заливу Китовый, почти отвесные, вершина его поросла лесом.

На 1,1 кбт к SSE от мыса Слычкова простирается риф с надводными камнями. Внешние кромки рифа приглубы.

Светящий знак Слычкова установлен на мысе Слычкова. Светящий буй рифа мыса Слычкова восточный, ограждающий риф с востока, выставляется в 2,2 кбт к SE от мыса Слычкова.

Гавань Силач вдается в западный берег бухты Троицы между северовосточной оконечностью полуострова Зарубина и мысом Шульца, находящимся в 7,7 кбт к NNW от нее. Вход в гавань Силач, расположенный между мысом Шульца и островком Браузера, можно опознать по обрывистому мысу Шульца и холму высотой 127,3 м.

Северо-западный и юго-восточный берега гавани высокие, а юго-западный берег, образованный перешейком, соединяющим полуостров Зарубина с материком, низкий и состоит из гальки и песка. Глубины во входе в гавань Силач 8—10 м, по мере приближения к берегам они постепенно уменьшаются. Грунт в гавани ил и песок.

Восточная часть гавани Силач мелководна.

Отмель песчано-галечная с глубинами менее 5 м простирается на 4,2 кбт к N от северного берега полуострова Зарубина и окружает островок Браузера. В средней части отмели лежат камни с наименьшей глубиной 0,5 м. Светящие буи отмели островка Браузера северный и восточный выставляются соответственно в 2,2 кбт к NE и в 3,8 кбт к ESE от светящего знака Браузера и ограждают северную и восточную кромки отмели, простирающейся к N от полуострова Зарубина. Островок Браузера лежит в западной части отмели в 2,7 кбт к NW от северного берега полуострова Зарубина. Островок низкий, песчаный, покрыт валунами и ракушкой. Берега островка, кроме приглубой юго-западной оконечности, отмелы.

От северо-восточной оконечности островка Браузера на 30 м к NE выступает риф. Светящий знак Браузера установлен на северо-восточной оконечности островка Браузера. Затонувшие судна с частями над водой находятся у юго-западного берега гавани Силач в 1,3 кбт к SW и в 1,8 кбт к W от югозападной оконечности островка Браузера. Поселок Зарубино раскинулся на берегах гавани Силач. В поселке находится местная администрация, есть почта, больница, телефон и телеграф. Дальневосточная база флота по добыче и переработке морепродуктов расположена у южного берега гавани Силач. База располагает радиостанцией, работающей на частоте 2284 кГц. Позывной диспетчерской службы базы «Зарубино-1», "Зарубино 39" 16 канал УКВ. .Здесь можно произвести ремонт малых рыболовных судов и водолазный осмотр корпуса, а также пополнить воду.

Морской порт Зарубино оборудован у западного берега гавани Силач.

Границы порта. Акватория порта ограничена с S линией, соединяющей мысы Михельсона и Таранцева. Внутренним рейдом является акватория бухты Троицы, ограниченная линией, соединяющей мысы Слыч-нова и Стенина. Внешним рейдом является акватория, ограниченная берегом и линиями, соединяющими на севере рейда мысы Слычкова и Стенина, а на юге мысы Михельсона и Таранцева

Лоцманская служба. В морском порту Зарубино перту-яоцманская проводка производится только в светлое время суток и обязательна для отечественных судов валовой вместимостью более 1000 per. т, а также для всех иностранных судов. Прием лоцмана для захода в бухту Троицы осуществляется в районе № 18, ограниченном окружностью с радиусом 3 кбт, проведенной из точки, находящейся в 1,8 мили к W от мыса Слычкова. Прием лоцмана для швартовки к причалу производится на месте якорной стоянки судна.

Связь судов с администрацией порта осуществляется по УКВ радиосвязи или по телефону, а именно:

Таможня имеется в порту.

Санитарно-карантинная служба. В порту имеется санитарно-карантинная служба; здесь можно произвести дератизацию. До санитарного осмотра судна и предоставления ему свободной практики сообщение с берегом запрещается. Санитарный осмотр судов осуществляется круглосуточно.

Портовые средства и оборудование. Порт располагает буксирами и портальными кранами грузоподъемностью 5, 6 и 10 т, автокранами грузоподъемностью 40 т и средствами малой механизации. Работы с использованием портальных кранов производятся при скорости ветра не более 10 м/с. Грузовые операции в порту механизированы. В порту имеются складские помещения и грузовые площадки.

Снабжение. В порту можно пополнить запасы воды и продовольствия.

Навигационная информация. Навигационную информацию можно получить в инспекции государственного надзора.

Холм приметный высотой 127,3 м поднимается на западном берегу гавани Силач в 4,2 кбт к W от мыса Шульца. Вершина холма округлая, темного цвета, поросла кустарником и травой.

Мыс Шульца, приметный, обрывистый и скалистый, является северным входным мысом гавани Силач. Мыс окаймлен подводными камнями.

В 0,6 кбт к SSW от мыса Шульца лежит осыхающий камень.,-

Светящий буй мыса Шульца восточный выставляется в 3,1 кбт к NNW от светящего знака Браузера.

Якорные места в бухте Троицы расположены в трех районах. Район № 11 (якорное место № 1), предназначенный для стоянки прибывших из-за границы российских судов и приема ими лоцмана, находится в 1 миле к Е от мыса Шульца. Глубины в районе 9—17 м, грунт — серый ил, песок.

Район № 14 (якорное место № 2), предназначенный для иностранных судов и приема ими лоцмана, расположен в 1,4 мили к SE от мыса Шульца. Глубины в нем 14—23 м, грунт — песок, галька.

Якорные места в пределах указанных районов назначаются инспекцией государственного надзора Хасанского порта.

Район № 16 (якорное место № 3) карантинной якорной стоянки находится в 1,2 мили к NE от мыса Шульца.

Якорная стоянка в гавани Силач при крайней необходимости может быть разрешена только капитаном морского порта Зарубино.

Наставление для захода в морской порт Зарубино Суда, следующие в порт Зарубино из части II системы установленных путей на подходах к порту Владивосток должны идти рекомендованным путем № 25.

Из точки № 3 продолжить движение курсом 346,5° до параллели мыса Шульца, затем лечь на курс 270°, удерживая мыс Шульца прямо по носу и не дойдя до него 2,6 кбт, повернуть влево на курс 225°, ведущий в гавань Силач.

Портовые правила. Ниже поивстятсявыдержки из Обязательных постановлений по Морскому порту Зарубино 1986 г., экземпляр которых можно получить по прибытии в порт. Ввиду того что обязательные постановления периодически корректируются и переиздаются, приведенные ниже выдержки могут несколько отличаться от соответствующего текста обязательных постановлений последующего издания.

Мыс Варгина приметный выступает в бухту Троицы в 1,6 мили к ENE от мыса Шульца. Мыс Варгина образован горным отрогом, который состоит из трех обрывистых холмов, вытянутых цепью по параллели и соединенных между собой низкими песчаными седловинами. Вершины этих холмов поросли кустарником. Район морской фермы, ограждаемый черными буями, расположен в бухте Троицы в 0,5 кбт к N от мыса Варгина. Буи протапливаются с 10 ноября по 10 апреля на глубину 1,5 м. В районе находятся

садки марикультуры.». (ИМ 7867/04(1), Сообщение 28/62/04

Мыс окаймлен осыхающим рифом, кромки которого приглубы.

Бухточка вдается в восточный берег бухты Троицы между мысом Варгина и обрывистым мысом Андреева, расположенным в 8 кбт к S от мыса Варгина. Берега бухточки, за исключением входных мысов, низкие, пологие и поросли травой и кустарником. Вдоль берегов тянется отмель с глубинами менее 2 м, на которой у южного возвышенного берега разбросаны надводные и подводные камни. Район морской фермы, ограждаемый канатами, которые поддерживаются плавучестями, расположен в бухточке, вдающейся в восточный берег бухты Троицы, к Е от линии, соединяющей мыс Варгина и мыс Андреева. Система ограждений притапливается с декабря по апрель на глубину 1-2 м. В районе находятся садки марикультуры.». (ИМ 7857/04(2), Сообщение 28/62/04

В 6 кбт к SE от мыса Варгина в вершину бухточки впадает речка Андреевка. Селение Андреевка расположено на восточном берегу бухточки к S от устья речки Андреевка. В селении находится местная администрация, имеется почта, телефон и медицинский пункт.

Бухточка вдается в восточный берег бухты Троицы между мысом Андреева и мысом, расположенным в 9 кбт к SSE от мыса Андреева. Входные мысы и южный берег бухточки высокие, поросли лесом и кустарником, а берег ее вершины низкий и также порос лесом и кустарником. В вершину бухточки впадает несколько речек. Северный берег бухточки отмелый, южный берег и входные мысы приглубые и окаймлены надводными, осыхающими и подводными камнями. На северном берегу находится южная окраина селения Андреевка.

У южного берега бухточки в 9,5 кбт к SE от мыса Андреева имеется пирс.

Предупреждение. Остатки деревянного пирса находятся у северного берега бухточки против южной окраины селения Андреевка. В 20 м к Е от них ив 15 м от берега над водой возвышаются металлические сваи.

Затонувшие суда с частями над водой лежат в 3,7 кбт к Е и в 1 миле к SSE от мыса Андреева.

Мыс Стенина (42°37'N, 131°07'Е) - восточный входной мыс бухты Троицы. Он образован скалистым и обрывистым склоном прибрежного холма высотой 100 м. Склоны и вершина этого холма поросли лесом и кустарником. Мыс приглуб и окаймлен камнями.

Якорное место, укрытое от всех ветров, кроме южных, находится посредине северной части бухты Троицы в 7,3 кбт к WNW от мыса Варгина. Глубины на якорном месте 12—13 м, грунт — песок и ил.

Притопленная швартовная бочка находится в 9 кбт к SSW от мыса Стенина, перед входом в бухту Троицы.

Острова Таранцева расположены перед входом в бухту Витязь в 1,7 мили к SE от мыса Стенина. Они состоят из трех скалистых островов, вытянутых по параллели и отделенных друг от друга узкими, заполнен- ными камнями проливами. Восточный, наибольший из островов, высотой 40 м, порос кустарником, а два других острова заросли травой. Берега островов приглубы и окаймлены надводными и подводными камнями.

Проход к NNE от островов Таранцева глубокий, в средней его части опасностей не обнаружено.

Светящий знак Таранцева установлен на среднем из островов Таранцева.

Бухта Витязь вдается в восточный берег залива Китовый между мысом Таранцева (42°36' N, 131 °09' Е) и мысом Шульца, находящимся в 9 кбт к SSW от мыса Таранцева. Северо-западный и юго-восточный берега бухты вы сокие, каменистые и окаймлены песчано-галечными пляжами; вдоль этих берегов разбросаны многочисленные камни. Берег вершины бухты образован перешейком, соединяющим полуостров Гамова с материком; берег этот низкий и песчаный, к нему прилегает долина, по которой протекает речка, впадающая в бухту Витязь. Берега бухты поросли лесом, кустарником и травой. На берегу вершины бухты раскинулось селение Витязь.

Глубины в бухте постепенно уменьшаются по направлению к берегам, грунт здесь в основном ил и песок.

Бухта Витязь открыта западным и юго-западным ветрам и волнению. Северные и юго-восточные ветры также проникают в бухту в виде сильных шквалов, срывающихся с гор.

Камни Клыкова высотой 0,9 м лежат в северо-восточной части бухты Витязь в 7,5 кбт к Е от мыса Таранцева на оконечности каменистой гряды, отходящей от юго-восточного берега этой бухты. Камни Клыкова окаймлены рифами.

Светящий знак Клыкова установлен на камнях Клыкова.

Скалы. Две надводные скалы расположены в 1,1 мили к SE от мыса Шульца и в 1,3 кбт от юго-западного берега полуострова Гамова. Эти скалы лежат в 0,5 кбт друг от друга и окаймлены камнями. Скалы видны только с очень близкого расстояния.

Островок Алексеева (42°33'N, 131°1ГЕ) высотой 61,5 м имеет конусообразную форму; он скалист и лишен растительности. Грядой надводных

и подводных камней, среди которых имеется несколько кекуров, островок соединен с полуостровом Гамова. Западный берег островка Алексеева ириглуб, у восточного берега разбросаны надводные и подводные камни. В 1,2 кбт к W от южной оконечности островка Алексеева находится осыхающий камень.

Бухта Алексеева вдается в южный берег полуострова Гамова непосредственно к Е от островка Алексеева. Вход в нее расположен между мысом, находящимся в 1 кбт к NNE от островка Алексеева, и мысом

Бабкина. На подходах к бухте Алексеева приметна гора Туманная, а также просеки, прорубленные в лесу на южных склонах этой горы; просеки сходятся у берега вершины бухты.

Берега бухты крутые, местами отвесные и окаймлены камнями. Вдоль берега вершины бухты простирается узкая полоса из валунов и крупной гальки.

Глубины в бухте Алексеева постепенно уменьшаются по направлению к ее берегам. Грунт — камень.

Бухта Алексеева открыта с S, в ней почти постоянно бывает сильное волнение. Якорная стоянка для малых судов возможна в средней части бухты только в штилевую погоду или при слабых северных ветрах.

Гора Туманная (42°35'N, 13Г1ГЕ) пирамидальная высотой 508,8 м приметна с 30 миль при подходе к берегу с S. С небольших расстояний выделяются широкие просеки, прорубленные в разных направлениях на ее склонах. Склоны и отроги горы занимают весь полуостров Гамова, заканчиваясь у моря гранитными обрывами, более высокими на восточной и западной сторонах полуострова и менее высокими на южной.

Мыс Бабкина (42°33'N, 131°12'Е) —южная оконечность полуострова Гамова. Мыс скалистый и обрывистый, склоны его темно-серого цвета, изрезаны вертикальными трещинами. Вершина мыса поросла травой. Мыс приглуб и окаймлен обломками скал.

В районе мыса Бабкина возле береговой линии находятся небольшие гроты.

Бухта Опасная вдается в южный берег полуострова Гамова между мысом Бабкина и мысом Гамова. Берега бухты обрывистые, скалистые и окаймлены надводными, осыхающими и подводными камнями.

Глубины от входа по направлению к вершине бухты постепенно уменьшаются. Грунт — песок.

Бухта открыта восточным и юго-восточным ветрам, разводящим здесь сильное волнение (высота волны до 4 м), поэтому становиться в ней на якорь не рекомендуется.

Затонувшее судно (бот) находится в 1 кбт к W от мыса Гамова.

Камень с глубиной 1,8 м лежит в 0,8 кбт к S от мыса Гамова.

ОТ ЗАЛИВА ПОСЬЕТА ДО АМУРСКОГО ЗАЛИВА.

ОСТРОВА РИМСКОГО-КОРСАКОВА

От мыса Гамова до мыса Брюса берег тянется на 23 мили к NNE. Он скалист и очень изрезан бухтами, из которых наиболее значительны бухты Теляковского, Бойсмана и Баклан. К берегу подступают отроги горных хребтов, которые постепенно понижаются по мере приближения к заливу Петра Великого. Склоны гор, за исключением береговых обрывов, поросли лиственным лесом. Вблизи берега попадаются небольшие группы хвойных деревьев, растущие на скалистых высоких местах. В районе бухт Бойсмана и Баклан горы несколько отступают в глубь материка, уступая место низменной равнине.

К востоку от этого берега лежит группа островов Римского-Корсакова и острова Сибирякова и Антипенко. Некоторые острова поросли лиственным лесом.

Визуальными и радиолокационными ориентирами в описываемом районе являются мысы Гамова, Сосновый, Клерка и Брюса, группа островов Римского-Корсакова и острова Сибирякова и Антипенко.

Берег между мысами Гамова и Брюса приглубый, особенно его южная часть. В проходах между берегом материка и островами Римского-Корсакова, Сибирякова и Антипенко глубины от 12 до 46 м. Направление

течения вблизи берега зависит от направления и скорости ветра. Приливные течения слабы и практического значения не имеют, в узкостях скорость течения иногда достигает 2 уз.

Якорные места расположены в бухтах Теляковского, Боисмана, Горшкова и в проходе между островом Антипенко и материком. Другие бухты могут использоваться для стоянки на якоре малых судов.

ОТ ЗАЛИВА ПОСЬЕТА ДО БУХТЫ БОИСМАНА берег тянется на 11,8 мили к N. На всем протяжении он высокий, обрывистый и сильно изрезан. Низкие участки берега встречаются только в вершинах бухт и возле устьев рек и ручьев. Местность, прилегающая к берегу, гористая и поросла лиственным лесом. Склоны гор, подступающие к воде, большей частью лишены древесной растительности. Бухты, которые вдаются в этот берег, открыты восточным ветрам.

При плавании вдоль берега наибольшую опасность представляют островки Максимова, Астафьева, банка Бонсдорфа и кекуры Бакланьи. Местами вдоль берега разбросаны надводные, осыхающие и подводные камни. Грунт вблизи берега песок, ил, а у скалистых и обрывистых мысов встречается галька и камень.

Мыс Гамова (42°33'N, 131°13'Е) —юго-восточная оконечность полуострова Гамова — высокий, обрывистый и приглубый. Он служит основным ориентиром для судов, следующих из залива Посьета в Амурский залив. На экране РЛС с S и W изображением мыса Гамова четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Маяк Гамова сооружен в 1,8 кбт к NNE от мыса Гамова. При маяке имеется радиомаяки-звукостгпальная установка.

Камень с глубиной 0,6 м лежит в 1 кбт к SSE от мыса Гамова. Во время волнения над камнем наблюдаются буруны.

Затонувшее судно находится в 8,8 мили к S от мыса Гамова.

Бухта Теляковского вдается в восточный берег полуострова Гамова между мысом, расположенным в 1,2 мили к N от мыса Гамова, и мысом Теляковского. Берега бухты, за исключением берега ее вершины, скалистые и обрывистые. У основания обрывов разбросаны крупные валуны и обломки скал. Местность, прилегающая к вершине бухты, представляет собой разлог между склонами горы Туманная. Разлог прорезан узкими оврагами. В бухту Теляковского впадают три ручья.

Берега и входные мысы бухты Теляковского приглубы. Грунт в бухте песок и камень.

Бухта Теляковского защищена от северо-западных и юго-западных ветров. Бухта не замерзает, но с января по март в нее заходит дрейфующий лед.

Островки. Скалистый островок, поросший хвойным лесом, находится в 4 кбт к NNW от юго-западного входного мыса бухты Теляковского. Восточный берег островка серого цвета, приглуб. В 0,7 кбт к NNW от островка лежит осыхающий камень.

Другой скалистый островок, поросший травой и кустарником, расположен у северного берега бухты Теляковского в 2,8 кбт к N от первого островка.

Мыс Теляковского (42°35'N, 131°14'Е) —северо-восточный входной мыс бухты Теляковского. Мыс скалистый, обрывистый и окаймлен скалами. На мысе растет лес. Изображение мыса на экране РЛС четкое 25 и соответствует очертаниям его на картах.

Непосредственно к Е от мыса Теляковского лежат три надводные скалы, которые с дальнего расстояния сливаются с берегом и не опознаются.

Камень надводный лежит в 1 кбт к S от мыса Теляковского.

Якорные места. Якорное место находится посредине бухты Теляковского на глубинах 20—25 м. Грунт здесь песок.

Якорное место для малых судов расположено вблизи вершины бухты на глубинах 10—12 м.

Островок Максимова высотой 15 м лежит в 4 кбт к NE от мыса Теля- 35 ковского. Вершина его поросла травой. Островок окаймлен узкой полосой надводных камней, западная и южная кромки которых приглубы.

На 1,2 кбт к NE от островка Максимова тянется риф. У оконечности рифа лежит камень с глубиной 1,4 м.

Мыс Астафьева выступает в залив в 8,5 кбт к NNW от островка Максимова и является северо-восточной оконечностью полуострова Гамова. Мыс представляет собой обрывистый утес, вершина которого заросла травой и кустарником. От мыса в глубь полуострова Гамова местность постепенно повышается.

Островок утесистый высотой 40,8 м расположен в 0,2 кбт к N от мыса Астафьева. Вершина островка поросла хвойными деревьями.

Между островком и мысом Астафьева разбросаны скалы.

Островки Астафьева состоят из двух групп гранитных островков, окаймленных остроконечными скалами красноватого цвета. Юго-западная группа островков находится в 6 кбт, а северо-восточная в 9 кбт к NE от мыса Астафьева.

Между группами островков имеется проход с глубиной в средней части 32 м.

Рифы с наименьшими глубинами 0,9 м выступают на 0,5—1 кбт к WNW от юго-западной и к NE от северо-восточной группы островков Астафьева; при волнении над этими рифами образуются буруны. С других направлений островки Астафьева приглубы.

Бухта Спасения вдается в северный берег полуострова Гамова между мысом Входной и мысом Горностай, находящимся в 3 кбт к WNW от мыса Входной. Входные мысы бухты окаймлены надводными, осыхаю-щими и подводными камнями. Южный берег бухты песчаный, к нему прилегает долина, по которой стекает в бухту ручей. В летнее засушливое время этот ручей пересыхает.

Бухта Спасения защищена от южных ветров и волнения и может служить убежищем для малых судов.

Мыс Входной расположен в 2,7 кбт к NW от мыса Астафьева. Мыс Входной скалистый и обрывистый, вершина его поросла лесом и кустарником.

Островки. В 0,5 кбт к NE от мыса Входной лежат три скалистых обрывистых островка. Высота мористого, наибольшего из них, 26,9 м. Островки окаймлены надводными, осыхающими и подводными камнями.

Проход между мысом Входной и этими островками загроможден камнями.

Якорное место для малых судов находится в 2 кбт к Е от мыса Горностай. Глубины на якорном месте 14—16 м, грунт — песок.

Бухта Астафьева вдается в берег между мысом Горностай и мысом Азарьева, расположенным в 7,4 кбт к NNW от мыса Горностай. Южный и северный берега бухты обрывистые. Южный берег порос травой и деревьями. Северный берег покрыт лесом и прорезан ручьями, самый большой из которых впадает в северо-западную часть бухты. Вблизи устья этого ручья имеется несколько домов. Мыс Азарьева, как и берег к N от него до бухты Нерпичья, высокий, скалистый и обрывистый.

Западный берег бухты Астафьева образован перешейком, соединяющим полуостров Гамова с материком. За узкой полосой песчаного пляжа этого берега лежит низкий участок, позади которого местность повышается.

Глубины от входа в бухту по направлению к вершине постепенно уменьшаются. Берега бухты отмелые. Грунт в бухте песок, а в южной части встречается камень. Бухта Астафьева с конца декабря по февраль обычно покрыта льдом.

При входе в бухту Астафьева рекомендуется держаться ее середины.

Якорное место для малых судов, укрытое от южных, западных и северозападных ветров, находится посредине бухты Астафьева. Глубины на якорном месте 10—15 м, грунт — песок.

Бухта Нерпичья вдается в берег в 8 кбт к N от мыса Азарьева. Входные мысы бухты, а также ее северный и южный берега высокие, скалистые и обрывистые. Берег вершины бухты низкий и песчаный, к южной части этого берега с запада подходит широкий овраг. По дну оврага протекает ручей. На берегах бухты растет лес и трава. Входные мысы и северный берег бухты приглубы.

Бухта Нерпичья с декабря до середины апреля покрыта льдом. При входе в бухту Нерпичья следует придерживаться ее северного берега и остерегаться банки Бонсдорфа.

Якорное место для малых судов, укрытое от западных ветров, находится в средней части бухты Нерпичья ближе к ее северному берегу. Глубины на якорном месте 6—8 м, грунт — песок.

Банка Бонсдорфа каменистая с наименьшей глубиной 0,8 м лежит среди глубин 30—33 м в 1,2 мили к NE от мыса Азарьева. Банка вытянута с SW на NE на 2 кбт.

Бухта Средняя вдается в берег непосредственно к N от бухты Нерпичья между мысом Острый и мысом, находящимся в 4,2 кбт к NNE от мыса Острый. Входные мысы, а также южный и северный берега бухты высокие, скалистые, покрытые смешанным лесом. Западный берег бухты низкий, зарос кустарником; сравнительно высокая только его средняя часть, к N и S от которой в бухту стекают два ручья. Середину северного берега прорезает впадающий в бухту ручей, вблизи устья которого имеется участок низкого берега. Мыс Острый окаймлен камнями.

Глубины на линии входных мысов бухты 15—20 м. Грунт в бухте песок.

При входе в бухту Средняя рекомендуется придерживаться ее северного, более приглубого берега. При этом следует остерегаться надводного камня, лежащего в 0,8 кбт к SSW от северного входного мыса бухты.

Якорное место для малых судов, укрытое от ветров, дующих с S через W до NW, находится в средней части бухты Средняя. Глубины на якорном месте 10—13 м, грунт — песок.

Мыс Высокий (42°39'N, 131°13'Е)—восточная оконечность полуострова высотой 101 м, отделяющего бухту Средняя от бухты Горшкова. Изображение мыса на экране РЛС с NE, Е н SE четкое и соответствует очертаниям его на картах. Полуостров порос травой и смешанным лесом, он соединен с материком сравнительно низким перешейком. Вблизи мыса Высокий разбросаны камни.

Бухта Горшкова вдается в берег между мысом Высокий и мысом Сосновый, расположенным в 1,2 мили к NNE от мыса Высокий. Берега бухты высокие, заросли травой и лесом. Западный и северный берега окаймлены узким галечным пляжем. К середине западного берега подходит овраг, в котором вблизи берега стоит приметный дом с красной крышей. Северный берег бухты прорезан впадающим в нее ручьем.

Глубины в бухте постепенно уменьшаются по направлению к берегам. Грунт в бухте песок.

Мыс Сосновый (42°40' N, 131°14'Е), образованный южным склоном зо холма высотой 83,5 м, — северо-восточный входной мыс бухты Горшкова. Мыс Сосновый скалистый, обрывистый, порос травой, а местами хвойным лесом. На экране РЛС с Е и SE изображение мыса вытянутое, четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Вблизи мыса Сосновый стоит кекур, имеющий вид колонны и соединенный с мысом узким каменистым перешейком.

Якорные места. В бухте Горшкова можно становиться на якорь лишь при северных и северо-западных ветрах. При восточных и юго-восточных ветрах стоянка в бухте неспокойна. Якорное место находится во входе в бухту Горшкова. Глубины здесь 12—17 м, грунт - песок. Малые суда могут становиться на якорь в вершине бухты не ближе 2 кбт от ее берегов.

Кекуры Бакланьи высотой 30 м отходят на 2 кбт к ESE от мыса, находящегося в 4 кбт к ENE от мыса Сосновый. Они представляют собой группу приметных остроконечных скал, вытянутых по параллели и соединенных между собой осыхающим рифом. Мористые склоны кекуров покрыты белым птичьим пометом, а береговые склоны поросли травой.

Мыс, от которого простираются кекуры Бакланьи, состоит из остроконечных скал, похожих на кекуры. Поэтому издали и мыс и кекуры Бакланьи имеют вид единой цепи скал. На упомянутом мысе, а также на самом большом из кекуров растут хвойные деревья.

С мористой стороны кекуры Бакланьи приглубы.

Мыс Льва выступает в залив в 1,4 мили к NNE от мыса Сосновый. Мыс Льва скалистый, утесистый и порос травой. На экране РЛС изображение мыса четкое и соответствует очертаниям его на картах. Местность, прилегающая к мысу, поросла кустарником и лиственным лесом.

Вблизи мыса разбросаны надводные и подводные камни, приметные во время зыби. У мыса лежит камень, напоминающий своим видом сидящего льва.

В 8 кбт к NW от мыса Льва в залив впадает речка.

ОСТРОВА РИМСКОГО-КОРСАКОВА расположены в 4,5 мили k E от мыса Льва и состоят из островов Большой Пелис, Матвеева, Дурново, Гильдебрандта, Де-Ливрона и Стенина. Острова эти холмисты, поросли травой, кустарником и частично лесом. В проходах между островами лежат скалы, банки и камни, представляющие опасность для плавания.

Остров Большой Пелис лежит в 8,7 мили к ESE от мыса Льва. Остров состоит из двух возвышенных частей, соединенных низким перешейком из гальки и валунов. Наибольшая высота южной части острова 120,4 м, а северной 193,6 м. Вершина северной части острова имеет вид зубца с вертикальной гранью, обращенной к востоку. Она особенно приметна при подходе к острову Большой Пелис с SW, S, NE и N.

Восточный берег острова к S и N от низкого перешейка представляет собой гранитные утесы, отвесно обрывающиеся к заливу, местами заросшие вереском и травой. Между утесами выделяются обрывистые осыпи красноватого цвета.

Западный берег острова, более пологий, изрезан оврагами, поросшими лесом и кустарником.

Зимой в районе острова Большой Пелис господствуют ветры от N и NW; их средняя месячная скорость 7 м/с, а повторяемость достигает 70 %. Летом преобладают ветры от SE и S; их средняя месячная скорость 4—5 м/с.

У острова Большой Пелис наблюдается только дрейфующий лед, который появляется в конце декабря, а в середине марта исчезает.

Район № 67, запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и дноуглубительных работ, придонного траления, подводных взрывов и плавания с вытравленной якорной цепью, находится к S от острова Большой Пелис.

Кекуры высотой от 40 до 88 м лежат на надводной каменистой гряде, образующей юго-восточную оконечность острова Большой Пелис. Кекуры представляют собой голые скалы темного цвета с белыми пятнами на них, с Е и W эти кекуры приметны с больших расстояний.

Кромки каменистой гряды с Е и W приглубы.

В 6 кбт к W от оконечности гряды у южного берега острова Большой Пелис лежат низкие островки и камни. При волнении в районе островков образуются буруны.

Бухта Молчанского, открытая западным ветрам и волнению, вдается в южную часть западного берега острова Большой Пелис между юго-западной оконечностью острова Большой Пелис и мысом, расположенным в 1,1 мили к NE от этой оконечности. Входные мысы бухты высокие, от них к вершине бухты берег плавно понижается и на всем протяжении окаймлен галечным пляжем, покрытым выброшенными волной водорослями. На юго-западном входном мысе бухты возвышается белый дом, приметный с W и S. Берег вершины бухты образован низким перешейком, соединяющим северную и южную части острова Большой Пелис. На этом перешейке находится приметный дом с красной крышей. Грунт в бухте ил и песок.

Скалы. Две скалы, из которых одна высотой 29 м, расположены в непосредственной близости к юго-западной оконечности острова Большой Пелис. Скалы приглубы.

Кекуры. В 5 кбт к WNW от северо-восточного входного мыса бухты Молчанского на каменистой отмели с глубинами менее 10 м, отходящей от западного берега острова Большой Пелис, стоят три кекура. Они представляют собой группу отвесных скал, соединенных между собой подводной каменистой грядой. Кекуры окаймлены камнями. В проходе между восточным кекуром и островом Большой Пелис опасностей не обнару- жено, глубины в средней части прохода 7—11 м.

Риф простирается на 1,5 кбт к WNW от северо-западного кекура. На рифе лежат надводные камни. В проходе между рифом и островом Матвеева опасностей не обнаружено, глубины в средней части прохода 11—28 м.

Мыс, являющийся северной оконечностью острова Большой Пелис, представляет собой низкую гряду желтовато-красных валунов, выделяющуюся на фоне темного берега. Мыс окаймлен каменистой отмелью шириной до 2 кбт с глубинами на кромке 2,6—3,4 м.

Затонувшее судно лежит в 1,1 мили к NE от северной оконечности острова Большой Пелис.

Мыс, являющийся северо-восточной оконечностью острова Большой Пелис, представляет собой крутой скалистый обрыв, окаймленный надводными, осыхающими и подводными камнями.

На 1,4 кбт к Е от мыса тянется каменистая отмель с наименьшей глубиной у ее кромки 3,5 м.

Светящий знак Пелис установлен на северо-западном склоне холма, расположенного в северной части острова Большой Пелис.

Остров Матвеева расположен в 8 кбт к W от острова Большой Пелис. Остров Матвеева состоит из двух высоких частей, соединенных низким 35 узким перешейком из гальки и валунов. Наибольшая высота южной части острова 128,3 м, а высота скалистой северной части 57,9 м. Берега острова отвесные и обрывистые, в непосредственной близости от них разбросаны надводные, осыхающие и подводные камни. Поверхность острова поросла лиственным лесом.

От юго-восточной оконечности острова Матвеева на 0,5 кбт к Е отходит галечная коса, мористая кромка которой приглуба.

Островки. Два скалистых островка высотой 47,4 и 51,2 м лежат соответственно в 0,7 и 5,7 кбт к NW от острова Матвеева. Между островками и островом Матвеева тянется риф, кромки которого приглубы. На рифе почти на равных расстояниях друг от друга находятся три надводных камня, приметных по бурунам. При подходе к островкам с N в условиях ограниченной видимости этот риф открывается раньше острова Матвеева и лежащих к NW от него островков.

Кекуры. Два больших и несколько мелких остроконечных кекуров простираются цепью на 2 кбт к NW от островка высотой 51,2 м. Кекуры приметны с SW и NE. Островок и кекуры соединены низкой каменистой грядой.

От мористого кекура на 2 кбт отходит риф.

Остров Дурново высотой 96,9 м расположен в 2,7 мили к W от острова Матвеева. Остров Дурново имеет раздвоенную вершину и порос кустарником и лиственным лесом. Северный берег острова сравнительно пологий и окаймлен галечным пляжем. Южный берег сложен из высоких утесов с горизонтальными черно-серыми полосами, которые приметны с 2—3 миль. Вблизи южной оконечности острова стоят два кекура.

Берега острова, кроме северного, приглубы. От северного берега на 1,5 кбт к N отходит отмель с наименьшей глубиной у ее кромки 5,2 м.

Банка с наименьшей глубиной 4,6 м находится в 3 кбт к N от острова Дурново.

Банка Дурново каменистая с наименьшей глубиной 5,4 м лежит в 5 кбт к NE от острова Дурново.

Остров Гнльдебрандта (42°41 N, 131°21 Е) высотой 91,3 м находится в 5,5 кбт к NNW от острова Дурново. Вершина острова Гильдебрандта имеет вид копны и поросла лиственным лесом; северный и северо-западный склоны этой вершины заросли травой и кустарником.

Берега острова обрывистые. Вблизи южного берега, на обрывах которого просматриваются белые пятна, разбросаны скалы. Среди этих скал в 0,2 кбт от берега находится кекур, соединенный с островом подводной каменистой грядой. Северный берег острова окаймлен пляжем. Берега острова Гильдебрандта, за исключением северного, приглубы. От северного берега на 1,5 кбт к NE выступает отмель с глубиной у ее кромки 5,2 м. Глубины в средней части прохода между островами Гильдебрандта и Дурново 15—25 м. При плавании по проходу рекомендуется держаться ближе к острову Гильдебрандта, чтобы безопасно миновать отмель, отходящую к N от острова Дурново, и банку с глубиной 4,6 м, лежащую мористее этой отмели.

Остров Де-Ливрона высотой 58,5 м лежит в 4,5 кбт к NNE от острова Гильдебрандта. Поверхность острова в основном плоская, поросла травой, кустарником и лиственным лесом. Восточный и южный берега острова высокие, скалистые, обрывистые, красноватого цвета. У береговых обрывов лежат груды камней. Западный и северный берега острова менее обрывисты и скалисты, чем южный. Западный берег окаймлен галечным пляжем.

На острове Де-Ливрона протекают ручьи, из которых в небольшом количестве можно брать пресную воду.

Банка Де-Ливрона каменистая с глубиной 4,6 м лежит в 3,3 кбт к ESE от юго-западной оконечности острова Де-Ливрона.

Проход, пролегающий между островами Де-Ливрона и Гильдебрандта, имеет в средней своей части глубины 15—20 м.

При плавании по этому проходу надлежит соблюдать осторожность, прокладывая курс таким образом, чтобы безопасно миновать отмель, отходящую к NE от острова Гильдебрандта, и пройти между банками Дурново и Де-Ливрона.

Якорное место, укрытое от юго-восточных ветров, находится с северной стороны острова Де-Ливрона на глубинах 18—20 м. Грунт здесь песок.

Камни Елизарова приглубые расположены в 9 кбт к WNW от острова Де-Ливрона. Они представляют собой две плоские осыхающие скалы, которые опознаются по бурунам.

Западныая веха выставляется с западной стороны камней Елизарова.

Остров Стенина высотой 144,3 м находится в 3,3 мили к NE от острова Большой Пелис. Поверхность острова Стенина холмистая и по- • росла лиственным лесом. Вдоль середины острова прорублена широкая приметная просека. Берега острова почти всюду скалистые, обрывистые, красноватого цвета. Исключением является низкая, местами поросшая кустарником северо-западная часть острова. В 5 кбт к SE от северозападной оконечности острова расположена приметная черно-серая скала, похожая на замок, а в юго-западной части с близкого расстояния приметны два белых дома.

Берега острова Стенина окаймлены камнями и рифами. На 1,5 кбт к Е от восточной оконечности острова выступает риф с тремя надводными камнями; кромки рифа приглубы. От северо-западного берега на 3,1 кбт к W выступает отмель с наименьшей глубиной у ее кромки 2,3 м. На 3,5 кбт к NNW от северо-западной оконечности острова тянется риф с наименьшей глубиной 0,8 м.

Банка Бойсмана с глубиной 2 м лежит в 1,1 мили к S от острова Стенина. Она занимает незначительную площадь и представляет собой скалу, круто поднимающуюся со дна залива.

С N и S банка Бойсмана ограждается вехами.

Банка Иванова с наименьшей глубиной 6,4 м находится в 9 кбт к WSW от острова Стенина на линии створа северо-западной оконечности острова Стенина с холмом высотой 178,7 м, расположенным на острове Рикорда (стр. 160). Банка круто поднимается со дна залива.

Затонувшее судно с глубиной над ним 61 м лежит в 7,8 мили к ESE от острова Стенина.

Банки. Банка Зубр с глубиной 32 м расположена в 15,8 мили к Е от острова Стенина.

Еще одна банка с глубиной 48 м находится в 15 милях к Е от острова Стенина.

ОТ БУХТЫ БОЙСМАНА ДО МЫСА БРЮСА на протяжении 12,4 мили к NE берег низкий, высоки только полуострова Клерка и Брюса. Низкие участки берега поросли травой и кустарником, а полуострова — кустарником и лесом. Полуостров Клерка соединен с материком низким 40 перешейком. Перешеек этот с больших расстояний виден плохо, поэтому издали полуостров Клерка кажется островом. В 1,2 и в 2,4 мили от юго-восточного берега полуострова Брюса лежат соответственно острова Антипенко и Сибирякова.

Грунт вблизи описываемого берега преимущественно песок, в некоторых местах встречается камень. Наиболее опасны при плавании вдоль этого берега мель Гридень, камни Баклан и рифы, окружающие кекур Колонна.

Бухта Бойсмана вдается в берег между мысом Красный Утес (42°45' N, 131°16'Е) и мысом Клерка, находящимся в 4,7 мили к ENE от мыса Красный Утес. Западный берег бухты высокий и порос кустарником. Северный берег низкий и песчаный, в восточной его части возвышается несколько холмов. Северо-восточный берег бухты образован крутым юго-западным берегом полуострова Клерка. Берега бухты отмелые и местами окаймлены рифами.

Глубины в бухте постепенно уменьшаются к берегам. Грунт здесь песок, 5 местами камень. Бухта Бойсмана открыта южным и юго-восточным ветрам и волнению.

Мыс Красный Утес находится в 3,4 мили к N от мыса Льва (стр. 81) и представляет собой заросший кустарником утес, сложенный из глины, песка и выветрившихся горных пород; мыс окаймлен рифами. Изобра-

жение мыса на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Мыс обрывистый, красноватого цвета выступает в бухту Бойсмана в 2 милях к NNE от мыса Красный Утес. Мыс образован прорезанным лощиной склоном холма высотой 64 м, поросшего травой.

У северного склона холма в бухту Бойсмана впадает река Рязановка. На левом берегу устья реки раскинулось селение.

Мы с Рязанский, образованный юго-западным склоном холма высотой 36 м, выступает в бухту в 4 милях к ENE от мыса Красный Утес. Мыс Рязанский обрывистый и отмелый.

На 2,3 кбт к SSW от мыса Рязанский отходит песчано-каменистая отмель с наименьшей глубиной 2 м. На южной приглубой кромке отмели лежит камень высотой 1,2 м.

Остров Клерка высотой 61,1 м находится в восточной части бухты Бойсмана в 1,2 мили к SSE от мыса Рязанский. Берега острова высокие, обрывистые и поросли кустарником. Западный берег острова приглубый, южный и восточный берега отмелые и окаймлены камнями.

Каменистая гряда узкая с наименьшей глубиной 0,1 м тянется к N от острова Клерка до низкого песчаного мыса, расположенного в 6 кбт к ESE от мыса Рязанский. Гряда, выделяющаяся 30 на водной поверхности в виде ленты, заметна в любую погоду.

Бухта Клерка расположена между юго-западным берегом полуострова Клерка и каменистой грядой, простирающейся к N от острова Клерка. На высоком восточном берегу бухты находится полуразрушенный дом светло-серого цвета.

Вход в бухту расположен между юго-западной оконечностью полуострова Клерка и островом Клерка. В бухту ведет фарватер шириной 2 кбт. Глубины в средней части бухты 4—6 м, грунт — песок.

Якорная стоянка в бухте возможна только для малых судов. При сильных южных ветрах и во время шторма стоянка в бухте опасна.

Рекомендации для входа в бухту Клерки. При входе в бухту надлежит придерживаться восточного берега острова Клерка и идти ближе к каменистой гряде, простирающейся к N от этого острова.

Якорные места. В тихую погоду можно становиться на якорь в средней части бухты Бойсмана. При северо-восточных ветрах на якорь следует становиться к W или NW от острова Клерка на глубинах 12 - 15 м. Грунт здесь ил с песком. Суда с осадкой до 6 м могут становиться на якорь между мысом Рязанский и каменистой грядой, простирающейся к N от острова Клерка. Глубина на этом якорном месте 8,2 м, грунт — песок.

Мыс Клерка (42°46' N, 131°22'Е), скалистый и утесистый, является южной оконечностью полуострова Клерка. Утесы, которыми заканчивается мыс Клерка, во многих местах подмыты волной, вследствие чего в них образовались пещеры, которые выделяются темными пятнами на желтоватых утесах мыса. Непосредственно к N от мыса Клерка в юго-восточный берег полуострова Клерка вдается бухточка. Берега бухточки, за исключением берега ее вершины, высоки. Юго-западный берег бухточки приглуб, а северный отмел. Берег вершины бухточки окаймлен песчано-галечным пляжем.

Светящий знак Клерка установлен на мысе Клерка.

Банка с глубиной 17,6 м находится в 1,5 мили к SSE от мыса Клерка.Несколько отличительных глубин от 19 до 20 м расположены к S от нее в 2—3 кбт.

Мель Гридень с глубинами менее 5 м находится в 7 кбт к SE от юго-восточного берега полуострова Клерка.

Наименьшая глубина на мели 2,4 м.

Грунт на мели камень, при волнении над мелью образуются буруны. Светящие буи мели Гридень восточный и западный выставляются в 1,2 мили к Е и в 6 кбт к ENE от мыса Клерка и ограждают мель соответственно с восточной и западной сторон.

Бухта Баклан вдается в берег между полого спускающимся к воде мысом, представляющим собой восточную оконечность полуострова Клерка, и мысом Чирок, расположенным в 4,3 мили к NNE от этой оконечности. Перед входом в бухту лежат острова Сибирякова и Антипенко.

Юго-западный берег бухты образован северо-восточным берегом полуострова Клерка. Южная его часть холмистая, а северная - низкая и представляет собой перешеек, соединяющий полуостров Клерка с материком. Далее к NE простирается низкий песчаный берег вершины бухты, прорезанный устьем реки Пойма. Этот берег окаймлен песчаной отмелью с глубинами менее 5 м. Северный берег бухты высокий и скалистый. К N от устья реки Пойма берега бухты поросли лесом и кустарником, к S — травой и кустарником.

Глубины в бухте Баклан по направлению к берегам постепенно уменьшаются. Грунт в бухте песок, изредка камень.

Предупреждение. На подходе к бухте Баклан с SE огонь маяка Брюса закрывается островами Антипенко и Сибирякова.

Камни Баклан простираются на 3 кбт к NE от южного входного мыса бухты Баклан. Они представляют собой подводный риф, посредине которого расположена группа скал высотой до 2,4 м. Глубина у северовосточной кромки рифа 4,2 м.

Мыс Нерпа находится в 1,9 мили к NNW от южного входного мыса бухты Баклан. Мыс Нерпа, поросший травой, скалистый, обрывистый и приглубый. Южные обрывы мыса серого цвета. К W от мыса Нерпа 10 берег пологий.

Банки песчано-каменистые с глубинами 7 и 4,5 м лежат в 3,5 кбт к SE и 1,5 мили к NNE от мыса Нерпа.

Река Пойма впадает в бухту Баклан в 1,3 мили к NNE от мыса Нерпа. Берега реки и местность в районе устья низкие, пологие, поросли травой и кустарником. Ширина устья реки около 75 м; глубины в устье

0,6—0,8 м, выше устья на протяжении 2 миль — 2—2,5 м, а еще выше река становится мелководной.

Вода в устье реки Пойма имеет солоноватый привкус.

Мыс Чирок, скалистый и возвышенный, является северным входным мысом бухты Баклан. С южной стороны мыс приглуб.

На 1,5 кбт к Е от мыса Чирок простирается риф, на котором разбросаны надводные камни. Наименьшая глубина на кромке рифа 0,8 м.

Якорное место для малых судов, частично укрытое от южных ветров, находится в 1,3 мили к NW от камней Баклан, где глубина 12 м. Грунт здесь песок. При ветрах с залива якорная стоянка в бухте Баклан неспокойна.

Остров Сибирякова высотой 105,2 м лежит в 3 милях к ENE от южного входного мыса бухты Баклан. Остров Сибирякова холмистый и порос лиственным лесом. Берега его скалисты, обрывисты и приглубы, осо-

бенно приглуб восточный берег. Восточная оконечность острова имеет вид ступени темного цвета и приметна с S.

От берегов острова Сибирякова на 0,5—3 кбт простирается отмель с глубинами менее 10 м. На отмели в пределах 1 кбт от берега разбросаны камни.

Бухточка вдается в юго-восточный берег острова Сибирякова. Ширина входа в бухточку 2 кбт. Входные мысы бухточки высокие, скалистые и обрывистые. От входных мысов к вершине бухточки берег понижается. Берег вершины бухточки пологий, окаймлен нешироким галечным пляжем и прорезан ручьем.

Глубины во входе в бухточку 8—10 м, по направлению к ее вершине они постепенно уменьшаются.

На 1,4 кбт к S от северо-восточного входного мыса бухточки отходят остроконечные кекуры. Южная кромка их приглуба.

Камень надводный, низкий и почти плоский, лежит в 1,3 кбт к SW от южной оконечности острова Сибирякова. В тихую погоду камень имеет вид темного пятна, а в свежую погоду над ним образуются буруны. В 1 кбт к S от камня находится банка с глубиной 4 м.

Остров Антипенко (42°50'N, 131°27'Е) находится в 7,5 кбт к N от острова Сибирякова. Остров Антипенко холмистый, вершина его высотой 107 м расположена в западной части острова, а другая вершина высотой 102,4 м находится в 4,8 кбт к W от восточной оконечности острова. Юго-восточный берег острова Антипенко скалист и обрывист, северозападный и юго-западный его берега обрывисты только местами, поросли лиственным лесом и окаймлены пляжем. Наиболее приглубы юго-восточный и северный берега острова.

Бухточка с шириной входа 2 кбт вдается в юго-восточный берег острова Антипенко. Входные мысы бухточки скалисты и обрывисты, а берег вершины окаймлен пляжем, состоящим из валунов и гальки. В западную часть бухточки впадает горный ручей.

Глубины в бухточке 5—10 м, грунт — камень.

Банка песчаная с глубиной 9 м лежит посредине прохода между островами Сибирякова и Антипенко в 3,3 кбт к S от острова Антипенко.

Кекур Колонна высотой 20,3 м находится в 6 кбт к SSW от острова Антипенко. Поверхность кекура покрыта птичьим пометом беловатого цвета.

На 2,2 кбт к SSE и на 7 кбт к NNW от кекура Колонна тянутся рифы с глубинами менее 5 м. На рифах лежат надводные камни. Северо-западная кромка рифов ограждается западной вехой.

Островок высотой 12,5 м скалистый, с очень неровной голой поверхностью лежит в 0,6 кбт к Е от острова Антипенко. Проход между этим островком и островом Антипенко загроможден камнями. Непосредственно к Е от островка стоит остроконечный кекур высотой 12 м.

Якорное место находится в проходе, пролегающем между островом Антипенко и материком, в 3 кбт к NW от западной оконечности острова Антипенко. Глубины на якорном месте 13—14 м, грунт—песок. Это якорное место укрыто от северо-западных и юго-восточных ветров.

От бухты Баклан до мыса Брюса юго-восточный берег полуострова Брюса скалистый, обрывистый и приглубый. Обрывы его сложены из базальта, отвесны и имеют вид колонн, стоящих вплотную друг к другу. Низкие и отмелые участки берега встречаются только в вершинах вдающихся в него бухточек. Вдоль берега, на расстоянии 0,5—1 кбт от него, разбросаны камни и скалы.

Губа Чирок незначительно вдается в берег между мысом Чирок и мысом, расположенным в 2,5 кбт к NE от мыса Чирок. Берега губы высокие, крутые, поросли травой и кустарником; вблизи берегов разбросаны камни. В вершину губы впадает ручей, в районе устья которого имеется галечный пляж. Глубины посредине входа в губу 5 м, а в самой губе 1,5 - 3 м, причем большие из них находятся ближе к ее северному берегу.

В губе Чирок при северных и северо-западных ветрах могут укрываться малые суда.

АМУРСКИЙ ЗАЛИВ представляет собой северо-западную часть залива Петра Великого. С W он ограничен берегом материка, а с Е гористым олуостровом Муравьев-Амурский и островами Русский, Попова, Рсйнеке, Рикорда, являющимися как бы продолжением этого полуострова в юго-западном направлении. Южной границей Амурского залива является линия, соединяющая мыс Брюса с островами Циволько и Желтухина.

Северо-западный берег Амурского залива от мыса Брюса до устья реки Раздольная в основном низкий, песчаный и прорезан долинами многочисленных рек. Долины и овраги, выходящие к берегу, местами поросли кустарником и лесом. В глубине берега почти параллельно ему тянутся Черные горы. Отроги этих гор в нескольких местах приближаются к берегу залива и заканчиваются скалистыми обрывистыми мысами, окаймленными камнями. В северозападный берег Амурского залива вдается Славянский залив и несколько бухт.

Северный берег залива от устья реки Раздольная до мелководного залива Угловой низкий, вблизи него возвышаются отдельные холмы; этот берег окаймлен узким песчано-галечным пляжем.

Юго-восточный берег Амурского залива от залива Угловой до пролива Босфор-Восточный образован полуостровом Муравьев-Амурский. Берег этот высокий, порос лесом и кустарником, в некоторых местах прорезан речками и ручьями. В районе мысов, выступающих в залив, разбросаны надводные и подводные камни.

На берегах Амурского залива расположено несколько населенных пунктов. На юго-восточном берегу залива раскинулся город Владивосток.

В Амурском заливе в качестве ориентиров могут быть использованы приметные горы, мысы и острова При ограниченной видимости рекомендуется определяться с помощью судовой РЛС.

Амурский залив, за исключением его северо-восточной части, доступен для плавания больших судов.

Рельеф дна в Амурском заливе сравнительно ровный. От берегов вершины залива простираются обширные отмели. От северо-западного берега острова Русский к NW до противоположного берега залива тянется подводный порог с глубинами 13—15 м. Грунт в большей части залива ил и песок. Местами вблизи берегов и в бухтах встречается камень. Описание острова Русский и других островов, ограничивающих с юго-востока южную часть Амурского залива, дано на стр. 147.

Гидрометеорологические сведения. Ветры. С мая по август в Амурском заливе дуют преимущественно южные и юго-восточные ветры, с октября по март преобладают северные и северо-западные ветры, изредка наблюдаются северо-восточные ветры, которые отличаются большой силой и сопровождаются пургой. В апреле и сентябре ветры неустойчивые.

В середине и конце лета отмечаются бризы, с полудня до захода солнца наблюдаются морские бризы юго-западных направлений.

Туманы. В Амурском заливе туманов бывает меньше, чем в южной части залива Петра Великого, причем у северо-западного берега Амурского залива туманы наблюдаются реже, чем у юго-восточного. Среднее годовое число дней с туманами в Амурском заливе составляет от 23 в вершине залива до 105 в южной его части. Наиболее часто туманы наблюдаются с апреля по август. В этот период среднее месячное число дней с ними изменяется от 2 до 21. В отдельные годы в южной части Амурского залива число дней с туманами в июне—гиюле может достигать 29. Туманы в Амурском заливе распространяются пятнами. На участке от залива Угловой до мыса Фирсова туманы, как правило, наблюдаются реже, чем между мысом Фирсова и проливом Босфор-Восточный.

Течения в Амурском заливе незначительные и зависят главным образом от ветров. В северной части залива ощущается влияние течений рек Раздольная и Амба. Приливные течения в заливе слабые, и только в узкостях скорость их достигает иногда 1,6 уз. В тихую погоду течение бывает заметно в прилив у юго-восточного берега залива, а в отлив — у северо-западного.

Ледовый режим. В северо-восточной мелководной части Амурского залива лед появляется во второй декаде ноября. В конце декабря — 15 начале января большая часть Амурского залива покрывается неподвижным льдом. В конце марта лед начинает взламываться и выноситься северными ветрами. Во второй декаде апреля залив полностью очищается от льда.

Якорные места в Амурском заливе расположены в Славянском заливе, бухтах Нарва, Перевозная, Безымянная и на западном внешнем рейде порта Владивосток.

СЛАВЯНСКИЙ ЗАЛИВ вдается в южную часть северо-западного берега Амурского залива между мысом Брюса и южной скалистой оконечно-стью полуострова Янковского. В южный высокий берег залива вда- ются бухты Круглая, Нерпа и Славянка .

От западного берега Славянского залива выступает высокий, обрывистый полуостров, северной оконечностью которого является мыс Мальцева. В северо-западной части Славянского залива расположена бухта Северная. Западный берег залива и берег вершины бухты Северная образованы низкой равниной, по которой протекает река Брусья. В этом районе горы удалены от береговой линии. Се веро-восточный берег залива образован гористым полуостровом Янковского, который соединяется с материком низким перешейком.

Высокие берега Славянского залива поросли кустарником и лесом, а низкие — травой.

С Е Славянский залив прикрыт островами Сидорова и Герасимова. Залив имеет два входа; южный из них находится между мысом Брюса и островом Герасимова, а северный — пролив Стенина — между островами Герасимова и Сидорова. Входить в залив рекомендуется южным входом.

В Славянском заливе ориентирами являются гора Янковского, холмы высотой 177, 165 и 131 м, расположенные на берегах залива, мысы Брюса, Мальцева и остров Герасимова.

На берегах вершин бухт Славянка и Нерпа расположен поселок Славянка.

Берега залива приглубые, за исключением вершин бухт Славянка и Северная. Местами от берегов залива на 1 кбт отходят рифы, круто обрывающиеся на глубины 9—10 м. Грунт в заливе ил, песок, встречается камень.

В тихую погоду и при северных ветрах становиться на якорь можно в любом месте Славянского залива. При восточных и юго-восточных ветрах в залив заходит крупная волна. В это время на якорь рекомендуется становиться только в юго-западной части Славянского залива.

При подходе к заливу с S, особенно в условиях ограниченной видимости, нужно соблюдать осторожность, чтобы безопасно миновать риф, окаймляющий мыс Брюса.

Гидрометеорологические сведения. Т у м а н ы в Славянском заливе наблюдаются с марта — апреля по август. Особенно часто бывают туманы в июле. Если туман появляется в Амурском заливе, то он проникает и в Славянский залив, сохраняя такую же плотность.

Ледовый режим. Первое появление льда в Славянском заливе наблюдается в середине декабря. Вначале лед образуется в бухтах, вдающихся в берега залива, и у берегов, защищенных от волнения, а затем распространяется по всему заливу. В первых числах марта лед взламывается, а к концу первой декады апреля залив освобождается от льда. Дрейфующий лед может наблюдаться в заливе до середины апреля.

Режим плавания. Па подходе к Славянскому /заливу и в заливе имеются районы № 277, 343, 344 и 345, запретные для плавания. В районах № 343, 344 и 345 находятся садки марикультуры.

От Славянского залива до порта Владивосток и обратно установлен рекомендованный путь № 2 движения судов на подводных крыльях.

Мыс Брюса (42°53' N, 131°28'Е) является северо-восточной оконечностью полуострова Брюса и южным входным мысом Славянского залива. К SW от мыса местность холмистая, поросла лесом и кустарником; исключение составляет только крайняя северо-восточная часть полуострова сероватого цвета, лишенная растительности. Мыс Брюса обрывистый и сложен из ряда базальтовых колонн, стоящих вплотную друг к другу. Изображение мыса на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его па картах.

На 0,3 кбт к NE от мыса Брюса отходит риф, мористая кромка которого приглуба. При юго-восточном ветре над рифом наблюдаются большие буруны.

Маяк Брюса сооружен в 2 кбт к SW от мыса Брюса. При маяке имеются радиомаяк и звукосигнальная- установке.

Бухта Круглая, защищенная от юго-восточных ветров, незначительно вдается в северо-западный берег полуострова Брюса в 1,4 мили к WSW от мыса Брюса. Входные мысы бухты скалистые и обрывистые, к вершине бухты берег понижается и переходит в широкий галечный пляж.

На берегу вершины бухты Круглая расположено селение База Круглая. Постройки селения приметны при подходе к бухте.

Глубины в средней части бухты Круглая 24м, грунт — ил, песок и галька.

Бухта Нерпа вдается в южный берег Славянского залива непосредственно к W от бухты Круглая. Берега бухты Нерпа преимущественно скалистые и обрывистые. Берег вершины бухты низкий и окаймлен

песчаным пляжем. На этом берегу находится рыбозавод «Славянка».В бухту впадает несколько ручьев.

В 3,9 кбт к SW от восточного входного мыса бухты Нерпа выступает мыс, окаймленный осыхающими камнями. К S от этого мыса вдоль берега разбросаны камни.

Берега бухты окаймлены отмелью с глубинами менее 5 м. Грунт в бухте преимущественно ил, песок.

Подводный кабель связи проложен от бухты Нерпа на NE до мыса Бурный. Портовый пункт Славянка, приписанный к порту Зарубино, расположен у берега вершины бухты Нерпа. При нахождении в районе портового пункта следует соблюдать, требования Обязательного постанов-ления по морскому порту Зарубино верху. Связь с судами портовый пункт поддерживает на УКВ, канал 91, позывной «Нерпа-58». У берега против рыбозавода сооружены пирсы. Пирсы ,№ 2 — 4 механизированы. У пирсов можно принять воду. Все пирсы электрифицированы.

Канал шириной 0,7 кбт ведет от входа в бухту Нерпа к пирсу № 2. Направление оси капала 0°—180°. В канале среди преобладающих глубин 8 м встречаются банки с глубинами 4,9—6 м.

Мыс Славянка — западный входной мыс бухты Нерпа — серый, высокий и обрывистый. На 0,5 кбт к N, Е и SE от мыса выступает риф, в средней части которого стоит приметная скала черного цвета высотой 9 м. Кромки рифа приглубы.

Якорное место для малых судов, укрытое от южных, западных и восточных ветров, находится в средней части бухты Нерпа. Глубины на якорном месте 7—12 м, грунт — ил, песок и мелкий камень.

Бухта Славянка вдается в берег между мысом Славянка и мысом Мальцева, находящимся в 2,3 мили к NNW от мыса Славянка. Юго-восточный берег бухты на протяжении 9 кбт от мыса Славянка скалистый, обрывистый, вдоль него лежат камни. Далее к SW по направлению к вершине бухты он постепенно понижается. Низкий участок берега окаймлен нешироким песчаным пляжем. В вершину бухты впадают три мелководные речки.

Северо-западный берег бухты Славянка сначала низкий, песчаный, местами обрывистый, по мере приближения к мысу Мальцева повышается, становится скалистым и почти отвесно обрывается в воду. На берегу вершины бухты Славянка раскинулся поселок Славянка — административный центр Хасанского района.

В вершине бухты Славянка к SW от изобаты 10 м глубины неровные. Вдоль берегов бухты узкой полосой тянется песчано-галечная отмель с глубинами менее 5 м. Наибольшей ширины 2,5 кбт эта отмель достигает в 1 миле к W от мыса Славянка. У берега вершины бухты на отмели находятся затонувшие суда с частями над водой, понтоны и надводные сваи. Грунт в бухте преимущественно ил и песок, а у берега водоросли.

Холмы приметные находятся соответственно в 6,4 кбт к WSW и в 2 милях к WNW от мыса Славянка. Восточный из них высотой 117 м порос кустарником и лесом, северный его склон отвесно обрывается к воде. Западный из холмов высотой 165 м имеет скалистую остроконечную вершину.

Подходный канал шириной 85— 110м ведет в вершину бухты Славянка. Ось канала проходит в 1,4 кбт к SE от островка Большой Камень. Направление оси канала 40°- 220°, глубины в канале 8,9-10 м.

Светящие буи подходного канала бухты Славянка № I, ,3 правой и № 2, 4 левой сторон ограждают подходный канал.

Островок Большой Камень высотой 11,6 м лежит у северо-западного берега бухты Славянка на прибрежной отмели с глубинами менее 2 м 40 в 1,4 мили к WNW от мыса Славянка. Островок скалистый, обрывистый, порос травой и окаймлен камнями. В 0,1 кбт к NE от островка Большой Камень возвышается камень высотой 3,5 м. На 0,3 кбт к SE от островка простираются рифы .

Банки с глубинами 1,8; 1,9; 3,8 и 5,3 м лежат соответственно в 3,4 кбт к SW, в 6,9 кбт к SSW, в 3,1 кбт к SЕ и в 3,7 кбт к ENE от островка Большой Камень.

Два затонувших судна с частями над водой находятся рядом друг с другом в 4 кбт к SW от островка Большой Камень. Вблизи этих судов лежит камень с глубиной 0,3 м.

Подводные препятствия (железобетонные конструкции) с глубинами над ними 8,9 и 9,3 м расположены в 1,7 кбт к SE и 2 кбт к SSE от островка Большой Камень

1.Стр. 98. Строки 10-13. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 6255/01 не числить и взамен поместить: «Портовый пункт Славинка. Акватория портового пункта Славянка включает бухту Славянка , прилегающую к ней часть Славянского залива и делится на внешний рейд и внутреннюю».

Лоцманская проводка к причальным сооружениям портового пункта -обязательна. Проводка крупнотоннажных судов и судов с осадкой более 7 м производится только в светлое время суток и при хорошей видимости. Заявка на лоцмана подается не позднее чем за 2 ч до начала проводки в диспетчерскую службу на УКВ, канал 30 (позывной «Славянка-радио-13»). Связь с лоцманом осуществляется на УКВ, канал 6 и 30 (позывной «Лоцман-1»). Место приема лоцмана находится в 4 кбт к N от мыса Славянка. Суда обязаны запросить разрешение на вход, швартовку или перешвартовку в диспетчерской службе.

Канал шириной 400 м с глубинами 9,6—10,5 м прорыт от подходного канала, ведущего к вершину бухты Славянка, к пирсу № 1 и к западной стенке пирса № 2. В 2,7 кбт к N от оконечности пирса № 1 находится отличительная глубина 8,6 м.

Пирс длиной 50 м и шириной 7 м, расположенный в 3,5 кбт к SW от островка Большой Камень, разрушен.

Доки плавучие установлены соответственно в 0,6; 1 и 1,8 кбт к W от пирса № 1. Длина доков соответственно 225; 226 и 140 м, ширина их 45; 57 и 32 м.

Якорные места в бухте Славянка укрыты от южных и западных ветров и являются лучшими у северо-западного берега Амурского залива.

Суда, прибывшие в бухту Славянка, становятся на якорных местах в следующих точках:

№ 1 42°53'12" N, 3 °24'36" E

№ 2 425327 , 131 2448 ;

№ 3 425342 , 131 250^' ;

№ 4 425254 , 131 2442 ;

№ 5 425254 , 131 2506 ;

№6 425254, 1312530

№ 7 425342 1312524

Якорные места № 1—3 предназначены для российских судов, № 4—6 для иностранных судов. Глубины в районе якорных мест 15—18 м, грунт — ил. Постановка на якорь в вершине бухты Славянка и к W от канала шириной 400 м допускается в особых случаях с разрешения диспетчерской службы.Наставление для ахода в бухту Славянка, Входить в Славянский залнв следует рекомендованным путем № 27, ведущим от подходной точки 42°52,57' N, 131°33,57'Е к району приема лоцмана, а именно:

Примечание. Точка № 3 является центром района радиусом 5 кбт ожидания и приема лонмапа.

Для входа в юго-западную часть бухты Славянка необходимо из точки № 3 идти курсом 249° до подходного канала и далее следовать по середине канала курсом 220° в вершину бухты, а при необходимости подхода к пирсу № 1 или к западной стенке пирса № 2 идти каналом шириной 400 м, ведущим к этим пирсам.

В районе узкости у островка Большой Камень установлено одностороннее движение судов. Очередность прохода судов определяется диспетчерской службой и лоцманом.

Мыс Мальцева (42 55'N, 131°24'E) —северный входной мыс бухты Славянка и юго-западный входной мыс бухты Северная. Мыс скалистый, обрывистый, местами порос кустарником и окаймлен множеством надводных и подводных камней.

Бухта Северная вдается в берег между мысом Мальцева и юго-западной оконечностью полуострова Янковского, находящейся в 1,5 мили к NE от мыса Мальцева.

Южный берег бухты Северная к W от мыса Мальцева резко понижается и образует узкую песчаную косу, ограничивающую с N внутреннюю часть бухточки Наездник.

Западный берег бухты Северная низкий, отмелый и окаймлен песчано-гравийным пляжем. Местность, прилегающая к этому берегу, представляет собой всхолмленную равнину, поросшую травой и местами кустарником. В 1,5 мили к NW от мыса Мальцева на западном берегу бухты возвышается холм Май-Борода высотой 82,7 м. Северо-восточный склон этого холма образует скалистый мыс Щелкунова.

Берег вершины бухты Северная низкий, покрыт дюнами, окаймлен пляжем и осушкой. На пляже лежит толстый слой водорослей, выброшенных волной. В вершину бухты впадает мелководная река Брусья и два ручья. От берега вершины бухты Северная отходит отмель с глубинами менее 5 м. На отмели в ее северо-восточной части находится группа подводных камней.

Северо-восточный берег бухты Северная высокий и скалистый, он зарос травой и кустарником, сквозь который местами просматриваются оголенные участки горных пород. В южную часть этого берега вдается бухточка Миноносок, ограниченная с SW узкой длинной косой, которая окаймлена отмелью с глубинами менее 5 м.

Глубины во входе в бухту Северная от 11 до 16 м и постепенно уменьшаются к ее берегам, грунт в бухте преимущественно песок. Бухточка Наездник вдается в южный берег бухты Северная в 6 кбт к W от мыса Мальцева. Западным входным мысом бухточки является высокий обрывистый мыс Сергеева, выступающий в бухту в 8 кбт к W от мыса Мальцева. При подходе к бухточке приметен копнообраз-

ный холм высотой 67,3 м, возвышающийся на западном берегу бухточки.

В 1,4 кбт к SW от восточного входного мыса бухточки выступает коса из песка и ракушки, которая тянется к западному берегу бухточки и делит ее на две части: внешнюю и внутреннюю. Ширина прохода между оконечностью косы и западным берегом бухточки 11 м. Через проход перекинут низкий мост. Подход к мосту затруднителен. На косе имеются строения. В вершину внутренней части бухточки впа-лает небольшая речка.

Берега бухточки Наездник отмелые. Глубины во внешней части бухточки по направлению к берегам резко уменьшаются. Грунт во внешней части бухточки песок и камень, покрытый водорослями. Внутренняя часть бухточки мелководна. От восточного входного мыса бухточки Наездник на 1,3 кбт к N выступает риф с наименьшей глубиной 0,8 м.

Рыболовецкий колхоз «Рыбак» расположен на берегах бухточки Наездник. Здесь можно произвести ремонт малых судов. Диспетчерская служба рыболовецкого колхоза осуществляет круглосуточную связь с судами на частоте 2284 кГц, позывной «Хасан-1», и на УКВ, канал 98, позывной «Наездник-59».

Пирсы. Пирс № 1 находится против середины северного берега косы в 2,4 кбт к SSE от мыса Сергеева. Длина и ширина пирса 8 м, глубины у его оконечности 2,6—3,8 м.

Пирс № 2 длиной 40 м и шириной 7 м сооружен в 0,2 кбт к NE от пирса № 1. Глубины у оконечности пирса 3,7—3,9 м. Пирс № 2 удлинен двумя понтонами длиной по 30 м и шириной по 8 м каждый, которые стоят на мертвых якорях. Общая длина пирса № 2 с понтонами 100 м.

Непосредственно к NE от основания пирса № 2 у берега установлена баржа длиной 35 м.

Между пирсами № 1 и 2 под причалы оборудованы две баржи длиной по 35 м каждая. С берега произведена засыпка. У борта одной из барж установлен понтон длиной 30 м и шириной 8м.

Гора Янковского (42°58' N, 131°20'Е) высотой 448 м служит ориентиром при подходе к Славянскому заливу. Ее юго-восточный склон спускается к берегам бухты Северная.

Мыс Сидорова находится в 1,9 мили к N от мыса Мальцева. Мыс Сидорова образован обрывистыми склонами прибрежного холма высотой 84,2 м. Склоны холма поросли кустарником и лесом. К NW от мыса Сидорова берег пологий, а к Е — крутой. На 1,3 кбт к SW от мыса Сидорова тянется отмель с глубиной на юго-западной кромке 2,3 м.

Затонувшее судно с частями над водой лежит на прибрежной отмели в 5,6 кбт к SE от мыса Сидорова. Судно приметно при заходе в бухточку Миноносок.

Бухточка Миноносок вдается в северо-восточный берег бухты Северная в 6,3 кбт к SE от мыса Сидорова. Ширина наиболее узкой части входа в нее 1 кбт, а ширина фарватера этого входа 55 м. С SW бухточка Миноносок ограничена узкой косой, отходящей от юго-западной оконечности полуострова Янковского. Коса состоит из гальки, ракушки, валунов и поросла лиственным лесом. Только на небольшом участке в средней, самой узкой, части косы лес отсутствует и растет лишь трава. Южную сторону косы окаймляет риф. Наименьшая глубина на кромке рифа 0,4 м находится в 5 кбт к SE от оконечности косы и в 1,2 кбт от берега.

Северо-восточный берег бухточки Миноносок в районе входа в нее высокий, а затем по мере приближения к ее вершине становится низким.

Глубины во входе в бухточку Миноносок 2,8—4,6 м, а в средней ее части 3—4 м. К берегам бухточки глубины постепенно уменьшаются. Юго-западный берег бухточки более приглубый, чем северо-восточный, Грунт в бухточке ил, местами песок и ракушка. Вершина бухточки отмелая, густо поросла водорослями, вдоль ее берегов кое-где тянется осушка.

Пирс Г-образный сооружен у середины северо-восточного берега бухточки Миноносок. Длина причальной линии пирса 60 м, глубины вдоль нее 0,5—1,5 м, у оконечности пирса 1,5—2 м. Пирс полуразрушен.

В 60 м западнее пирса от берега отходит разрушенная дамба.

Светящий знак Миноносок установлен у входа в бухточку Миноносок на западной оконечности косы.

Якорное место для малых судов находится в средней части бухточки Миноносок. Глубины на якорном месте 3--4 м, грунт — ил.

Рекомендации для подхода к бухточке Миноносок. Вход в бухточку Минно-носок опознается с трудом, вследствие того что поросшая лесом коса, огра-ничивающая эту бухточку с SW, сливается с очертанием северо-восточного берега бухты Северная. При следовании в бухточку Миноносок надо проло-жить курс посредине бухты Северная, остерегаясь банок с глубинами 4,4 и 5,4 м, лежащих соответственно в 3,7 и 4,5 кбт к SSE и S от оконечности косы, ограничивающей бухточку Миноносок с SW.

Якорные места. В бухте Северная малые суда могут становиться на якорь в 2 кбт к N от мыса Сергеева на глубине 8 м. При северных и северо-восточных ветрах якорная стоянка удобнее к W от входа в бухточку Миноносок на глубинах 10—11 м. Грунт здесь ил с песком.

При юго-восточных ветрах стоянка судов на якоре в бухте Северная неспокойна.

Холм приметный высотой 131 м возвышается в южной части полуострова Янковского в 2,5 кбт к N от его южной оконечности. Вершина и склоны холма поросли лесом. Его южные обрывистые склоны круто

обрываются к берегу Славянского залива, образуя южную оконечность полуострова Янковского.

Остров Сидорова высотой 40,3 м лежит в 2 кбт к SE от южной оконечности полуострова Янковского. Берега острова высокие, скалистые и поросли кустарником. Остров Сидорова окружен надводными и подводными камнями и соединен с полуостровом Янковского рифом.

Остров Герасимова высотой 62 м находится в 2 кбт к SSE от острова Сидорова. Берега острова Герасимова утесистые и круто обрываются к воде. Южная оконечность острова по внешнему виду имеет большое сходство с мысом Брюса. Изображение острова на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах. Остров порос кустарником и травой.

Западный берег острова Герасимова окаймлен неширокой полосой гальки и валунов.

Светящий знак Герасимова установлен на южной оконечности острова Герасимова.

Пролив Стенина шириной 2 кбт разделяет острова Герасимова и Сидорова. Фарватер проходит по середине пролива. Глубины на фарватере 3,9—6,6 м, грунт — песок и камень.

ОТ СЛАВЯНСКОГО ЗАЛИВА ДО МЫСА ПЕСЧАНЫЙ севере западный берег Амурского залива тянется на 21 милю к NE. Южная часть берега образована скалистыми и обрывистыми берегами полуостровов Янковского и Ломоносова, местами поросшими лесом. Между этими высокими полуостровами в берег вдается бухта Нарва. Из глубины материка к вершине бухты Нарва выходит широкая долина реки Нарва. Северная часть берега представляет собой низкую, обширную луговую равнину, за исключением возвышенного и обрывистого участка от мыса Перевозный до устья реки Кедровая. Равнину прорезают реки Кедровая и Барабашевка, кроме того, в нее вдаются бухты Перевозная и Мелководная. Вдоль берега расположено несколько озер. На этом участке выделяются сопки Круглый Холм и Столовая.

Южная часть берега приглуба, от ее возвышенных участков отходят рифы на расстояние не более 1 кбт. Северная часть берега отмелая.

Грунт вблизи берега преимущественно песок, местами покрытый слоем ила; камень встречается только вблизи скалистых участков берега и на банках.

Бухта Табунная вдается в юго-восточный берег полуострова Янковского между его южной оконечностью и мысом Чупрова, отстоящим на 1,8 мили к ENE от этой оконечности. На подходе к бухте Табунная приметны холм высотой 131 м и мыс Чупрова. Берега бухты в районах ее входных мысов скалистые, обрывистые, поросли лесом и кустарником. Северо-западный берег низкий и зарос травой; он окаймлен галечным пляжем, на котором встречаются валуны. Вдоль северовосточного берега бухты лежат надводные и подводные камни. Глубины в бухте постепенно уменьшаются к ее берегам. Грунт в бухте камень, песок и ил.

Район № 159 свалки грунта находится в бухте Табунная. Глубины в нем могут быть менее указанных на картах.

Островок Бычий высотой 13 м расположен в 7 кбт к NNE от югозападного входного мыса бухты Табунная и в 0,5 кбт от берега. Островок окаймлен надводными и подводными камнями, с берегом он соединен грядой камней.

Отличительная глубина 4м лежит в 5,6 кбт к ENE от островка Бычий

Мыс Чупрова приметный является северо-восточным входным мысом бухты Табунная. Мыс обрывистый, скалистый, вершина его плоская и заросла травой, а кое-где деревьями.

В районе мыса Чупрова берег окаймлен полосой надводных, осыха-ющих и подводных скал. Наибольшая ширина этой полосы 0,6 кбт, 5 мористая кромка ее приглуба.

Якорное место для малых судов находится в северной части бухты Табунная. Глубины на якорном месте 7—8 м, грунт — песок. Летом якорная стоянка здесь не рекомендуется, так как в это время преобладают юго-восточные ветры и в бухту заходит волна.

Мыс Куприянова (42°57' N, 131°30' Е) — восточная оконечность полуострова Янковского. Мыс скалист, почти отвесно обрывается в залив и окаймлен надводными камнями.

На 1,5 кбт к SSE от мыса Куприянова отходит каменистая отмель с глубиной на мористой кромке 1,6 м.

Берег к NNW от мыса Куприянова до бухты Гека окаймлен узким пляжем из гальки и валунов.

Остров Кроличий высотой 24,5 м лежит в 1,1 мили к N от мыса Куприянова и в 1,5 кбт от берега полуострова Янковского. Местами остров порос кустарником. Северный и западный берега острова пологие и окаймлены песчано-галечным пляжем, восточный и южный — скалистые.

На 1 кбт к SW от южной оконечности острова Кроличий простирается каменистая гряда. Глубина на мористой кромке гряды 1,8 м.

Маяк Кроличий установлен на юго-восточном берегу острова Кроличий.

Проход шириной 1,5 кбт пролегает между островом Кроличий и материком. Плавание по проходу доступно только для малых судов в спокойную погоду. При этом необходимо остерегаться банок с глубинами 1,5 и 1,8 м, расположенных в 1,3 кбт к W и WSW от южной оконечности острова Кроличий, а также каменистой гряды с глубинами менее 1,8 м, отходящей на 1 кбт к SW от южной оконечности острова Кроличий.

Бухта Гека вдается в восточный берег полуострова Янковского между мысом (42°58'N, 131°30'Е) и расположенным в 7,5 кбт к N от него мысом Бринера. Южный берег бухты Гека низкий. Он прорезан ручьем, из которого можно в небольшом количестве принять пресную воду. Южная часть западного берега образована крутыми склонами невысокого горного отрога. Северная часть этого берега, за исключением мыса Бринера, низкая. Вдоль всего западного берега бухты тянется песчано-галечный пляж, который вблизи мыса Бринера становится каменистым. Берега бухты Гека поросли кустарником и местами лиственным лесом.

Глубины в средней части бухты Гека 5—10 м, по мере приближения к берегам они постепенно уменьшаются. Грунт в бухте песок и ил.

Бухта Гека покрывается льдом в декабре и очищается от него в середине апреля.

Селение Кезверхово расположено на берегах бухты Гека. В селении находится местная администрация, есть почта, телефон и медицинский пункт. В селении можно произвести средний ремонт малых судов.

Пирсы. Пирс № 1 длиной 30 м и шириной 6 м находится в 1 кбт к SSW от южного входного мыса бухты Гека. Глубина у оконечности пирса 4,5 м.

В 0,2 кбт к S от пирса длиной 30 м расположен пирс № 2 длиной 39 м и шириной 7 м. Глубины у оконечности пирса 4—4,5 м.

Дамба длиной 55 м и шириной 5—6 м сооружена у западного берега бухты Гека. У оконечности дамбы имеется полуразрушенный пассажирский пирс длиной 33 м и шириной 3 м. Глубины у оконечности пирса 3--3.5 м. К S от дамбы лежит затонувшее судно с частями над водой и возвышаются деревянные и железобетонные сваи разрушенного пирса.

Затонувший понтон с частями над водой находится в южной части бухты Гека в 1,4 кбт к SW от южного входного мыса бухты Гека.

Мыс Бринера — северный входной мыс бухты Гека и западный входной мыс бухты Нарва. Мыс Бринера, скалистый и обрывистый, образован восточным склоном куполообразного холма высотой 63,8 м. Холм соединен с полуостровом Янковского низким перешейком. При подходе с Е и SE, когда перешеек скрыт за горизонтом, мыс имеет вид островка. Мыс Бринера порос травой и кустарником. Южные склоны холма возделываются.

К N от мыса Бринера отходит каменистая коса, западная оконечность которой в полную воду затопляется.

Бухта Нарва вдается в берег между мысом

15 Бринера и мысом Турек, находящимся в 1,9 мили к ENE от мыса Бринера. Берега бухты Нарва на всем протяжении низкие и окаймлены узким песчаным пляжем. Вблизи берегов встречаются невысокие холмы. В 1,5—2 милях от берега возвышенная местность поросла травой, кустарником и деревьями.

К W от мыса Бринера в глубь материка простирается мелководная лагуна Лебяжья, которая с N отделяет полуостров Янковского от материка. В западную часть бухты Нарва впадает мелководная река Нарва. С Е бухта ограничена гористым полуостровом Ломоносова.

Берега бухты Нарва отмелые. Глубины в бухте от ее середины к берегам резко уменьшаются. Приглубые места находятся у мысов Бринера и Турек. Грунт на подходе к бухте ил и песок, а в средней части бухты песок и камень.

Летом в бухте Нарва наблюдается течение, идущее в основном на N; цвет воды в бухте в это время обычно мутно-голубой. Весной, а также после дождей или при штилях наблюдается течение, направленное на S. При этом течении вода в бухте становится мутно-желтой.

В бухте Нарва первый лед появляется в начале декабря, очищается от льда бухта в начале апреля.

Река Нарва впадает в западную часть бухты Нарва непосредственно к N от лагуны Лебяжья. Устьевой участок реки образован тремя рукавами.

45 Ширина русла 8—12 м, глубины в реке незначительные, дно песчаное. Берега реки Нарва пологие, поросли травой и местами кустарником. Во время таяния снегов, а также после продолжительных дождей река разливается и затопляет всю прилегающую к ней местность. Скорость течения реки достигает 1,5 уз. С ноября до конца марта река покрыта льдом.

Постройки бывшего селения расположены на северо-западном берегу бухты Нарва. У берега против построек сооружен пирс длиной 115 м, шириной 6 м. Глубины у оконечности пирса 1,6—2 м.

Якорные места. В бухте Нарва в тихую погоду и при северных ветрах можно становиться на якорь в любом месте в зависимости от осадки судна. При восточных и южных ветрах стоянка здесь неспокойна.

При подходе к якорным местам необходимо остерегаться подводных препятствий (пять затонувших бочек) и затонувшего судна с глубиной над ним 4,6 м, лежащих соответственно в 1 миле к Е (в районе радиусом I кбт) и в 7,7 кбт к N от мыса Бринера.

Полуостров Ломоносова, отделенный от материка протокой и лагуной Цапличья, соединяется с ним узким и низким песчано-галечным перешейком, ограничивающим лагуну с NE. Поверхность полуострова холмистая, наиболее высокий холм, высота которого 85 м, находится в восточной части полуострова. Северные склоны полуострова пологие и поросли лесом, южные склоны заросли травой и круто спускаются к воде. На северо-восточных склонах холмов имеются возделанные участки.

Лагуна Цапличья мелководная соединяется с бухтой Нарва узкой протокой. В лагуне Цапличья и в протоке имеются осушки, которые в жаркие периоды занимают большую часть акватории лагуны и протоки.

Мыс Турек — восточный входной мыс бухты Нарва и юго-западная оконечность полуострова Ломоносова. Мыс образован склоном холма высотой 49,9 м, расположенного в южной части этого полуострова. Мыс скалистый, обрывистый и окаймлен осыхающими камнями, мористая кромка которых приглуба.(ИМ 25/99 5.01.99Затонувшее судно счастями над водой ноходится в 4 кбт к Е от м. Турек.)

Мыс Ломоносова расположен в 1,6 мили к ENE от мыса Турек и являя- ется юго-восточной оконечностью полуострова Ломоносова. Мыс крутой, обрывистый, вблизи негомного скал и камней.

Банка с глубиной 15,4 м лежит в 1,1 мили к NE от мыса Ломон осова.

Бухта Перевозная вдается в северо-западный берег Амурского залива между низким приглубым мысом Стенина (43°01'N, 131°35'Е) и мысом Перевозный, находящимся в 2,3 мили к NNE от мыса Стенина. Берега бухты Перевозная низкие и окаймлены узким пляжем.

В бухту впадает несколько ручьев, наибольший из которых ручей Сухая Речка с пересыхающим устьем. Склоны возвышенностей, расположенных к W от бухты, поросли лесом и кустарником. Берега бухты окаймлены отмелью с глубинами менее 2 м. Дно в бухте большей частью каменистое и покрыто слоем песка, ила и водорослями.

Бухта Перевозная сковывается льдом в конце января и начинает вскрываться в середине февраля. В мягкие зимы в бухте наблюдается дрейфующий лед. Подводный кабель связи проложен от бухты Перевозная на NE до мыса Фирсова.

Селение Перевозная расположено на юго-западном берегу бухты Перевозная в 1,2 мили к WNW от мыса Стенина. В селении имеются почта, телефон и медицинский пункт. Пирс длиной 62 м и шириной 6 м сооружен у берега против селения Перевозная. Глубины у оконечности пирса 3—3,7 м.

Мыс Перевозный — северный входной мыс бухты Перевозная — скалистый, обрывистый и усеян обломками скал. Мыс порос травой и кустарником, сквозь который местами видны красноватые пятна горных пород.

При выходе из пролива Босфор-Восточный, а также с NE мыс Перевозный легко опознается по осыпи светло-желтого цвета.

На 0,8 кбт к S от мыса Перевозный простирается риф с осыхающими камнями на нем.

Якорное место, укрытое от западных ветров, находится у юго-западного берега бухты Перевозная против селения Перевозная. При ветрах других направлений якорная стоянка в бухте неспокойна.

Глубины на якорном месте 7—9 м, грунт — песок и ил.

Река Кедровая впадает в Амурский залив в 1,7 мили к NNE от мыса Перевозный. При впадении в залив река разветвляется на несколько рукавов. Берег залива в районе устья реки отмелый.

Сопка Круглый Холм высотой 69,4 м находится в 2,7 мили к NNE от мыса Перевозный и в 2,6 кбт от берега. Склоны сопки со стороны суши пологие, вершина ее округлая, поросла травой и приметна.

Берег от восточных склонов сопки Круглый Холм до устья реки Барабашевка окаймлен песчаной осушкой шириной до 2 кбт.

Река Барабашевка впадает в Амурский залив в 1,5 мили к NE от сопки Круглый Холм. Берега реки Барабашевка преимущественно низкие, поросли травой и кустарником. Перед дельтой реки расположен мелководный бар, через который проходит фарватер шириной 0,5 кбт и глубиной 0,6 м. На протяжении 8 миль выше устья река доступна для катеров с осадкой до 0,5 м.

Гидрологические сведения. Колебания уровня воды в реке

Барабашевка во время весеннего половодья обычно не превышают 0,3— 0,5 м над средним из низких навигационных уровней. Во время летних паводков уровень воды в реке может повышаться на 0,8—1,2 м, редко на 2,3 м над средним из низких навигационных уровней и река затопляет долину.

Течение. В нижнем течении реки скорость потока не превышает 1,4 уз.

Ледовый режим. Река Барабашевка обычно покрывается льдом в начале декабря, а очищается от льда в конце марта — начале апреля.

Сопка Столовая (43°09'N, 131°40'Е) высотой 142,1 м имеет плоскую столообразную вершину. Восточный склон сопки крутой, каменистый и близко подходит к берегу залива, остальные склоны пологие. Сопка Столовая, поросшая травой и кустарником, приметна на подходах к бухте Мелководная. С южной стороны сопки Столовая у ее подножия расположены строения.

Берег в районе восточного склона сопки Столовая окаймлен надводными, осыхающими и подводными камнями. К NNE и SSW от восточного склона сопки Столовая тянется песчаная осушка шириной до 2 кбт.

Банки песчаные с глубиной 4,5 м и наименьшей глубиной 7,2 м находятся в 9 кбт и 2,2 мили к SE от сопки Столовая. Банка с наименьшей глубиной 7,2 м вытянута с Е на W на 6 кбт.

Отличительная глубина 5,8 м расположена в 1,5 мили к ESE от сопки Столовая.

Бухта Мелководная вдается в берег между мысом, образованным восточным склоном сопки Столовая, и мысом Ограновича, расположенным в 2,5 мили к ENE от него. Местность, прилегающая к берегам бухты Мелководная, представляет собой обширную низменность, поросшую кустарником, травой и камышом. Высокие участки берега имеются только у входных мысов и на северо-западном берегу бухты, где поднимается холм высотой 178,8 м, находящийся в 1,5 мили к WSW от мыса Низменный. Берега бухты извилистые, низкие, отмелые, поросли кустарником и луговыми травами. Во многих местах берега бухты прорезаны речками и ручьями. Грунт в бухте ил, встречаются водоросли.

Затонувшее судно, представляющее опасность для плавания, находится в 6,8 кбт к ENE от сопки Столовая. Судно ограждено вехой отдельной опасности.

Мыс Низменный находится в 2,5 мили к NNE от сопки Столовая. Мыс неприметен, с 2 миль опознать его очень трудно.

Мыс Низменный окаймлен осушкой шириной 3—4 кбт, которая покрывается водой только при свежих южных ветрах. К W от мыса Низменный осушка тянется до противоположного берега бухты Мелководная и перекрывает вход в ее западную часть. Грунт на осушке вязкий ил.

Селение Береговое расположено на юго-западном берегу полуострова Песчаный в 8 кбт к ESE от мыса Низменный. В селении находится местная администрация, есть почта, телефон и медицинский пункт.

Пирс длиной 15 м и шириной 5 м сооружен вблизи оконечности дамбы, выступающей на 50 м в бухту против селения Береговое. Глубины у оконечности пирса 1,2—1,7 м. Пирс полуразрушен, у его оконеч- ности из воды выступают металлические сваи. У оконечности дамбы лежит притопленная баржа длиной 50 м и шириной 7 м. Глубины у баржи 1,8—2,5 м.

В 9 кбт к SE от пирса длиной 15 м расположены остатки пирса длиной 20 м и шириной 4 м.

Холм высотой 130,9 м поднимается на северо-восточном берегу бухты Мелководная в 1,3 мили к Е от мыса Низменный. Этот холм очень похож на сопку Столовая, отличие состоит в том, что он более вытянут по параллели и имеет песчаные обнажения, выступающие на его крутых склонах в виде небольших красноватых пятен.

Наставление для входа в бухту Мелководная. Подходить к бухте с Е надо курсом 285°, имея прямо по носу вершину сопки Столовая. Этот курс проходит в кратчайшем расстоянии 1,5 мили от мыса Ограновича, южнее района, в котором имеются рифы, банки и отличительные глубины. Когда мыс Ограновича придет на пеленг 50°, необходимо лечь на курс 4° и следовать им до параллели 43°10' N, непрерывно измеряя глубины и не заходя на глубины менее 4 м.

Мыс Ограновича — восточный входной мыс бухты Мелководная и южная оконечность полуострова Песчаный. Мыс Ограновича образован крутым и обрывистым склоном холма высотой 143,1 м, находящегося в 5 кбт к NNE от мыса. Склоны холма поросли травой и лесом. Мыс отмелый и окаймлен надводными и подводными камнями.

Отмель с глубинами менее 5 м простирается на 5 кбт к SSW от мыса Ограновича. В западной части отмели лежит риф с наименьшей глубиной 0,3 м, грунт на рифе крупный камень с ракушкой.

Южнее отмели дно неровное; здесь лежат четыре банки с глубинами 4,2—4,8 м.

Светящий буй рифа мыса Ограновича южный выставляется в 5,5 кбт к SSW от мыса Ограновича.

ОТ МЫСА ПЕСЧАНЫЙ ДО ЗАЛИВА УГЛОВОЙ северо-западный берег Амурского залива первые 7,5 мили до устья реки Раздольная тянется в общем направлении к N. На этом участке между мысами

Чихачева и Атласова в материк вдается бухта Песчаная. К N от мыса Атласова берег возвышенный, порос кустарником и лиственным лесом.

Местность, прилегающая к устью реки Раздольная, представляет собой низменную долину шириной 3 мили. От устья реки Раздольная начинается северный берег Амурского залива, который тянется на 6,8 мили к ESE до южной оконечности полуострова Де-Фриза. К северному берегу залива подходит обширная холмистая равнина. Эта равнина местами обрывается в залив крутыми глинистыми осыпями, а местами образует пологие берега. На всем протяжении северный берег Амурского залива окаймлен нешироким песчано-галечным пляжем.

На северном берегу имеется несколько населенных пунктов, самый значительный из них поселок Тавричанка.

Северная часть Амурского залива отличается малыми глубинами и большим количеством каменистых и песчано-илистых банок. Особенно много банок с глубинами 0,2—5 м в районе, расположенном к NE от линии, соединяющей острова Речной и Скребцова. Грунт в северной части Амурского залива преимущественно ил, на банках камень, а местами песок, покрытый слоем ила.

Постоянное течение, направленное на S, наблюдается только в районе устья реки Раздольная в период обильных дождей, повышающих ее уровень.

Режим плавания. Район № 316 (43° 11,25' N, 131°50,94' Е), запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и дноуглубительных работ, придонного траления, подводных взрывов и плавания с вытравленной якорной цепью расположен почти посредине Амурского залива; он ограничен окружностью радиусом 5 кбт.

Мыс Песчаный — восточная оконечность полуострова Песчаный, выступающего от северо-западного берега Амурского залива. С материком полуостров соединен песчано-каменистым перешейком шириной 1 кбт. Восточная часть полуострова холмистая, западная низкая. Весь полуостров Песчаный, за исключением вершин холмов, порос лесом и кустарникои. Мыс Песчаный низкий, песчаный и отмелый.

Два подводных кабеля связи проложены от мыса Песчаный на Е до мыса Грозный.

Коса песчано-галечная отходит на 3 кбт к ESE от мыса Песчаный. Глубина на кромке косы 1,5 м. На косе лежит затонувшее судно с частями над водой.

Светящий буй косы мыса Песчаный восточный выставляется в 3 кбт к Е от мыса Песчаный .

Постройки бывшей рыбной базы расположены непосредственно к N от мыса Песчаный. Постройки приметны на подходе к мысу Песчаный.

Против построек сооружен пирс длиной 42 м и шириной 8 м. Глубины у оконечности пирса 2,1—2,2 м.

Банка с глубиной 3,6 м лежит в 9,5 кбт к NNE от мыса Песчаный.

Якорное место для малых судов, укрытое от юго-западных и частично от южных ветров, находится в 9 кбт к N от мыса Песчаный. Глубина на якорном месте 7 м, грунт — жидкий ил. При подходе к якорному месту необходимо остерегаться банки с глубиной 3,6 м, лежащей в 9,5 кбт к NNE от мыса Песчаный.

Бухта Песчаная вдается в северо-западный берег Амурского залива между мысом Чихачева (43° 12' N, 131°46'Е) и мысом Атласова, расположенным в 1,9 мили к NNW от мыса Чихачева. Берега бухты в районе входных мысов высокие, скалистые и обрывистые, а к W от этих мысов они становятся низкими. К северному берегу бухты Песчаная выходит обширная долина реки Амба, заросшая травой и камышом. К берегу вершины бухты спускаются южные склоны холма высотой 182,1 м, поросшего лесом и кустарником.

Бухта Песчаная мелководна, в вершине бухты и у ее северного берега простирается осушка. Глубины на линии входных мысов 2—6 м, к вершине бухты они неравномерно уменьшаются. Грунт в бухте ил, растут водоросли.

В бухте Песчаная отмечается постоянное течение на SE, особенно сильным оно бывает во время разлива реки Амба.

Бухта Песчаная открыта для ветров с Е и SE. Для якорной стоянки бухта не пригодна из-за мелководности и наличия банок с глубинами 2 и 2,6 м у ее входа.

Река Амба впадает в северную часть бухты Песчаная. Перед устьем расположен илистый бар, глубины на котором в малую воду не превышают 0,4 м. Уровень воды в реке зависит от количества осадков, во время паводков он может повышаться на 1,4 м, редко на 2,6 м над средним из низких навигационных уровней. Скорость течения реки 1 — 1,8 уз, а в устье 0,2—0,6 уз.

Мыс Атласова — северный входной мыс бухты Песчаная — плоский, обрывистый, красноватого цвета и порос травой. Мыс Атласова отмелый, с N он окаймлен осыхающими и подводными камнями.

В 1,5 кбт к SW от мыса Атласова на прибрежной осушке расположен разрушенный пирс.

В 2,5 кбт к N от мыса Атласова имеется несколько построек, из которых приметен белый одноэтажный дом. Сопка Приметная высотой 132,7 м с остроконечной приметной вершиной находится в 7 кбт к N от мыса Атласова. Склоны этой сопки, заросшие травой и кустарником, спускаются к заливу в виде обрывистых скал.

Мыс Угольный выступает в залив в 1,5 мили к NNE от мыса Атласова. Мыс Угольный, высокий и обрывистый, образован северо-восточным склоном холма высотой 43 м. Склоны холма поросли кустарником и лесом.

К NW от мыса Угольный берег низкий и отмелый. На этом берегу имеются постройки.

Река Раздольная несколькими рукавами впадает в северную часть Амурского залива между низким мысом Майделя (43°17'N, 131°45'Е) и мысом Речной, расположенным в 2,9 мили к ENE от мыса Майделя. Перед впадением река образует Тавричанский лиман. Берега лимана окаймлены обширными песчаными осушками. Западный берег лимана низкий, а восточный высокий. В 2 милях к N от мыса Речной в восточный берег лимана вдается лагуна Тихая, почти полностью занятая осушками.

Перед входом в Тавричанский лиман расположен местами осыхающий бар. Через бар ведут несколько извилистых и мелководных фарватеров. Основной из них восточный; он пролегает между двумя частично осы-хающими мелями, расположенными в 8,2 кбт к SW и в 3,7 кбт к SSW от мыса Речной. Далее фарватер проходит между мысом Речной и обширной осушкой, которая тянется на 1,5 мили к SSE от островков, расположенных в устье реки. Наименьшая глубина на основном фарватере 0,3 м находится в районе бара. Этот фарватер ежегодно незначительно изменяет свое положение, но всегда проходит у восточного берега лимана вблизи мыса Речной.

Вход в реку Раздольная и плавание по ней на протяжении 12 миль от устья возможны только при южных ветрах и в полную воду для судов с осадкой до 1,5 м. При северных ветрах устье реки становится настолько мелководным, что вход в него невозможен. Вода в реке Раздольная мутная, с примесью глины.

Гидрологические сведения. Уровень воды в реке Раздольная в основном зависит от режима осадков. Во время паводков уровень воды повышается на 4 м, редко на 7—8 м, река при этом разливается, затопляя обширные пространства. Скорость течения реки 1 —1,6 уз, в устье реки 0,4—0,6 уз, а в прили в скорость течения в устье реки уменьшается до 0,2 уз.

Банка Атласова песчано-илистая с глубиной 0,7 м лежит в 1,2 мили к Е от мыса Майделя.

Мыс Речной является восточным входным мысом Тавричанского ли- мана. Он высокий, обрывистый, открывается с больших расстояний и служит ориентиром для опознания входа в лиман. Местами вблизи мыса имеются осушки и разбросаны камни.

Остров Речной высотой 18,7 м обрывистый лежит в 9 кбт к SSE от мыса Речной. С S на N он постепенно понижается. Остров зарос травой. На его вершине растет несколько деревьев и стоит дом, красная крыша которого приметна при подходе к острову Речной с SE. Между мысом Речной и островом Речной простирается частично осыхающая песчано-илистая отмель.

На 1,5 кбт к SW от острова Речной тянется подводная каменистая гряда с наименьшей глубиной на кромке 0,6 м. В малую воду гряда осыхает.

Знак Речной установлен на южной оконечности острова Речной.

Селение Девятый Вал расположено в 1 миле к NE от мыса Речной. В селении находится рыболовецкий колхоз. Берег против селения окаймлен осушкой.

Пирс длиной 250 м сооружен у берега против селения Девятый Вал. Глубина у оконечности пирса 1,3 м. Затонувшее судно с частями над водой лежит в 1,4 мили к ENE от мыса Речной.

Поселок Тавричанка раскинулся в 2 милях к NE от мыса Речной на Низком перешейке полуострова, выступающего в северную часть Амурского залива. В поселке находится местная администрация, есть почта, телеграф, телефон и больница.

Дамбы. Три разрушенные дамбы находятся у берега Амурского залива против поселка Тавричанка в 2,1 мили к ENE от мыса Речной.

Селение Давыдовка расположено на берегах речки Давыдовка, впадающей в Амурский залив в 4,1 мили к ENE от мыса Речной. Берег в районе устья речки низкий, пологий и окаймлен осушкой.

От западного входного мыса речки Давыдовка на 1 кбт к S отходит песчаная коса, поросшая камышом. Глубина у оконечности косы 0,4 м.

Манты приметные установлены на северной окраине селения Давыдовка. Первая мачта находится в 1,4 мили от северного берега Амурекого залива, вторая в 2 кбт к Е от первой. Мачты металлические, ажурные, высота их 40—50 м. На мачтах установлены заградительные авиационные огни. Мачты открываются с 12 миль, а дальность видимости огней 3—4 мили.

Речка Шмидтовка впадает в Амурский залив в3 милях к ESE от устья речки Давыдовка. Берега устья речки Шмидтовка низкие, пологие и поросли кустарником и травой. В районе устья речки Шмидтовка находится множество низких островков, окаймленных обширной осушкой.

На 1,5 мили к SW от устья речки Шмидтовка тянется узкая песчано-илистая коса с наименьшей глубиной 0,2 м.

Полуостров Де-Фриза выступает от северного берега Амурского залива и ограничивает с SW залив Угловой. Полуостров Де-Фриза в своей северо-восточной части достигает высоты 29,6 м и порос смешанным лесом, за исключением мест, возделываемых под огороды.

Берега юго-западной части полуострова, крутые и местами обрывистые, окаймлены узким каменисто-галечным пляжем. Вдоль берегов северовосточной части полуострова тянется песчано-галечный пляж, от которого отходит осушка. На южном берегу северо-восточной части полуострова Де-Фриза раскинулось селение Де-Фриз.

Мыс Тихий — юго-западная оконечность полуострова Де-Фриза и западный входной мыс залива Угловой. Мыс Тихий обрывист и сложен из песчаника, в котором имеются слои лигнита.

Пирсы. Пирс длиной 60 м и шириной 3 м находится у юго-восточного берега полуострова Де-Фриза в 3 кбт к NE от мыса Тихий. Глубины у оконечности пирса 2,1—2,8 м. Фарватер, ведущий к пирсу, очень сложен, так как пролегает среди большого количества опасностей. На фарватере выставляется пять нештатных вех. Подход к пирсу возможен только при знании местных условий плавания.

Пирс разрушенный расположен у северо-западного берега полуострова Де-Фриза в 8 кбт к NNE от мыса Тихий.

Банка Клыкова Западная, частично осыхающая, лежит в 6 кбт к SW от мыса Тихий. К N, Е и NW от банки простирается район, изобилующий мелководными банками; часть этих банок осыхает.

ОТ ЗАЛИВА УГЛОВОЙ ДО МЫСА ФИРСОВА берег Амурского залива тянется на 6,7 мили к SW. Берег этот гористый и обрывистый, порос лесом и местами прорезан долинами рек и ручьев, впадающих в Амурский залив. Берег отмел, мало изрезан и является одним из лучших живописных дачных районов города Владивосток.

Глубины в северо-восточной части Амурского залива по мере приближения с N к мысу Фирсова постепенно увеличиваются. Грунт здесь песок и ил.

При южных и юго-восточных ветрах суда в зависимости от осадки могут становиться на якорь в любом месте у юго-восточного берега залива к S от острова Скребцова.

Залив Угловой вдается в берег материка между мысом Тихий и расположенным в 1,7 мили к ESE от него мысом Клыкова (43° 15' N, 132°00'Е). Западный берег залива высокий, за исключением низкого

15 участка берега в районе перешейка, соединяющего полуостров Де-Фриза с материком. Северный берег залива низкий, порос травой и окаймлен осушкой. Восточный берег залива также низкий, в глубине этого берега местность повышается. На восточном берегу раскинулся поселок Трудовое.

Вследствие мелководности и большого количества песчано-илистых банок и осушек, расположенных к SW от линии входных мысов, залив Угловой существенного навигационного значения не имеет.

Глубины на фарватерах, ведущих в залив Угловой 0,4—3,6 м; в непосредственной близости от этих фарватеров разбросано множество мелей, банок и отличительных глубин. К N от мыса Раздельный, который является восточной оконечностью полуострова Де-Фриза, глубины резко уменьшаются до 2 м и менее.

Вход в залив Угловой возможен только при знании местных условий плавания.

Подводное препятствие (металлические шпунты в радиусе 10 м) с глубиной над ним 0,2 м находится в 1 миле к SW от мыса Клыкова.

Банка с глубиной 3 м лежит в 2,2 мили к SSW от мыса Тихий. К N и NE от этой банки простирается мелководный район, изобилующий банками. У южной кромки этого района выставлена восточная веха.

Река Пионерская впадает в Амурский залив в 2,6 мили к SSW от мыса Тихий. На берегах устья реки расположены жилые строения. Перед устьем реки Пионерская имеется бар. На судах с осадкой до 4 м можно подходить к устью этой реки не ближе 4 кбт.

Становиться на якорь против устья реки Пионерская следует на глубинах более 5 м.

Пирс длиной 150 м и шириной 5 м устанавливается на период навигации в 1 кбт к SSW от устья реки Пионерская. К пирсу могут подходить суда с осадкой до 3 м. При подходе к пирсу следует учитывать, что в 30 м к S от его оконечности лежат затопленные бетонные блоки. В малую воду часть блоков выступает над водой. Во время волнения над блоками образуются буруны.

Остров Скребцова высотой 22 м, поросший травой, находится в 3,6 мили к SW от мыса Тихий.

На 1 кбт к W от острова Скребцова отходит риф с глубинами менее 5 м. В 1,7 кбт к NW от острова лежит банка с глубиной 0,8 м.

Гряда надводных и подводных камней узкой полосой тянется на 5 кбт к ESE от острова Скребцова и круто обрывается на глубину 5 м.

Наименьшая глубина у ее оконечности 0,2 м.

Светящий буй гряды острова Скребцова восточный выставляется с восточной стороны гряды у острова Скребцова.

Мыс Красный (43°12' N, 131°55' Е) — высокий, обрывистый и приглу-бый. При солнечном освещении мыс имеет красноватый цвет. В районе мыса Красный на берегу расположены строения.

Пирс длиной 10 м и шириной 7,7 м сооружен в 4 кбт к SSW от мыса Красный. Глубины у оконечности пирса 1,6—1,9 м. Пирс соединен с берегом насыпью.

Мыс Грозный находится в 1,2 мили к SSW от мыса Красный. Мыс Грозный высокий, зарос травой и круто спускается к воде темно-серыми осыпями.

ПОРТ ВЛАДИВОСТОК                                  Крупнейший тихоокеанский порт Российской Федерации Владивосток занимает всю акваторию пролива Босфор-Восточный и бухт, вдающихся в его берега, а также часть акватории Амурского залива.

Преимуществами порта Владивосток, благодаря которым он занял главенствующее положение среди других отечественных портов Тихоокеанского побережья, являются наличие закрытого рейда и глубоких бухт, пригодных для стоянки судов с большой осадкой, а также благоприятные физико-географические условия, позволяющие при малом ледокольном флоте держать порт открытым для отечественных и иностранных судов круглый год.

Порт Владивосток состоит из морского торгового и морского рыбного портов, а акватория порта — из внутреннего и двух внешних рейдов: западного и восточного. Почти на всем протяжении берег в районе порта укреплен стенками; у берега оборудованы причалы, пирсы и гавани.

В 1859 г. проливом Босфор-Восточный в бухту Золотой Рог вошел первый русский корабль. Это был военный транспорт «Маньчжур» под командованием капитан-лейтенанта Шефнера. Корвет «Гридень» под командованием капитан-лейтенанта Эгершельда был первым судном, зимовавшим в бухте Золотой Рог в 1860—1861 гг.

На берегах полуострова Муравьев-Амурский раскинулся город Влади- 30 восток. Датой основания города Владивосток считается 2 июля (20 июня) 1860 г., когда на северном берегу бухты Золотой Рог был сооружен военный пост, который построила команда в составе 40 солдат четвертого линейного батальона Восточно-Сибирского полка во главе с прапорщиком Комаровым, высадившаяся с транспорта «Маньчжур». В настоящее время город Владивосток — административный центр Приморского края и крупный торгово-промышленный город Дальнего Востока.

Граница порта Владивосток на западе проходит (по линии, соединяющей мыс Фирсова с островом Уши, а на востоке по линии 43 04,2 131 57,8 п/о Басаргина с точеками 43 04,2 132 00,4: 43 02,37 132 00,4, о.Скрыплева и м. Басаргина.

Гидрометеорологические сведения. Западная и восточная части пролива Босфор-Восточный различаются между собой по числу дней с туманом. Чаще всего туман наблюдается в восточной части пролива, куда он при- носится с моря юго-восточными ветрами. Нередко бывает и так, что плотный туман закрывает берега восточной части пролива Босфор-Восточный и вход в бухту Золотой Рог, а в Западной части пролива в районе кошки Токаревского в это же время тумана нет совсем или он слабый.

В проливе Босфор-Восточный действуют постоянные поверхностные течения, идущие из Амурского залива в Уссурийский вдоль южного берега пролива и из Уссурийского залива в Амурский вдоль северного берега. Средняя скорость этих течений в узкостях пролива от 0,2 до 1,2 уз. Приливные течения в проливе Босфор-Восточный слабые.

ЗАПАДНЫЙ ВНЕШНИЙ РЕЙД ПОРТА ВЛАДИВОСТОК расположен на акватории Амурского залива, ограниченной с запада линией, соединяющей мыс Фирсова с островом Уши, а с востока — береговой линией и линией, соединяющей мыс Токаревского с мысом Безымянный.

Западный внешний рейд включает в себя бухты Кирпичного Завода, Безымянная и Федорова, а также гавани Спортивная и Приморской железной дороги.

В районе западного внешнего рейда приметны сопки Орлиное Гнездо, Тигровая и Крестовая; мысы Фирсова, Бурный, Токаревского, а также кирпичные трубы у мыса Боброва и к S от острова Уши на острове Русский.

Южная часть рейда более приглуба, чем северная. Грунт здесь ил, песок и камень.

На рейде выставляются швартовные бочки.

В бухтах, входящих в западный внешний рейд порта, лед появляется в начале декабря. Полное очищение этого района от льда происходит в конце первой декады апреля.

Режим плавания. На западном внешнем рейде порта Владивосток имеются районы № 106 и 264, запретные для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и дноуглубительных работ, придонного траления, подводных взрывов и плавания с вытравленной якорной цепью, а также запретный для плавания район № 31 и район № 158 свалки грунта.

Мыс Фирсова расположен в 1 миле к SSW от мыса Грозный. Мыс Фирсова высокий, обрывистый, порос травой и на расстоянии до 1 кбт окаймлен песчаной отмелью с глубинами менее 2 м. От мыса на 80 м к N и NW отходит насыпная дамба. Вблизи мыса имеются строения, среди них приметен большой двухэтажный дом с надстройкой на крыше.

К S от мыса Фирсова вдоль берега тянется отмель.

Светящий знак Фирсова установлен на мысе Фирсова.

Камень надводный расположен в 0,5 кбт к W от мыса Фирсова.

Подводное препятствие с глубиной над ним 8,4 м находится в 1,8 кбт к W от мыса Фирсова.

Отличительная глубина 3,8 м расположена в 1,2 кбт к W от мыса Фирсова.

Банка с глубиной 4,3 м лежит в 6,2 кбт к SSW от мыса Фирсова. Грунт на банке песок и ил.

Светящий буй мыса Фирсова западный выставляется в 6 кбт к SSW от мыса Фирсова с западной стороны банки с глубиной 4,3 м.

Буи района № 31 осевые, правой и левой сторон (12 буев) выставляются к NW, W и SW на расстояниях 1—7 кбт от мыса Фирсова.

Бухта Кирпичного Завода незначительно вдается в юго-восточный берег Амурского залива между мысом Фирсова и мысом Лагерный, находящимся в 2 милях к S от мыса Фирсова. Мысом Калузина (43°09' N, 5 131°54' Е) бухта делится на две части: северную и южную. Северная часть называется бухтой Второй Речки, а южная — бухтой Первой Речки. Вдоль берега бухты Кирпичного Завода произведена засыпка акватории.

В бухте Кирпичного Завода можно стоять на якоре в спокойную погоду или при восточных и южных ветрах. При сильных северных и западных ветрах стоянка на якоре в бухте невозможна. Малые суда могут становиться на якорь в 3—4 кбт от берега; лучшие якорные места расположены в более приглубой юго-восточной части бухт Первой Речки и Второй Речки.

Бухта Второй Речки находится в северной части бухты Кирпичного 15 Завода между мысами Фирсова и Калузина. В вершину бухты впадает речка Вторая Речка, от устья которой на 1 —1,5 кбт отходит отмель с глубинами менее 2 м. Во время дождей речка превращается в бурный поток.

Горрыбокомбинат находится в 3,5 кбт к SSE от мыса Фирсова. Связь с судами рыбокомбинат осуществляет по радиостанции «Чайка-С», позывной «Владивосток-31».

Причальные сооружения. Пирс длиной 8 3 м и шириной 7,8 м сооружен у берега против горрыбокомбината. Пирс механизирован и электрифицирован. Глубины у пирса 1,9—4,2 м. Непосредственно к SE от основания пирса длиной 83 м расположен причал с глубинами 1,4—1,9 м.

Пирс сооружен в 1,4 кбт к SSE от устья речки Вторая Речка. Глубины у пирса 1,2—3,1 м.

Гавань для малых судов расположена в 5 кбт к NNE от мыса Калузина. С W гавань ограждена от Амурского залива насыпной дамбой длиной 850 м и шириной 25—50 м. Вход в гавань, расположенный у северной оконечности дамбы, неприметен, ширина его 20 м. Глубины во входе в гавань около 1,8 м.

Бухта Первой Речки расположена в южной части бухты Кирпичного Завода между мысами Калузина и Лагерный. В вершину бу^хты впадает речка Первая Речка, которая во время дождей превращается в бурный поток. От устья речки Первая Речка на 1 —1,5 кбт к SW отходит отмель с глубинами менее 2 м. На отмели местами имеются осушки.

Гавань, предназначенная для малых судов, сооружена непосредственно к SSW от мыса Калузина. Вход в гавань шириной 40 м расположен между двумя насыпными дамбами, ограничивающими гавань с W. Глубины во входе в гавань 2,9—3,5 м, а в ее средней части 1,5—2,5 м.

К N от оконечности южной дамбы отходит гряда длиной 65 м осыхающих камней. У восточного берега гавани сооружены два пирса для маломерных катеров.

В 1,9 кбт к S от мыса Калузина в гавани находятся железобетонные сваи разрушенного пирса.

Дамба насыпная отходит от юго-восточного берега бухты Первой Речки в 5 кбт к SSW от мыса Калузина сначала на 0,5 кбт к WNW, а затем на 1,1 кбт к WSW. С северной стороны дамбы сооружены пирсы. Со стороны залива к пирсам прорыт канал длиной 500 м и шириной 350 м. Глубины в канале более 10 м.(Подводное припятствие:(становой якорь «Холла») с глубиной над ним 11 м находится в 2.5 кбт к N от оконечности дамбы.. (ИМ 78/00), дон,2235/00)

ГаваньЛихтерная, ограниченная с N насыпной дамбой, расположена в 1,9 кбт к ENE от мыса Лагерный. Глубины в средней части гавани 4—5 м. В гавани оборудованы пирсы и причал. У пирса, расположенного в 150 м к ESE от оконечности дамбы, на грунт посажено судно. В 22 м к SW от этого судна на отмели лежит затонувшая баржа с частями над водой.

Между оконечностью дамбы и берегом в гавань ведет проход шириной 75 м с глубинами 4—5 м.

Створ светящих знаков гавани Лихтерная первый, установленных на южном берегу бухты Первой Речки в 2 кбт к ESE от мыса Лагерный, ведет по каналу к пирсам № 1 ,2 и 3.

С т в о р светящихся знаков Лихтерная второй, установленных в 3 кбт к SSE от мыса Калузина, служит для определения места отдачи якорей при подходе и швартовке кормой к пирсам № 1 2 и 3.

Точка пересечения подходного створа светящих знаков и секущего створа маяков является местом отдачи якорей. Она находится в 300 м от оконечностей пирсов № 1, 2 и 3.

Бухта Безымянная вдается в юго-восточный берег Амурского залива между мысом Кузнецова (43°08' N, 131°53' Е) и мысом Боброва, расположенным в 5,7 кбт к SW от мыса Кузнецова. Берега бухты пологие и приглубые. Глубины в средней части бухты Безымянная 5-9 м. По направлению к ее берегам они постепенно уменьшаются. Грунт ил. К S от мыса Боброва до гавани Спортивная тянется укрепленный берег. У этого берега сооружены четыре пирса, возле одного из них оборудован дельфинарий.

Труба приметная высотой 120,8 м расположена на южном берегу бухты Безымянная в 0,9 кбт к ESE от мыса Боброва.

Дамба насыпная длиной 550 м сооружена в вершине бухты Безымянная. Она отделяет осыхающую вершину бухты от залива. Мористая сторона дамбы приглуба.

Якорное место, укрытое от южных и восточных ветров, находится в средней части бухты Безымянная. Глубины на якорном месте 6—7 м. 5

Пирс пассажирский длиной 65 м и шириной 7 м сооружен в 3 кбт к S от мыса Боброва. Глубина у оконечности пирса 7,9 м.

Гавань Спортивная, предназначенная для спортивных судов, вдается в юго-восточный берег Амурского залива в 4,8 кбт к S от мыса Боброва.Гавань защищена от ветров и волнения двумя молами: северным и южным. У размытой оконечности южного мола имеется гряда надводных и подводных камней, поэтому при входе в гавань требуется соблюдать осторожность и держаться середины входа. Оконечность южного мола ограждается северной вехой.

У северного мола гавани сооружена причальная стенка для спортивных судов и катеров. Глубины в средней части гавани Спортивная 2,2—4,2 м, грунт — песок.

На участке от основания южного мола гавани Спортивная до мыса Бурный (43°07' N, 131°52' Е) вдоль обрывистого берега оборудованы благоустроенные водные станции и купальни.Берег здесь отмелый, и под- ходить к нему ближе чем на 2 кбт не следует.

Сопка Тигровая (43°07'N, 131°53'Е) приметная высотой 79,2 м расположена у основания полуострова Шкота. Вершина сопки плоская, на восточной стороне вершины установлена мачта с реем.

Бухта Федорова вдается в северо-западный берег высокого и обрывистого полуострова Шкота между мысом Бурный и мысом Купера, расположенным в 7 кбт к SW от мыса Бурный. Берега бухты отмелы, местами от них отходят осушки, а у входных мысов бухты разбросаны надводные и подводные камни. В вершине бухты сооружена гавань для спортивных судов.

Глубины в средней части бухты Федорова 6-^-9 м. По мере приближения к ее берегам они постепенно уменьшаются. Грунт в бухте песок.

Бухта Федорова защищена от восточных и юго-восточных ветров.

Мыс Бурный — юго-западная оконечность низкой ровной насыпной площадки (дамбы размером 130X150 м), к которой подходит скалистый и обрывистый западный склон сопки Тигровая. К ENE от мыса Бурный на берегу находится водная станция, к которой по береговому обрыву ведут две лестницы, приметные с залива. Вблизи мыса на высоком берегу стоит несколько приметных многоэтажных зданий. Мыс окаймлен рифом, отходящим от него на 0,5 кбт.

Подводные кабели. Два подводных телеграфных кабеля, соединяющие города Владивосток и Нагасаки, проложены от мыса Бурный до острова Кюсю. (Третий п/кабель проложен от м. Бурный до о. Русский.

ИМ 4233/05 от 25/66/05)

Во избежание повреждения кабелей становиться на якорь в бухте Федорова и к W от мыса Бурный запрещается.

Подводное препятствие (бочка притопленная) находится в 2,2 мили к WNW от мыса Бурный. Еще одна притопленная бочка находится в 5,5 кбт к WNW от мыса Бурный.

Гавань для спортивных судов находится у берега бухты Федорова в 1,6 кбт к S от мыса Бурный. С SW гавань ограничена молом длиной 50 м и шириной 2—5 м. В северной части гавани оборудован причал длиной 70 м. Глубины в гавани около 3 м.

Мыс Купера — юго-западный входной мыс бухты Федорова — обрывист и неприметен. У берега в районе мыса Купера производится засыпка акватории.

Непосредственно к S от мыса Купера находится еще одна гавань для спортивных судов.

Риф с глубиной на кромке 0,9 м выступает на 1 кбт к WNW от мыса Купера.

Затонувшее судно (катер) с глубиной над ним 11,2 м находится, по донесению 1982 г., в пределах окружности, проведенной радиусом 0,5 кбт из точки, расположенной в 2,1 кбт к N от мыса Купера.

Гавань Приморской железной дороги расположена в 4,5 кбт к SSW от мыса Купера. С NE и SW гавань защищена каменными дамбами,

которые в настоящее время разрушены. Ширина входа между оконечностями разрушенных дамб 1,5 кбт.

Глубины во входе в гавань 6—9 м, а в средней ее части 8 м. При входе в гавань следует придерживаться середины прохода.

В гавань заводятся суда, корпуса которых режут на металлолом.

Пирс длиной 6 м и шириной 27,5 м для погрузки металлолома оборудован в вершине гавани Приморской железной дороги. Глубины у оконечности пирса 1,4—4,7 м

Причальная стенка длиной 105 м с глубинами 3—4 м находится непосредственно к N от пирса длиной 6 м. (Затонувшее судно с частями

над водой находится вблизи южной части причальной стенки. ИМ 124/00)

Мыс Россета, высокий и обрывистый, расположен в 1,2 мили к SSW от мыса Купера. Мыс Россета образован северо-западным склоном приметного холма высотой 91 м, возвышающегося в юго-западной части полуострова Шкота.

Мыс Россета окаймлен осыхающими камнями.

Маяк Россета установлен на мысе Россета. При маяке имеется девиационный радиомаяк.

Пирс длиной 97 м и шириной 13 м сооружен в 3,9 кбт к NE от мыса Россета.

Полигоны. Радиодевиационный полигон Россета (район № 145) находится в 6 кбт к NNW от мыса Россета. Для производства радиодевиационных работ предназначен радиомаяк девиационный Россета.

Радиомаяк работает по запросу в ясную погоду в светлое и темное время суток.

Девиационный полигон Амурского залива (район ,№ 146) расположен в 6 кбт к NW от мыса Россета. Полигон оборудован веером створов и двумя отдельными створами. Передним знаком веера створов служит маяк Токаревского (43°04' N, 131°50' Е), который с задними знаками № 1—4, установленными на северном берегу острова Русский, и с передним знаком Поспеловского створа (стр. 128) образует пять ство- ров.

Знаками двух отдельных створов служат девиационный створный знак № 5 и две трубы, расположенные на западном берегу бухты Новик.

Мыс Токаревского — юго-западная оконечность полуострова Шкота — расположен в 5 кбт к SSW от мыса Россета. Мыс Токаревского, образованный юго-западным склоном приметного холма высотой 91 м, высокий и обрывистый.

Кошка Токаревского длиной 4,3 кбт представляет собой каменистую косу, отходящую к S от мыса Токаревского. Средняя часть кошки расширена; здесь установлена мачта воздушной линии электропередачи вы- сотой 151,8 м от основания и 157,4 м от уровня моря. Кошка искусственно поднята и имеет вид дамбы. Вдоль кошки сооружена приметная эстакада длиной 700-м.

Маяк Токаревского сооружен на южной оконечности кошки Токаревского.

Перекидка воздушной линии электропередачи высотой 57 м от уровня полной воды проложена через пролив Босфор-Восточный от кошки Тока-ревского до мыса Безымянный. На мачтах-опорах перекидки в темное время суток зажигаются заградительные авиационные огни. Опоры приметны с Амурского залива и с пролива Босфор-Восточный.

Мыс Безымянный, скалистый и обрывистый, находится в 3,5 кбт к SSW от оконечности кошки Токаревского. Мыс порос травой и кустарником. На мысе установлена мачта воздушной линии электропередачи высотой 151,7 м от основания и 192,9 м от уровня моря.

К W от мыса Безымянный берег высокий, обрывистый, скалистый и приглубый. В нескольких местах у берега разбросаны осыхающие камни.

Риф каменистый с наименьшей глубиной на восточной кромке 0,5 м простирается на 1,2 кбт к Е от мыса Безымянный. Риф ограждается восточной вехой.

Светящий буй рифа мыса Безымянный северный выставляется в 0,6 кбт к N от мыса Безымянный и ограждает северную кромку рифа.

Мыс Ларионова (43°04'N, 131°50'Е) является юго-западным мысом западного входа в пролив Босфор-Восточный. Он скалист, обрывист и обра- зован северным склоном сопки Ларионовская высотой 90,6м. Около мыса разбросаны подводные камни.

Затонувшее судно находится в 1,5 кбт к WNW от мыса Ларионова. Подводное препятствие лежит в 1,5 кбт к NE от мыса Ларионова.

Остров Уши (43°04 N, 131 48' E) расположен у входа в бухту Новик. Остров лишен растительности и представляет с,обой две скалы, по внешнему виду напоминающие уши. Остров Уши служит ориентиром для опознания западного входа в пролив Босфор-Восточный и в бухту Новик. Вблизи острова разбросаны скалы. Между островом Уши и находящимся в 1 кбт к SE от него мысом Старицкого простирается каменистая гряда с наименьшей глубиной 0,2 м.

Створ острова Уши с маяком Токаревского используется как девиационный. Направление створа 251,8° — 71,8°.

Светящий знак Уши установлен на северной скале острова Уши

Каменистая гряда с глубиной на кромке 5,2 м простирается на 1 кбт к WNW от острова Уши. Мористая кромка гряды ограждается западно! вехой.

Банка Нахимова с наименьшей глубиной 4,8 м лежит на каме нистой гряде, вытянутой с SSW на NNE на 1,1 кбт, в 1,7 кбт к NE от острова Уши. Банка Нахимова ограждается северной вехой .

Якорные места на западном внешнем рейде расположены в основном к W от бухты Кирпичного Завода и против участка бер между мысами Купера и Токаревского. Первая группа якорных мест (№ 56 - 64)

находится в пределах 1,6—3,6 мили к WSW, а вторая (№ 65— 69) - в пределах 1,4—2,6 мили к SW от мыса Фирсова. Глубины на якорных местах 17—22 м, грунт — песок. Эти якорные места предназначены для танкеров, ожидающих освобождения -цричалов в бухте Первой Речки. Якорные места третьей группы (№ 70 - 77) тянутся двумя линиями параллельно берегу в 2—3 кбт от него и предназначены для стоянки судов при штормах южных направлений. Глубины здесь 18—29 м, грунт - ил. Иностранные суда должны становиться на якорных местах № 73, 76 и 77.

Суда, не получившие разрешения на вход в порт или не имеющие средств связи с Центром, становятся на якорь до получения разрешения в Амурском заливе.

ВНУТРЕННИЙ РЕЙД ПОРТА ВЛАДИВОСТОК образован бухтами Золотой Рог, Диомид, Улисс, Новик и акваторией пролива Босфор-Восточный, ограниченной с запада линией, соединяющей мысы Токаревского и

Безымянный, а с востока — линией, проходящей через мысы Назимова и Новосильского.

Глубины в средней части пролива Босфор-Восточный 26—38 м. По мере приближения к западному входу в пролив они постепенно увеличиваются до 50 м, а к восточному — до 40 м.

Грунт в проливе Босфор-Восточный преимущественно ил и песок. Крупная зыбь, заходящая в пролив Босфор-Восточный при свежих юго-восточных и восточных ветрах, делает якорную стоянку в нем неспокойной.

В проливе Босфор-Восточный выставляются швартовные бочки.

Режим плавания. На внутреннем рейде порта Владивосток имеют ся бухты Улисс, Новик и район № 28, запретные для плавания; район № 106, запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и дноуглубительных работ, придонного траления, подводных взрывов и плавания с вытравленной якорной цепью, а также районы № 162, 163, 163А якорных стоянок для всех судов и район № 10 повышенной осторожности плавания.

Токаревский фарватер ведет из Амурского залива на внутренний рейд порта Владивосток. Режим движения на фарватере устанавливается

40 Центром в зависимости от условий видимости и размеров судов, следующих по фарватеру. Фарватер начинается в месте пересечения Поспелов-ского створа (стр. 130) с меридианом 131°49,8'Е.

Фарватер состоит из трех колен. Первое колено длиной 6,5 кбт и шириной 1,5 кбт имеет направление 103.5°—283.5°; по его оси ведет Поспеловский створ светящих знаков. Второе колено длиной 5,6 кбт и шириной от 1,5 до 2,5 кбт имеет направление 82°—262°. Третье колено длиной 5 кбт и шириной 2,6 кбт имеет направление 56°—236° и соединяется с районом № 10 повышенной осторожности плавания.

Глубины на фарватере 26—50 м, грунт -- камень, ил и песок.

Течение на фарватере у оконечности кошки Токаревского в прилив направлено на Е, а в отлив — на W. Во время прилива скорость течения больше, чем при отливе.

Створ светящих знаков запретного района первый, расположенный на южном берегу полуострова Шкота в 4,1 кбт к N от оконечности ,% кошки Токаревского, обозначает западную границу запретного района № 106. (св. знак разрушен. (2002).

Створ светящих знаков ( разрушен ИМ 2002г)запретного района

второй, установленный на северном берегу острова Русский в 9 кбт к SSE от оконечности кошки Токаревскога обозначает восточную границу запретного района № 106.

Подводное припятствие (бочка притопленная) находится почти посредине Токаревского фарватера в 6,1 кбт к ESE от маяка Токаревского.

Бухточка вдается в южный берег полуострова Шкота между оконечностью кошки Токаревского и находящимся в 6,6 кбт к NE от нее мысом Тигровый. Западный берег бухточки образован 1 кошкой Токаревркого. Северный берег ее высокий, обрывистый, порос травой и кустарником. Вдоль северного берега бухточки тянется риф с глубинами 0,6 — 2 м, 10 отходящий от берега на расстояние до 1 кбт.

В северной части бухточки выставляется ставной невод.

Затонувшее судно лежит в 2,7 кбт к NNW от оконечности кошки Токареаского.

Бухта Золотой Рог, защищенная от всех ветров, кроме штормовых, и волнения, вдается в северный берег пролива Босфор-Восточный между мысом Тигровый (43°05' N, 131°51'Е) и находящимся в 1,2 мили к ENE от него мысом Голдобина. С NW бухта ограничена полуостровом Шкота. Северр:западный берег бухты Золотой Рог холмистый, в южной части обры-вистый и на всем протяжении приглубый. Северный, южный и восточный берега бухты высоки, кое-где обрывисты и окаймлены узкой низкой прибрежной полосой, искусственно выровненной и местами расширенной для портовых сооружений. Берег вершины бухты низкий; к нему выходит долина, по которой протекает речка Объяснения.

Берега бухты Золотой Рог почти на всем протяжении укреплены стенками, оборудованы причалами и пирсами.

Глубины во входе в бухту Золотой Рог 20 — 27 м. Далее к вершине бухты они постепенно уменьшаются. Грунт в бухте ил. В бухте Золотой Рог выставляются швартовные бочки.

Гидрометеорологические сведения. Летом в бухте Золотой Рог преобладают южные и юго-восточные ветры, часты дожди и туманы. "Осенью и зимой ветры преимущественно северные и северозападные, сопровождающиеся сухой и ясной погодой, значительным понижением температуры и повышением атмосферного давления. Зимние и осенние ветры продолжительны; обычно их средняя скорость около 8 м/с. Весной и летом скорость ветра несколько меньше, чем зимой.

Туманы в бухте Золотой Рог наблюдаются с апреля по август. Наиболее часты они в июне и июле. Как правило, туманы появляются при юго-восточных ветрах, которые приносят их со стороны Уссурийского залива. При штилях туманы редки.

Приливы в бухте Золотой Рог неправильные полусуточные.

С марта по ноябрь преобладает волнение от SE и только зимой от N и NE. Наибольшая высота волн не превышает 1,2 м.

Лед в бухте почти не образуется в связи со сбросом теплых вод в речку Объяснения. Иногда лед приносится из соседних районов и может заполнить всю бухту.

Предупреждение. Становиться на якорь в бухте Золотой Рог всем судам категорически запрещается, кроме случаев, вызванных особыми обстоятельствами. При этом необходимо учитывать, что илистый грунт в бухте якоря держит плохо. Во время сильных штормовых ветров необходимо отдавать два якоря и держать двигатели в постоянной готовности. Случалось, когда судно дрейфовало и при двух отданных якорях с достаточно вытравленной якорной цепью.

Входной бухты Золотой Рог фарватер ведет в бухту Золотой . Рог. Режим движения на фарватере устанавливается Центром в зависимости от условий видимости и размеров судов, следующих по фарватеру.

Южная граница фарватера совпадает с северной границей района № 10 повышенной осторожности плавания. Длина фарватера 4,2 кбт. Ширина фарватера 2 кбт; направление фарватера 12°—192°. Глубины на фарва,-тере 12—26 м, грунт — ил.

Мыс Тигровый, западный входной мыс бухты Золотой Рог, образован юго-восточным склоном холма высотой 80,2 м, расположенного в юго-западной части полуострова Шкота. Мыс высокий, скалистый, обрывистый и окаймлен надводными и подводными камнями.

Шкотовский створ маяков, установленных в юго-западной части полуострова Шкота в 2 кбт к NNE от мыса Тигровый, ведет по проливу Босфор-Восточный из Уссурийского залива к входу в бухту Золотой Рог. На переднем маяке створа установлен радиолокационный маяк-ответчик. (Свтящий знак причала 16 установлен в 7 кбт к NE о т м. Тигровый. ИМ 1932/03 от 3.10.03)

Светящий буй осевой выставляется в 8 кбт к Е от мыса Тигровый в центре района № 10 повышенной осторожности плавания, где сходятся три фарватера: Шкотовский, Токарсвский и Входной бухты Золотой Рог.

Подводные препятствия (притопленные швартовные бочки) находятся соответственно в 3,1 кбт к ESE; 2,7 кбт к SE и 5,5 кбт к NE от мыса Тигровый.

Подводное препятствие с глубиной над ним 12 м находится в 5 кбт к NE от мыса Тигровый.

Мыс Голдобина является восточным входным мысом бухты Золотой Рог и представляет собой южную оконечность полуострова, отделяющего бухту Золотой Рог от бухты Диомид. Мыс скалист и обрывист.

Сопка Крестовая высотой 88,9 м возвышается на северо-западном берегу бухты Золотой Рог в 1,1 мили к NE от «ыса Тигровый. Вершина этой сопки приметна с Амурского залива.

Мыс Эгершельда, скалистый и обрывистый, выступает в бухту в 2,5 кбт к ENE от сопки Крестовая. У мыса сооружены причалы.

(Светящий знак причала №12 установлен вблизи м. Эгершельд. ИМ 1932/03)

(Подводное припятствие (мертвый якорь) с глубиной над ним 12,5 м находится в 0,9 кбт к С от м.Эгершельд. ИМ 40/99 от 21.01.99)

Подводное препятствие (железобетонный массив) находится у южной оконечности причала № 2 в 9,1 кбт к NNE от мыса Эгершельда.

Мыс Чуркина низкий выступает в бухту Золотой Рог в 8 кбт к N от мыса Голдобина. У мыса сооружены причалы. (Подводные припятствия (м. якоря) находятся в 4 кбт к NNE от м. Чуркина. ИМ25/99)

Сопка Алексеевская высотой 82 м расположена на северном берегу бухты Золотой Рог в 5,1 кбт к ENE от сопкн Тигровая (стр. 121) и в 2 кбт от береговой линии.

Сопка Орлиное Гнездо высотой 192,6 м находится в 8,8 кбт к ENE от сопки Тигровая. Она имеет три вершины, из которых средняя наиболее высокая и приметна при плавании в Амурском заливе.

Телевизионные башни. Башня приметная ажурная металлическая высотой 192 м установлена на северо-восточной вершине сопки Орлиное Гнездо. В 1,1 кбт к WSW от этой башни на средней вершине сопки Орлиное Гнездо стоит другая телевизионная башня высотой 52 м. Третья башня находится вблизи вершины горы высотой 203,1 м, расположенной в 9 кбт к Е от сопки Орлиное Гнездо. В ночное время на башнях зажигаются заградительные авиационные огни.

Холм Бурачок высотой 138,5 м приметный находится на южном берегу бухты Золотой Рог в 2 милях к ESE от сопки Тигровая. Склоны холма Бурачок крутые, частично обрывистые, две его остроконечные вершины соединены небольшой седловиной. На западной вершине холма стоит знак. При входе в бухту Золотой Рог вершины холма Бурачок усматриваются с правого борта в створе.

(номера и описание причалов)

Бухта Диомид вдается в северный берег пролива Босфор-Восточный между мысом Голдобина и расположенным в 4,8 кбт к ESE от него мысом Абросимова. Северо-западный берег бухты высокий, берег вершины бухты низкий. Юго-врсточный берег по мере приближения к мысу Абросимова постепенно повышается и становится обрывистым.

На берегах бухты Диомид расположены жилые дома и другие постройки. На северо-западном берегу находится Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота и портовый пункт Диомид, приписанный к Владивостокскому морскому рыбному порту. При нахождении в районе портового пункта следует соблюдать требования Обязательного постановления по Владивостокскому морскому рыбному порту.

Вдоль берегов бухты в нескольких местах оборудованы причалы.

Бухта Диомид защищена от всех ветров, кроме юго-западных. Глубины во входе в бухту Диомид 22—26 м. По мере приближения к ее вершине они постепенно уменьшаются. Юго-восточный берег бухты окаймлен узкой, частично осыхающей отмелью с глубинами менее 2 м. Грунт в бухте ил.

В бухте Диомид выставляются швартовные бочки.

Затонувшие суда с частями над водой находятся в 1,3 кбт к NE

и 8,2 кбт к ENE и в 4,1 кбт к Е от мыса Голдобина. К NE и S от последнего судна, производится засыпка акватории.

Банки с глубинами 5; 1,1 и 3,6 м лежат соответственно в 1,6; 2 и 2,2 кбт к ENE от мыса Голдобина. Банка с глубиной 9,6 м расположена в 1,7 кбт к Е от мыса Голдобина.

Мыс Абросимова — юго-восточный входной мыс бухты Диомид — высокий, скалистый и обрывистый. Мыс приглуб, но окаймлен подводными камнями.

Берег к Е и далее к SE от мыса Абросимова до мыса Острый высокий, скалистый, обрывистый и окаймлен подводными камнями.

Подводное препятствие, огражденное западной вехой, расположено в 1,5 кбт к NNW от мыса Абросимова.

Район буровых работ находится в 1 кбт к NW от мыса Абросимова

Рекомендации для входа в бухту Дщомид. Входить в бухту Диомид следует посредине между мысами Голдобина и Абросимова. При следовании к вершине бухты необходимо придерживаться северо-западного берега бухты, чтобы безопасно миновать отмель у юго-восточного берега бухты, на которой вблизи берега лежит затонувшее судно с частями над водой и производится засыпка.

Бухта Улисс вдается в северный берег пролива Босфор-Восточный между мысом Острый (43°05'N, 131°54'Е) и находящимся в 8 кбт к SE от него мысом Назимова. Берега бухты образованы крутыми, местами обрывистыми склонами холмов. На берегах бухты имеется четыре приметные трубы.

В бухте Улисс выставляются швартовные бочки.

Входить в бухту Улисс и выходить из нее надлежит по створу светящих знаков бухты Улисс входному (направление створа 238,4°— 58,4°), точно посредине между светящими буями.

Предупреждения: 1. Плавание в бухте Улисс к северо-востоку от линии, соединяющей точки с координатами: 43°04,64' N, 131°54,50'Е; 43°04,57'N, 131°55,00'Е и 43°04,37'N, 131°55,22'Е, судам гражданских ведомств запрещено.

2. На линии между точками 43°04,67' N, I31°54,35'E и 43°04,25' N, 131°54,78'Е находятся плавучести, представляющие опасность для плавания. Подводные кабели проложены из б. Улисс в б. Лазурная и Ильмовая.

Створ светящих знаков бухты Улисс входной, установленных в 1,1 мили к Е от мыса Острый, ведет в бухту Улисс из пролива Босфор-Восточный.

Створ светящих знаков бухты Улисс, установленных на восточном берегу бухты Улисс, ведет в восточную часть бухты Улисс.

Мыс Острый, высокий скалистый и обрывистый, окаймлен многочисленными надводными и подводными камнями. Мыс и прилегающая к нему местность поросли лесом и кустарником.

Причал построен непосредственно к Е от мыса Острый.

Светящие буи бухты Улисс левой и правой сторон выставляются соответственно в 5 и 6 кбт к SE от мыса Острый.

Бухточка вдается в северный берег бухты Улисс между мысом Острый и мысом Романова, расположенным в 3,3 кбт к Е от мыса Острый.

Берег вершины бухточки представляет собой песчаный пляж, вблизи которого находятся строения.

Подводные препятствия находятся в 4,4 кбт к Е и в 5 кбт к ESE от мыса Острый; над первым препятствием (бетонным монолитом) глубина 0,5 м.

Мыс Артур — северо-западная оконечность полуострова Назимова — расположен в 8 кбт к ESE от мыса Острый. В пределах 1,7 кбт к SW от мыса Артур ведутся засыпные работы для строительства причала; к Е от мыса Артур сооружена причальная стенка.

Судно, выброшенное на берег, находится в 1 кбт к NNE от мыса Назимова.

Мыс Назимова — юго-восточный входной мыс бухты Улисс — является западной оконечностью высокого полуострова Назимова, отделяющего бухту Улисс от бухты Патрокл, и северо-восточным мысом восточного входа на внутренний рейд порта. Мыс Назимова высокий, обрывистый, окаймлен надводными и подводными камнями.

На 0,8 кбт к SSW от мыса Назимова отходит риф, южная кромка квторого приглуба.

Мыс Новосильского — юго-западный мыс восточного входа на внутренний рейд порта — расположен в 8 кбт к SW от мыса Назимова.

Мыс Новосильского плоский, обрывистый и скалистый. Он приметен светлыми и темными пластами горных пород.

Риф осыхающий выступает на 1 кбт к Е от мыса Новосильского. При волнении над ним образуются буруны. Риф ограждается восточной вехой.

Мыс Поспелова находится в 5,5 кбт к NW от мыса Новосильского. Мыс Поспелова низкий и приглубый. Мыс сложен из валунов, крупной гальки и песка с ракушкой.

В 4 кбт к SW от мыса Поспелова расположены постройки селения. Поспеловский створ светящих знаков, установленных на мысе Поспелова, ведет из Амурского залива в пролив Босфор-Восточный.

Риф осыхающий простирается на 1,3 кбт к NE от обрывистого мыса, незначительно выступающего в пролив Босфор-Восточный в 4 кбт к WSW от мыса Поспелова. -

Затонувшее судно с частями над водой лежит на рифе в 3 кбт к W от мыса Поспелова.

Понтон длиной 35 м — экспериментальная база для шести лихтеров— установлен в 1,2 мили к W от мыса Поспелова. На лихтерах подвешены приборы. К понтону по направлению 300° пришвартовано судно охраны длиной 105 м.

Подводное препятствие (притопленный понтон) находится в 9,2 кбт к Е от мыса Безымянный. Препятствие ограждается буем.

Бухта Безымянная вдается в южный берег пролива Босфор-Восточный между мысом, расположенным в 1,2 мили к W от мыса Поспелова, и мысом Безымянный. Берега бухты Безымянная в районе входных мысов высокие, обрывистые, поросли травой и кустарником; к вершине бухты они постепенно понижаются. Берег вершины бухты прорезан каналом, соединяющим ее с бухтой Новик. Вдоль берегов бухты узкой полосой тянется песчано-каменистая осушка, окаймленная отмелью с глубинами менее 10 м.

Глубины в бухте Безымянная по направлению к ее вершине сначала убывают постепенно, а затем от середины бухты резко уменьшаются. Грунт в бухте ил, песок и камень.

Бухта Безымянная открыта северо-восточным ветрам и при сильных штормах подвержена воздействию волнения и зыби.

Подводное препятствие (понтон), представляющее опасность для плавания, находится в 8 кбт к ESE от мыса Безымянный; оно ограждается буем отдельной опасности бухты Безымянная.

Бухта Новик узкая вдается в северную часть западного берега острова Русский между мысом Елагина (43°04' N, 131°49'Е) и расположенным в 8 кбт к WSW от него мысом Старицкого. Берега бухты, за 30 исключением берега вершины, высо'кие, обрывистые и покрыты кустарником; берег вершины бухты низкий и окаймлен осушкой. На склонах прибрежных гор растет лес. (В бухте имеются районы № 35, 36, 39 запрет-

ные для плавания, районы 333, 334 которые следует избегать, районы 122, 123 запретные для постановки на якорь, лов рыбы придонными орудиями и плавать с вытравленной цепью. В р-не 333 - подводное припятствие, в районе 334 - свалка старых судов. ИМ 52/9800)

Средства навигационного оборудования в бухте Новик обеспечивают плавание судов в любое время суток. Вход в бухту и плавание по ее северной части осуществляется по створам светящих знаков Ислямовский и Саперный, установленных соответственно в 1,2 мили к SE и 2,9 мили к ESE от мыса Старицкого. На мысах оборудованы светящие знаки Шигина, Безопасный, Фальшивый и Экипажный. На оконечности рифа Ермолаева находится светящий знак Ермолаева. Оконечности кос, отходящих от берегов бухты Новик, ограждены светящими буями.

Мыс Елагина, высокий и обрывистый, образован западным склоном сопки Ларионовская.

Риф приглубый простирается на 1,8 кбт к SSW от мыса Елагина. Риф представляет собой частично осыхающую каменистую гряду с глубиной над ее оконечностью 0,3 м.Светящий буй рифа мыса Елагина западный выставляется с западной стороны рифа в 2,5 кбт к SW от мыса Елагина.

Мыс Старицкого, обрывистый и отмелый, окаймлен каменистым рифом.

Две трубы высотой по 36 м приметные находятся в 1 миле к SSE от мыса Старицкого. Трубы используются в качестве задних знаков створов девиационного полигона Амурского залива.

Канал, соединяющий бухты Новик и Безымянная, находится в 9,5 кбт к ESE от мыса Елагина. Он прорыт через низкий перешеек, ранее соединявший полуостров Саперный с его северо-западной частью, называемой теперь местными жителями островом Елены. В районе канала

5 установлены две высокие металлические ажурные мачты, которые приметны как со стороны бухты Новик, так и со стороны пролива Босфор-Восточный.

Светящие знаки северного и южного входов в канал бухты Новик установлены на левой и правой сторонах этих входов.

Якорные места на внутреннем рейде порта Владивосток расположены в пределах трех районов, предназначенных для якорной стоянки судов. В районе № 162 с восточной стороны полуострова Шкота находится якорное место № 1. Глубины здесь 15—29 м, грунт— камень.

В районе № 163, находящемся у северного берега пролива Босфор-Восточный непосредственно к Е от бухты Диомид, расположены якорные места № 12—18-Б. Глубины в районе 20—33 м, грунт ил и песок. В районе № 163-А у южного берега пролива между бухтой Безымянная и мысом Поспелова находятся якорные места № 2—11. Глубины на них 23—33 м, грунт— ил. Якорные места № 1, 2 и.З используются для кратковременной стоянки морских транспортных судов, занятых оформлением прихода и пополнением запасов, а якорных места № 12, 13 и 15 используются в тех же целях судами Роскомрыболовства.

ВОСТОЧНЫЙ ВНЕШНИЙ РЕЙД ПОРТА ВЛАДИВОСТОК включает бухты Патрокл, Аякс, Парис и акваторию пролива Босфор-Восточный от восточной границы внутреннего рейда до линии, проходящей от мыса Басаргина через остров Скрыплева к мысу Каразина. На восточном внешнем рейде выставляются швартовные бочки. Режим плавания. На восточном внешнем рейде порта Владивосток имеются: районы № 27, 321 и бухта Парис, запретные для плавания; район № 164А якорной стоянки и район № 164 карантинного якорного места.

Шкотовский фарватер ведет из Уссурийского залива в порт Владивосток от точки с координатами 43°02,25' N, 131°57,98' E до точки с координатами 43°04,52'N, 131°52,52'Е. Фарватер длиной 4,6 мили и шириной 2,4 кбт имеет направление 119,5°—299,5°. Ось фарватера проходит по

40 линии Шкотовского створа маяков. На Шкотовском фарватере установлено двухстороннее движение. Судам необходимо следовать справа от оси фарватера-Глубины на фарватере 19,2—44 м, грунт — ил, песок и ракушка. Подводное препятствие (буй) лежит на Шкотовском фарватере между 45 берегом острова Русский и линией Шкотовского створа маяков в 3,5 кбт к ENE от мыса Новосильского.

Мыс Иродова (43°04'N, 131°56'Е), высокий, скалистый и обрывистый, является южной оконечностью полуострова Назимова. Мыс окаймлен подводными камнями, мористая кромка которых приглуба.

Бухта Патрокл вдается в северный берег пролива Босфор-Восточный между мысом Иродова и юго-западной оконечностью полуострова Басаргина, отстоящей на 1,4 мили к ESE от мыса Иродова.

Северо-западный и восточный берега бухты Патрокл высокие, скалистые и обрывистые; северный берег бухты пологий и порос лесом.

Берег вершины бухты представляет собой низкий песчано-галечный перешеек, соединяющий полуостров Басаргина с материком. На берегу вершины бухты находятся приметные многоэтажные постройки белого цвета. Вдоль северо-западного и северного берегов бухты тянется риф, выступающий местами на 1,3 кбт от берега. На рифе разбросаны надводные и осыхающие камни. У берега вершины бухты Патрокл и вдоль ее восточного берега на глубинах менее 8 м лежит много подводных камней. Местами берега бухты окаймлены осушкой. Грунт в бухте песок, кое-где камень, у берега вершины и у восточного берега бухты растут водоросли. Лед в бухте Патрокл периодически взламывается ветрами. С помощью ледоколов судоходство в бухте можно поддерживать почти в течение всей зимы.

Пирсы. Пирс № 1 длиной 165 м и шириной 16 м сооружен у берега вершины бухты в 1,6 мили к ENE от мыса Иродова. Глубина у оконечности пирса 7,8 м. При швартовке к пирсу необходимо остерегаться подводных камней с глубинами 5 и 2,2 м, лежащих соответственно в 60 м к WNW и в 50 м к ESE от оконечности пирса. Кроме того, в 20 м от северо-западной стороны пирса находятся четыре подводные сваи, а в 20 м от юго-восточной стороны пирса — одна подводная свая. Глубины над сваями 1 —1,3 м. Все эти сваи стоят в 80 м от берега.

Пирс № 2 длиной 120 м и шириной 7,6 м находится в 1,5 кбт к S от пирса № 1. Глубины у оконечности пирса 2,8—4,4 м.

При подходе к пирсу с SW следует учитывать наличие камней с глубинами 3,5 и 5,8 м, лежащих соответственно в 0,7 кбт к SSW и в 0,5 кбт к SW от оконечности пирса.

Якорное место, укрытое от северных и северо-западных ветров, находится в вершине бухты Патрокл в 2,2 кбт к W от пирса № 2. Глубины на якорном месте 14—14,6 м. При южных ветрах, господствующих 30 в летнее время, в бухту заходит большая волна и зыбь, делающие стоянку в ней неспокойной.

Полуостров Басаргина отделяет бухту Патрокл от Уссурийского залива; он является юго-восточной частью полуострова Муравьев-Амурский. Наибольшая высота 70,6 м находится в средней части западного берега полуострова. С материком он соединен узким, низким перешейком, на берегу которого со стороны Уссурийского залива лежат валуны. В северной части полуострова имеется несколько строений.

Южный берег полуострова Басаргина окаймлен рифом, камнями и высокими скалами. Юго-западная оконечность полуострова Басаргина заканчивается высоким, скалистым и обрывистым мысом, поросшим травой.

Риф осыхающий тянется на 0,9 кбт к SSW от юго-западной оконечности полуострова Басаргина. На рифе возвышается скала высотой 13 м. Глубина у южной кромки рифа 0,7 м.

Затонувшее судно с частями над водой лежит на рифе в 3 кбт к W от мыса Басаргина.

Мыс Басаргина — юго-восточная оконечность полуострова Басаргина — представляет собой высокую скалу прямоугольной формы, которая соединена с берегом низким скалистым перешейком. Мыс Басаргина скалистый и обрывистый. Изображение мыса на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Мыс Басаргина окаймлен рифом.

Маяк Басаргина сооружен на мысе Басаргина.

Остров Скрыплева (43°02'N, 131°57'Е) высотой 45,6 м лежит при входе в пролив Босфор-Восточный со стороны Уссурийского залива. Берега острова обрывистые, скалистые и окаймлены надводными и подводными камнями. Остров порос травой.

Изображение острова на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах. Иногда в тумане остров усматривается визуально в виде небольшой копны с седловиной на ее вершине.

Маяк Скрыплева сооружен вблизи южной оконечности острова Скрыплева. При маяке имеется радиомаяк.

Коса надводная, сложенная из валунов и гальки, выступает на 0,5 кбт к N от северного берега острова Скрыплева. На 1,5 кбт к NNW от оконечности косы простирается риф с наименьшей глубиной 0,8 м. Глубина на северной кромке рифа 2,1 м; здесь лежит камень, над которым в свежую погоду образуются буруны.

Риф с наименьшей глубиной 0,8 м выступает на 0,5 кбт к SE от южной оконечности острова Скрыплева. На мористой кромке рифа лежат два надводных камня. Кромки рифа приглубы.

Девиационный полигон Уссурийского залива и радиодевшщионный полигон Скрыплева (район № 144) находятся в. 6 кбт к ESE от острова

Скрыплева. Девиационный полигон имеет пять естественных створов, в которых используются мыс Новосильского, северная и южная оконечности острова Скрыплева, мысы Каразина, Вятлина, Тобизина и наибольший из островов Верховского.

Для производства радиодевиационных работ предназначен радиомаяк Скрыплева. Радиомаяк работает по запросу в ясную погоду в светлое время суток.

Мыс Каразина находится в 8 кбт к SW от острова Скрыплева. Он образован скалистым, обрывистым склоном холма высотой 46,2 м, расположенного в северо-восточной части полуострова Житкова. Мыс Каразина окаймлен обломками скал.

Риф с наименьшей глубиной 0,5 м простирается на 4,2 кбт к N от мыса Каразина и окаймляет северо-восточный берег полуострова Житкова. В 3,5 кбт к NNE от мыса Каразина на рифе лежит камень с глубиной 4,8 м. Глубины в районе рифа неровные, восточная кромка его приглуба. При ветрах с моря над рифом образуются буруны.

Риф огражден восточной вехой.

Затонувшее судно, представляющее опасность для плавания, лежит вблизи северной кромки рифа в 3,9 кбт к N от мыса Каразина.

Мыс Житкова — юго-восточный входной мыс бухты Парис — является северной оконечностью полуострова Житкова. Мыс Житкова скалистый, обрывистый и образован северо-западным склоном холма высотой 44,9 м, расположенного в северной части полуострова Житкова.

В 3,3 кбт к SSW от мыса Житкова в бухту Парис выступает низкая галечная приглубая коса.

Подводный кабель проложен от мыса Житкова в бухту Дунай.

Бухта Парис вдается в берег между мысом Житкова и мысом Балка, . отстоящим на 7 кбт к WNW от мыса Житкова. Берега бухты Парис высокие и обрывистые, за исключением берега ее вершины. Восточный берег бухты образован полуостровом Житкова. Вблизи входа в бухту в восточный берег вдается бухта Житкова с отмелыми берегами, а в западный — мелководная бухта Балка. Берега бухты Парис в районе ее входных мысов приглубые и окаймлены надводными и подводными камнями, лежащими почти вплотную к берегу. Берег вершины бухты отмелый. Грунт в бухте ил.

Стр.135. Строка 11. После строки поместить: Р е ж и м п л а в а н и я. В бухте Парис имеется район №356, котороге следует избегать. В районе находятся подводные препятствия с наименьшей глубиной над ними 0,3м.. ИМ 59/98), ДОН. 12. 05. 98

Мыс Балка является северо-западным входным мысом бухты Парис и юго-восточным входным мысом бухты Аякс. Мыс Балка сложен из скал серого цвета и полого спускается к воде. Мыс окаймлен осыхаю-щим рифом, который простирается на 0,2 кбт к Е от него. Мористая кромка рифа приглуба. На восточной кромке рифа лежит скала высотой 0,7 м.

Светящий знак Балка установлен на мысе Балка. (Подв.припятствие расположена в 2,3 кбт к W от м. Балка. ИМ 2927/05 от 18/42/05)

Бухта Аякс вдается в южный берег пролива Босфор-Восточный между мысами Балка и Новосильского. Берега бухты высокие и скалистые, поросли кустарником и травой. К вершине бухты они постепенно понижаются. Вдоль отмелых берегов бухты во многих местах простираются осушки. На берегах бухты имеются жилые и хозяйственные постройки, среди которых есть несколько многоэтажных зданий. Берега бухты местами окаймлены рифами, которые выступают на расстояние до 1 кбт от береговой линии.

Глубины в бухте Аякс по направлению к ее берегам уменьшаются ; постепенно. Грунт между мысом Балка и банкой Скрягина каменистый, а к SW от банки — ил с песком.

В бухте выставляются швартовные бочки.

Пирс расположен в 9,7 кбт к W от мыса Балка. Длина пирса 78 м, ш ирина 6 м, глубины у его оконечности 1,7—2,2 м.

Банка Скрягина лежит почти посредине входа в бухту Аякс в 7 кбт к NW от мыса Балка. В южной части банки лежит группа осыхающих камней, на 1,4 кбт к NE от которых тянется риф. Банка Скрягина ограждается южной вехой.

Светящие буи банки Скрягина северный и восточный выставляются с северной и восточной сторон банки Скрягина. (Подв.препятствие с глубиной над ним 0,5 м расположено в 6,8 кбт к NW от м. Балка. ИМ 8423/02 от 38/100/02)

Якорное место в бухте Аякс находится в южной ее части, глубины на якорном месте 9—11 м.

Якорные места на восточном внешнем рейде расположены в пределах двух районов, предназначенных для якорной стоянки судов. В районе № 164, находящемся в 3 кбт к ESE от мыса Назимова, имеются якорные места № 19—25. Глубины на них 23—31 м, грунт — песок, ил, местами ракушка. Район № 164 используется как карантинное якорное место, причем якорное место № 22 предназначено для стоянки 'брандвахтенного корабля. В случае неблагоприятных погодных условий иностранные суда оформляют приход и принимают лоцмана на якорных местах № 23 - 25.

В районе № 164-А, находящемся к NW от острова Скрыплева, расположены якорные места № 26—33. Глубины на якорных местах 26—42 м, грунт — ил. Здесь разрешается становиться на якорь и танкерам.

Перед входом на восточный внешний рейд в 5 кбт к Е от мыса Басаргина находятся еще два района якорных мест. В районе № 175-а расположены якорные места № 37 - 40, 42- 46 для стоянки иностранных судов, в том числе танкеров, ожидающих лоцмана и разрешения на вход в порт Владивосток. Глубины здесь 28—34 м, грунт — песок. Район № 175-6 предназначен для стоянки российских судов, не получивших разрешения на вход в порт или не имеющих средств связи с Центром. В нем находятся якорные места № 78 - 85.

Глубины в районе 25—29 м, грунт — песок, местами мелкая ракушка.

НАСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВХОДА В ПОРТ ВЛАДИВОСТОК. Вход в порт Владивосток осуществляется в соответствии с Правилами плавания судов в порту Владивосток (в дальнейшем — Правила) по установленным системам разделения движения, фарватерам, обязательным для всех судов, и под контролем Центра.

Вход в порт с W. Вход в пролив Босфор-Восточный днем легко опознать по мачтам-опорам перекидки воздушной линии электропередачи, острову Уши, высоким берегам южной части полуострова Шкота и сопке Ларионовская, возвышающейся на северо-западном берегу острова Русский. В расстоянии не менее 2 миль к W от маяка Токаревского лечь на Поспеловский створ светящих знаков (направление створа 283,5°— 103,5°) и следовать в пролив Босфор-Восточный, руководствуясь указаниями Центра.

Входя в пролив в условиях ограниченной видимости, надо вести наблюдение по судовой РЛС, непрерывно измерять глубины и держаться посредине между маяком Токаревского и светящим буем рифа мыса Безымянный северный, чтобы пройти на безопасном расстоянии от рифа, выступающего на 1 кбт к N от мыса Безымянный. При плавании по Токаревскому фарватеру необходимо остерегаться подводного препятствия (бочки притопленной), расположенного в 6,1 кбт к ESE от маяка Токаревского.

Для входа в бухту Золотой Рог следовать по Токаревскому фарватеру до района № 10 повышенной осторожности плавания. Оставляя слева светящий буй осевой, установленный в центре района № 10 повышенной осторожности плавания, лечь на Входной бухты Золотой Рог фарватер. В дальнейшем руководствоваться указаниями Центра.

Вход в порт с Е. Вход в пролив Босфор-Восточный -днем и ночью в ясную погоду легко опознается по просвету на горизонте между высоким хребтом полуострова Муравьев-Амурский с одной стороны и го-

рами, возвышающимися в северной части острова Русский, с другой. При ограниченной видимости для опознания берега следует подходить к северной стороне входа, где высокое побережье полуострова Муравьев-Амурский всюду достаточно приглубо, а глубины равномерно изменяются по направлению к берегу. При этом надлежит использовать судовую РЛС и непрерывно измерять глубины.

Для входа в пролив выйти в точку, находящуюся в 1,8 мили к Е от острова Скрыплева и следовать далее по полосе движения, расположенной справа от линии Шкотовского створа; направление створа 119,5°—299,5°.

Для входа в бухту Золотой Рог продолжать движение по Шкотовскому фарватеру до района № 10 повышенной осторожности плавания. Оставляя слева светящий буй осевой района № 10, лечь на Входной бухты Золотой Рог фарватер. В дальнейшем руководствоваться указаниями Центра. Выходя из порта Владивосток, необходимо остерегаться подводного препятствия (буя), лежащего в 3,5 кбт к ENE от мыса Новосильского.

ПОРТОВЫЕ ПРАВИЛА. Ниже приводяся выдержки из Портовых правил

ОСТРОВ РУССКИЙ И ОСТРОВА, ЛЕЖАЩИЕ К SW ОТ НЕГО

Остров Русский и острова, лежащие к SW от него, примыкают к южному берегу полуострова Муравьев-Амурский. Вытянутые цепью, они представляют собой как бы продолжение полуострова. Кроме острова Русский, в состав этой группы островов входят (острова Попова, Рейнеке, Рикорда и целый ряд островков и скал. Острова в основном гористые, поросли травой, кустарником и лесом.

Остров Русский отделен от полуострова Муравьев-Амурский проливом Босфор-Восточный. Между островами, лежащими к SW от острова Русский, пролегают узкие проливы, местами загроможденные опасностями.

В этом районе визуальными и радиолокационными ориентирами являются острова, их вершины и мысы.

Течения в проливах направлены в основном на SE, скорость их достигает 1 уз. Большое влияние на скорость и направление течений оказывают ветры.

Лучшие якорные места в этом районе находятся в защищенных от ветра бухтах острова Русский. Кроме этого, якорная стоянка возможна в бухтах других островов, а также вблизи этих островов и в проливах между ними.

Режим плавания. В районе острова Русский и островов, лежащих к SW от него, находятся районы № 300, 338, 339, запретные для плавания, и несколько бухт, где плавание судов гражданских ведомств запрещено, а также районы № 108А, 109, запретные для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и дноуглубительных работ, придонного траления, подводных взрывов и плавания с вытравленной якорной цепью.

ОСТРОВ РУССКИЙ расположен к SW от полуострова Муравьев-Амурский. Поверхность острова гориста, поросла лесом и кустарником, причем растительный покров в северо-западной части острова богаче, чем в юго-восточной. Вершиной острова является приметная гора Русская высотой 291,2 м, расположенная в северной части острова. Высота остальных холмов и гор 45—280 м.

Берега острова большей частью скалистые, обрывистые и поросли травой; местами на них видны обнажения горных пород. В берега острова вдается несколько бухт, лучшая и наибольшая из которых бухта Новик. Эта бухта делит остров на две части: северо-восточную и юго-западную. Северо-восточная, более узкая часть называется полуостровом Саперный.

Берега острова Русский почти всюду приглубы; отмелы только берега вершин бухт, вдающихся в остров.

Сведения о северном береге острова Русский приведены в описании западного и восточного внешних рейдов и внутреннего рейда порта Владивосток.

Амурская мерная линия расположена у западного берега острова Русский. Она оборудована четырьмя секущими створами, установленными на западном берегу острова Русский.

Входить в район мерной линии при нахождении там другого судна, занятого работами, запрещается.

Бухта Бабкина вдается в западный берег острова Русский между мысом Створный (43°03'N, 131°47'Е) и отстоящим на 4,7 кбт к S от него мысом Игнатьева. На подходе к бухте Бабкина приметны две кирпичные трубы, расположенные среди построек на перешейке между бухтами Бабкина и Новик, на западном берегу бухты Новик. У входных мысов бухты Бабкина берега высокие, по направлению к ее вершине они

постепенно понижаются. Берег вершины бухты низкий, отмелый и прорезан тремя ручьями. Берега бухты поросли травой и кустарником.

Глубины в бухте Бабкина по мере приближения к ее вершине резко уменьшаются. В вершине бухты растут водоросли.

При входе в бухту следует держаться ближе к мысу Игнатьева, чтобы безопасно миновать риф, выступающий на 2 кбт к SW от мыса Створный.

Предупреждение. Судам гражданских ведомств плавание в бухте Бабкина запрещено.

Мыс Створный, северный входной мыс бухты Бабкина, скалистый и возвышенный.

Риф, состоящий из надводных, осыхающих и подводных камней, простирается на 2 кбт к SW от мыса Створный. Глубина на южной кромке рифа 0,8 м.

Мыс Игнатьева, южный входной мыс бухты Бабкина, образован скалистыми и обрывистыми склонами приметного поросшего лесом холма 30 высотой 61,9 м. Изображение мыса на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Риф осыхающий выступает на 0,5 кбт к W от мыса Игнатьева. Кромка рифа приглуба.

Бухта Рында вдается в западный берег острова Русский между мысом Кошелева, расположенным в 5,6 кбт к SSE от мыса Игнатьева, и мысом Михайловского. Берега бухты в основном высокие, во многих местах каменистые. По мере приближения к вершине бухты высота берегов уменьшается. Берег вершины бухты низкий, песчаный и окаймлен пляжем.

Глубины в бухте Рында по направлению к ее берегам постепенно уменьшаются. Грунт преимущественно ил, местами встречается камень и песок.

45 Мыс Кошелева, северо-восточный входной мыс бухты Рында, образован западным склоном холма высотой 78 м и порос лесом. Мыс скалистый, обрывистый и приглубый. Мыс Кошелева окаймлен узкой полосой надводных и подводных камней.

Мыс Михайловского, юго-западный входной мыс бухты Рында, образованный северным склоном холма высотой 67,3 м, находится в 4 кбт к SW от мыса Кошелева. Мыс Михайловского скалистый, обрывистый, красноватого цвета. Изображение мыса на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Бухта Филипповского расположена в 4 кбт к SW от мыса Михайловского. Северным входным мысом бухты является мыс Половцева (43°02'N, 131°47'Е), а южным — мыс Таран, расположенный в 5 кбт к SSW от мыса Половцева. Берега бухты, за исключением ее входных мысов, низкие и песчаные. Глубины в средней части бухты - 10 м, по направлению к берегам они постепенно уменьшаются. Грунт в бухте ил.

Камень Матвеева, представляющий собой кекур высотой 10 м, находится в 5,3 кбт к WSW от мыса Таран. Камень окаймлен осыхающим рифом.

Между камнем Матвеева и западным берегом острова Русский пролегает пролив Находка с наименьшей глубиной на фарватере 5,8 м.

Риф осыхающий простирается на 1,8 кбт к S от камня Матвеева. Наибольшая ширина рифа в средней его части 1 кбт. Глубины на западной и восточной кромках рифа 0,6—1,7 м. Южная кромка его приглуба.

Бухта Воевода 1 — камень Матвеева на SE в 1 миле

Бухта Воевода вдается в западный берег острова Русский непосредственно к SSW от бухты Филипповского. Вход в бухту Воевода находится между камнем Матвеева и мысом Васильева, расположенным в 7,5 кбт к SW от камня Матвеева. В северный берег бухты Воевода вдаются бухты Круглая и Мелководная. Северо-западным входным мысом бухты Круглая является низкий мыс Песчаный. Берега, прилегающие к входным мысам бухты Воевода, возвышенные и приглубые, остальные берега бухты низкие, песчаные и отмелые.

Мыс Васильева является юго-западным входным мысом бухты Воевода и северной оконечностью полуострова Кондратенко. Мыс образован северным скалистым и обрывистым склоном холма высотой 64,2 м, поднимающегося в северо-западной части полуострова Кондратенко.

Светящий знак Васильева установлен на мысе Васильева.

Полуостров Кондратенко, являющийся юго-западной частью острова Русский, ограничивает бухту Воевода с S. Южный берег полуострова высокий; .здесь-находится -холм (42-°59' N, 131°46'Е) высотой 151,3 м, скалистые южные склоны которого круто обрываются к воде. Сведения о западном и юго-западном берегах полуострова даны при описании пролива Старка (стр. 154).

Мыс Иванцова приметный выступает от южного берега полуострова Кондратенко в 8 кбт к Е от холма высотой 151,3 м. Мыс рельефно выделяется на фоне поросшего лесом перешейка полуострова.

Швартовная бочка выставляется в 3,8 кбт к WSW от мыса Иванцова.

Светящий знак Иванцова установлен в 0,7 кбт к N от оконечности мыса Иванцова.

Остров Энгельма высотой 23,5 м лежит у юго-западного берега острова Русский в 1 миле к SE от мыса Иванцова. Северная оконечность острова соединена насыпной дамбой с островом Русский. Длина дамбы 350 м, ширина 10—12 м. Южный берег острова Энгельма представляет собой скалы серого цвета, стоящие вблизи друг от друга. Северный берег острова пологий и у воды переходит в низкие намывные косы. При подходе с S остров Энгельма имеет вид небольшого скалистого мыса, выступающего от юго-западного берега острова Русский. Западная оконечность острова Энгельма соединена насыпной дамбой с островом Лаврова. Длина дамбы 315 м, ширина — 12 м. В 20 м и 180 м к N от средней части дамбы лежат два затонувших судна с частями над водой.

Остров Лаврова высотой 52,6 м находится в 1,8 кбт к W от острова Энгельма. Берег южной части острова Лаврова скалистый, обрывистый, серого цвета; берег северной части пологий, постепенно суживаясь, он переходит в узкую песчаную косу.

Предупреждение. Плавание судам гражданских ведомств в районе, ограниченном береговой линией и линией, соединяющей южную оконечность острова Лаврова и точку 42°58,6'N, 131°45,8'Е, запрещено.

Светящий знак Лаврова установлен на вершине острова Лаврова. Светящий знак косы острова Лаврова установлен на оконечности косы.

Якорные места, защищенные от северных и восточных ветров, находятся к Е и NW от острова Лаврова. Глубины на якорных местах 13—16 м, грунт — ил, местами ил с песком или камнем.

Остров Шкота высотой 146,6 м лежит у южного берега острова Русский и соединен с ним насыпной дамбой. Северная часть дамбы размыта. Остров Шкота холмист, порос кустарником и лесом. Берега острова, за исключением северного, скалисты и обрывисты. Северный берег пологий. С южных направлений остров Шкота выделяется красноватым цветом обнаженных скал на темном фоне острова Русский.

От северо-западной оконечности острова Шкота на 1 кбт к WSW отходит частично осыхающий риф.

Светящий знак Шкота установлен на юго-западной оконечности острова Шкота.

Камни. Две группы надводных камней лежат в 5,8 кбт к ESE и в 7 кбт к Е от юго-западной оконечности острова Шкота. В районе южной группы надводных камней находятся две отличительные глубины 5,6 и 18,4 м. В проходе между группами камней опасностей не обнаружено.

Риф простирается на 1,4 кбт к SE от юго-восточной оконечности острова Шкота. На рифе разбросаны надводные камни. Восточная рифа приглуба.

Подводные препятствия находятся в 7,1 кбт к S и в 9,2 кбт к SSE от юго-западной оконечности острова Шкота. Последнее препятствие ограждено вехой отдельной опасности.

Якорное место с глубиной 14 м расположено в 3 кбт к NNE от северо-западной оконечности острова Шкота. Грунт здесь песок и камень.

Бухта Новый Джигит вдается в южный берег острова Русский непосредственно к NE от острова Шкота. Вход в бухту расположен между северо-восточной оконечностью острова Шкота и мысом Тобизина. С восточной стороны бухта ограничена полуостровом, южной оконечностью которого является мыс Тобизина. Полуостров этот скалист и обрывист. Он состоит из выветрившихся горизонтальных пластов темно-серого цвета и понижается к N. Северо-восточный берег бухты низкий, песчаный и отмелый. С N к нему выходит заросшая травой и кустарником долина, по которой протекает ручей. Северо-западный и восточный берега

бухты высокие, отмелые и скалистые, местами окаймлены подводными камнями и осыхающими рифами. В бухте выставляются швартовные бочки.

Предупреждение. Судам гражданских ведомств плавание в бухте Новый Джигит запрещено.

Камни Сивучьи лежат на банке с глубинами менее 5 м во входе в бухту Новый Джигит в 2,2 кбт к Е от северо-восточной оконечности острова Шкота. Они представляют собой гряду надводных, осыхаю-щих и подводных скал, вытянутую по меридиану на 1,5 кбт. Высота некоторых из этих скал достигает 0,9 м.

Банка каменистая с наименьшей глубиной 4,8 м расположена посредине входа в бухту Новый Джигит в 5,3 кбт к WNW от мыса Тобизина.

Светящий буй бухты Новый Джигит восточный выставляется с восточной стороны банки с глубиной 4,8 м.

Кекуры. Четыре кекура возвышаются на осыхающем рифе у северозападного берега бухты Новый Джигит в 6 кбт к NNW от северовосточной оконечности острова Шкота. Высота одного из них 13,6 м. Кекуры желтого цвета, они приметны на фоне зеленого берега при входе в бухту Новый Джигит.

Мыс Красный (42°58' N, 13Г52' Е) выступает в бухту Новый Джигит. Он представляет собой скалистый утес красного цвета, который соединен с берегом низким перешейком. Мыс окаймлен надводными скалами и приметен на фоне зеленой растительности.

Отличительная глубина 5м находится в 2,9 кбт к SSW от мыса Красный.

Мыс Тобизина, скалистый и обрывистый, является восточным входным мысом бухты Новый Джигит. С Е мыс Тобизина кажется плоским островком; он приметен и по своим очертаниям напоминает мыс Вятлина. Изображение мыса на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах. Низким перешейком, загроможденным скалами, мыс Тобизина соединяется с полуостровом, ограничивающим бухту Новый Джигит с Е. От мыса отходит каменистая отмель.

К Е от мыса Тобизина в обрывах берега образовалась пещера, вход в которую с Е и SE имеет вид приметного темного пятна.

Светящий знак Тобизина установлен на мысе Тобизина.

Тобизинская мерная линия расположена у южного берега острова Русский между мысом Шмидта и северо-восточной оконечностью острова Шкота. Она оборудована четырьмя секущими створами, которые установлены на южном берегу острова Русский.

Входить в район мерной линии при нахождении там другого судна, занятого работами, запрещается.

Мыс Шмидта находится в 1,2 мили к NE от мыса Тобизина. Мыс Шмидта скалистый, высокий, обрывистый, темного цвета и лишен растительности.

К NW и Е от мыса Шмидта в южный берег острова Русский вдаются бухточки. Берега северо-западной из этих бухточек сложены из песка и гальки, местами из камня, а берега восточной бухточки покрыты крупной и мелкой галькой. Вблизи берегов обеих бухточек разбросаны надводные и подводные камни и рифы.

Риф отходит на 1 кбт к S от мыса Шмидта. Глубина на южной кромке рифа 0,8 м. У берега риф осыхает.

Мыс Вятлина находится в 7,8 кбт к Е от мыса Шмидта. Мыс Вятлина высокий, обрывистый и лишен растительности. Западная сторона мыса темная, а восточная сложена из горизонтальных пластов желтого цвета. По внешнему виду мыс Вятлина похож на мыс Тобизина. Изображение мыса Вятлина на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Риф отходит на 1,5 кбт к S от мыса Вятлина. На рифе разбросаны надводные и осыхающие камни. Кромка рифа приглуба.

От мыса Вятлина до мыса Ахлестышева восточный берег острова Русский тянется на 2,7 мили к NNE. Он сложен из темных и высоких скал с наклонными пластами горных пород. Берег этот порос травой и кое-где кустарником. На всем протяжении берег окаймлен надводными, осыхающими и подводными камнями.

Мыс Ахлестышева (43°00' N, 131°56' Е) — северная оконечность низкого полуострова, выступающего от острова Русский. Мыс состоит из нагроможденных друг на друга крупных валунов, расположенных на восточном берегу острова Русский. Они резко выделяются своим-желтоватым цветом среди темных скал.

В 2,3 кбт к S от мыса Ахлестышева возвышается округлый холм высотой 8 м. Восточные склоны холма имеют вид утеса красноватого цвета.

Остров Ахлестышева высотой 1,5 м лежит в 1 кбт к NNW от мыса Ахлестышева. Остров покрыт травой и состоит из песка, гальки и ракушки. Между мысом Ахлестышева и восточной оконечностью острова Ахлестышева простирается риф с надводными и осыхающими камнями.

На 2 кбт к NE от острова Ахлестышева выступает риф с глубинами менее 3 м у его оконечности. Против острова на берегу расположено селение.

ПРОЛИВ СТАРКА, разделяющий острова Русский и Попова, пролегает между западным, юго-западным берегами полуострова Кондратенко и высоким северо-восточным берегом острова Попова. В западный берег полуострова Кондратенко вдается несколько бухт с низкими и отмелыми берегами. Северо-западный вход в пролив находится между мысом Васильева и мысом Птичий, расположенным в 1,2 мили к WSW от мыса Васильева. Юго-восточный вход в пролив находится между южной оконечностью полуострова Кондратенко и расположенным в 8,8 кбт к SSW от нее скалистым и обрывистым мысом Проходной, который является восточной оконечностью острова Попова.

Отмели, простирающиеся от мысов Рогозина (42°59'N, 131°45'Е) и Дарагана (42°59' N, 131 °44' Е), суживают фарватер, ведущий через пролив Старка, до 1 кбт. Глубины на фарватере 3—4,5 м. Глубины в северной части пролива 15—21 м, а в южной 7,7—14,6 м. Грунт в проливе песок и камень.

В тихую погоду в проливе Старка наблюдается течение, направ- ю ленное на S; скорость в самой узкой части пролива может достигать 1,5 уз.

Режим плавания. Район № 109, запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и дноуглубительных работ, придонного траления, подводных взрывов и плава- 15 ния с вытравленной якорной цепью, расположен в средней части пролива Старка.

Бухта Боярин вдается в восточный берег пролива Старка между мысом Трапезникова (42°59'N, 131°45'Е) и мысом Рогозина. Низкие отмелые берега бухты поросли травой и кустарником.                                                            С SW бухта Боярин ограничена небольшим полуостровом, который соединен с островом Русский узким низким перешейком из гальки, песка и ракушки. В средней части этого полуострова возвышается холм высотой 46,2 м, приметный на подходе к проливу Старка с NW и SE. Вершина холма поросла кустарником и травой, склоны его голые, обрывистые и крутые. Северный берег полуострова окаймлен узкой грядой подводных камней.

Бухта защищена от всех ветров, кроме северных, и может служить укрытием для судов с небольшой осадкой.

Посредине входа в бухту лежит подводный камень, соединенный рифом с мысом Трапезникова. Поэтому при входе в бухту следует держаться ближе к мысу Рогозина.

Мыс Рогозина, юго-западный входной мыс бухты Боярин, образован западным склоном холма высотой 46,2 м. На 1,2 кбт к S от мыса Рогозина отходит риф с глубиной на его кромке 0,6 м.

Светящий знак Старка установлен в 0,7 кбт к S от мыса Рогозина.

Буй рифа мыса Рогозина западный выставляется в 1,2 кбт40 к SSW от мыса Рогозина и ограждает риф, отходящий на 1,2 кбт к S от мыса Рогозина.

Мыс Дарагана, низкий и каменистый, выступает от юго-западного берега пролива Старка в 3 кбт к SSW от мыса Рогозина. От мыса Дарагана на ENE через пролив Старка к юго-западному берегу полуострова Кондратенко простирается отмель. Наименьшая глубина на отмели 0,1 м находится посредине пролива.

Светящий буй отмели пролива Старка северный выставляется у восточной кромки отмели, простирающейся от мыса Дарагана.

Буй пролива Старка западный установлен в 3,8 кбт к ESE от мыса Дарагана и ограждает каменистую гряду, отходящую на 0,8 кбт от юго-западного берега полуострова Кондратенко.

Затонувшие суда с частями над водой лежат у восточного берега острова Попова в 5 и 7,4 кбт к SSE от мыса Дарагана.

Селение расположено на юго-западном берегу пролива Старка в 7,5 кбт к S от мыса Дарагана. В селении находится рыбная база, есть телефон и медицинский пункт. Берег в районе селения низкий

и окаймлен узким пляжем из мелкой гальки. За этим пляжем начинается широкая лощина, поросшая травой.

Пирс паромной переправы расположен у юго-западного берега пролива Старка в 7,9 кбт к SSE от мыса Дарагана.

Затонувшее судно с частями над водой лежит в 0,4 кбт к Е от основания пирса паромной переправы.

Якорное место, укрытое от западных, южных и восточных ветров, находится в северной части пролива Старка в 2,5 кбт к SSE от мыса Птичий. Глубина на якорном месте 14 м, грунт — песок и мелкий камень.

Наставление для плавания по проливу Старка. При входе в пролив Старка с N следует идти курсом 180° посредине между мысом Птичий и западным берегом полуострова Кондратенко. Когда светящий знак Старка придет на траверз, надлежит лечь на курс 125° и следовать им, оставляя светящий буй отмели пролива Старка северный к S. Пройдя этим курсом 3 кбт, лечь на курс 150° и, оставляя буй пролива Старка западный к Е, выходить к середине южной части пролива Старка.

ОСТРОВ ПОПОВА лежит в 3 кбт к SW от острова Русский и отделен от него узким проливом Старка. Остров холмист, порос травой, лесом и кустарником. Вершиной острова является холм Попова (42°58' N, 35 131°43'Е) высотой 158,5 м. Берега острова, за исключением юго-восточного, приглубы.

Береговой участок в южной части острова Попова относится к Далневос-точному государственному морскому заповеднику.

Бухта Алексеева вдается в северо-западный берег острова Попова между мысом Марковского (42°59' N, 131°43'Е) и высоким, обрывистым, скалистым мысом, находящимся в 6,2 кбт к SW от мыса Марковского. Берега бухты, за исключением берега ее вершины, возвышенные, поросли смешанным лесом и кустарником. Почти повсеместно берега бухты окаймлены узкими песчано-галечными пляжами. На берегу вершины бухты расположено несколько построек; к S от них простирается обширная долина, по которой протекает ручей.

Предупреждение. Бухта Алексеева является заказником. Плавание в бухте всем кораблям и судам, а также промысел животных и сбор растений категорически запрещаются.

Мыс Марковского — северо-восточный входной мыс бухты Алексеева — расположен в 5 кбт к WSW от мыса Птичий. Мыс Марковского высокий, скалистый, обрывистый и приглубый.

Якорное место, укрытое от восточных и южных ветров, находится в средней части бухты Алексеева. Глубины на якорном месте 9—10 м. При сильных ветрах с N и W стоянка в бухте неспокойна.

Бухта Западная вдается в западный берег острова Попова между мысом Низкий, являющимся западной оконечностью острова Попова, и мысом Андреева, расположенным в 1,6 мили к S от мыса Низкий. Берега бухты высокие, поросли лесом и кустарником. К вершине бухты они резко понижаются. Берег вершины бухты порос травой. Вдоль берегов бухты Западная узкой полосой тянется песчано-каменистая отмель с глубинами менее 1 м. У входа в бухту Западная в 3 и 5 кбт к NW ю от мыса Андреева лежат банки с глубинами 11,8 и 14,6 м.

Глубины во входе в бухту Западная 10—17 м, они постепенно уменьшаются по направлению к ее берегам. Грунт в бухте камень и галька.

Поселок Попова расположен на берегу вершины бухты Западная. В поселке находятся местная администрация и рыбозавод, имеются портовый пункт, приписанный к Владивостокскому морскому рыбному порту, и радиостанция. Позывной рыбозавода «Попов-1». Здесь же есть почта, телефон и больница. Против поселка сооружены пирсы, на которых погрузочно-разгрузочные работы механизированы.

При нахождении в районе портового пункта следует соблюдать требования Обязательного постановления по Владивостокскому морскому рыбному порту.

Якорное место, укрытое от юго-восточных ветров, находится у входа в бухту Западная. Глубины на якорном месте 11 —15 м, грунт — камень.

От мыса Андреева до мыса Ликандера юго-западный берег острова Попова тянется на 1,6 мили к SSE. Он высокий, скалистый и обрывистый. На этом участке в берег вдается несколько мелководных бухточек. Входные мысы этих бухточек окаймлены надводными, осыхающими и подводными камнями, простирающимися от них на 0,5—0,8 кбт. Вдоль берега тянется узкая отмель с глубинами менее 5 м.

Банка с глубиной 4,8 м лежит в 5,7 кбт к SE от мыса Андреева.

Якорное место, укрытое от северо-восточных, восточных и юго-восточных ветров и волнения, находится в 1 миле к S от мыса Андреева. Глубина на якорном месте 20 м, грунт — ил и песок.

Мыс Ликандера — южная оконечность острова Попова и высокого 35 полуострова, поросшего лиственным лесом. Мыс и полуостров скалисты, приметны и окаймлены рифами.

Остров Козлова (42°56' N, 13Г4Г Е) высотой 40,2 м лежит в 1,9 мили к WNW от мыса Ликандера. Берега острова высокие, скалистые и обрывистые, поверхность его поросла травой и кустарником. Вблизи юго-западного берега находится приметная скала, отделенная от этого берега расщелиной. Изображение острова с любых направлений на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Банка с глубиной 8,2 м лежит в 4,5 кбт к WNW от острова Козлова.

Островки Два Брата расположены в 8 кбт к WNW от острова Козлова и представляют собой три голые скалы. Наибольшая высота ю этих скал 14 м. Две северные скалы остроконечны и отделены от третьей, плоской скалы небольшой расщелиной. Скалы покрыты птичьим пометом и окружены камнями. На экране РЛС изображение островков с любых направлений четкое.

Банка с глубиной 7,4 м лежит в 1,2 кбт к WNW от островков 15 Два Брата.

Бухта Пограничная вдается в юго-восточный берег острова Попова непосредственно к N от мыса Ликандера. Северо-восточный входной мыс представляет собой высокую скалу, соединенную с берегом острова низким перешейком. Берег вершины бухты низкий и окаймлен широким песчано-галечным пляжем. С NW к этому берегу подходит равнина, резко переходящая в склоны возвышенностей острова Попова.

Глубины в бухте по направлению к берегу резко уменьшаются.

Бухта Пограничная может быть использована для якорной стоянки при северных, западных и юго-западных ветрах.

Островок высотой 6,8 м лежит в южной части бухты Пограничная в 7,5 кбт к N от мыса Ликандера. Островок имеет вид темного пятна, приметного на светло-зеленом фоне берега бухты. Между островком и берегом острова Попова простирается песчаная осушка.

Остров Наумова высотой 45,4 м находится в 1,8 мили к NE от мыса Ликандера. Южный берег острова скалистый, обрывистый, коричневатого цвета, остальные берега пологие и песчаные. На восточном берегу острова разбросаны камни и скалы. Вблизи южного берега острова лежат осыхающий риф, надводные и подводные камни, среди которых находятся три кекура. У западного берега разбросаны осыхающие камни. Северный берег острова Наумова заканчивается узкой надводной косой.

Глубины в средней части прохода между островами Попова и Наумова 8—12 м, грунт — мелкий камень.

Островок Малый высотой 37 м расположен в 4,5 кбт к ESE от острова Наумова. Берега островка Малый скалистые, обрывистые и окаймлены камнями.

Риф каменистый с наименьшей глубиной 0,3 м отходит на 7,2 кбт к NW от островка Малый. Глубина у оконечности рифа 0,8 м. На рифе возвышается несколько скал и надводных камней. Риф преграждает проход между островком Малый и островом Наумова.

Коса каменистая с наименьшей глубиной 1,5 м тянется к S от островка Малый до острова Клыкова.

Остров Клыкова высотой 52,2 м лежит в 1,8 кбт к S от островка Малый. С S остров Клыкова приметен по двум холмам, расположенным в его южной части. Берега острова Клыкова, за исключением северо-западного, скалисты, обрывисты и окаймлены камнями. Поверхность острова поросла кустарником. Северо-западный берег песчаный, на нем разбросаны камни и скалы. Северная оконечность острова представляет собой низкую косу, к которой подходит подводная коса, идущая от островка Малый.

Пролив, пролегающий между островами Попова и Рейнеке, мелководен. Наименьшая ширина средней части пролива 2,6 кбт.

Фарватер, ведущий по проливу, извилист и имеет наименьшую глубину 2,1 м, лежащую в 2,9 кбт к SW от мыса Ликандераэ

Отмель с глубинами менее 5 м простирается от мыса, расположенного в 2,2 кбт к W от мыса Ликандера, до острова Рейнеке. На отмели лежит несколько банок с наименьшими глубинами от 1,6 . Банка с наименьшей глубиной 1,6 м ограждается светящим буем.

Риф каменистый с наименьшей глубиной 0,3 м отходит на 1,5 кбт к WNW и NW от северной оконечности острова Рейнеке.

Светящий буй рифа острова Рейнеке северный выставляется в 1,5 кбт к S от мыса Ликандера и ограждает северную кромку рифа с наименьшей глубиной 0,3 м.

Рекомендации для плавания. Судам с малой осадкой при подходе к проливу с W вначале надлежит держаться ближе к северному берегу острова Рейнеке. Пройдя светящий буй острова южный и оставив его слева, следует круто повернуть на NE и держать курс на середину берега между мысом Ликандера и мысом, расположенным в 2,2 кбт к W от мыса Ликандера. Выйдя в среднюю часть пролива, несколько ближе к берегу острова Попова, нужно склониться к Е и далее следовать к выходу из пролива между мысом Ликандера и светящим буем рифа острова Рейнеке северным.

Проходить проливом рекомендуется только судам с малой осадкой при знании местных условий плавания. ОСТРОВ РЕЙНЕКЕ расположен к S от острова Попова и отделен от него мелководным проливом. Берега острова Рейнеке высоки и пересечены разлогами, по которым протекают пересыхающие летом ручьи.

В местах выхода разлогов к воде берега острова песчаные. Южный, восточный и западный берега острова более возвышенны, чем северный, они приглубы, но окаймлены надводными, осыхающими и подводными камнями. В юго-западной части острова возвышается приметный конусообразный холм Рейнеке (42°54' N, 131°43' Е) высотой 148,8 м. На южном берегу острова имеются утесы красноватого цвета, приметные с больших расстояний. Юго-западная оконечность острова Рейнеке, образованная пологим склоном холма Рейнеке, окаймлена песчаным пляжем, на котором разбросаны валуны.

Юго-западная оконечность острова Рейнеке на ESE в 4,5 мили холм Рейнеке. Остров Рейнеке отличается от других островов, расположенных в этом районе, тем, что он порос только травой. Лишь незначительные участки Разлогов поросли кустарником.

Режим плавания. Район № 300, запретный для плавания, находится в 5,2 кбт к ESE от северо-восточной оконечности острова Рейнеке. В районе выставляются садки марикультуры.

Светящий знак Рейнеке установлен на юго-западной оконечности острова Рейнеке.

Гряды. Гряда с подводными, осыхающими и крупными белыми надводными камнями простирается на 2 кбт к SW от юго-западной оконечности острова Рейнеке. Ширина гряды до 1 кбт. Вторая гряда надводных камней красного цвета находится на 0,5 кбт к S от южной оконечности острова Рейнеке. Часть этих камней в прилив покрывается водой. Кромки гряд приглубы.

Скала с глубиной 2,5 м лежит в 3,2 кбт к SW от южной оконечности острова Рейнеке.

Бочка швартовная выставляется в 1,8 кбт к SSE от южной оконечности острова Рейнеке.

Затонувшие суда с частями над водой находятся в 6,5 кбт к SE и в 8,3 кбт к Е от светящего знака Рейнеке.

Риф с наименьшей глубиной 1,5 м тянется на 1,3 кбт к Е от юго-восточной оконечности острова Рейнеке. Восточная кромка рифа приглуба.

Остров высотой 41 м лежит в 0,5 кбт к Е от северо-восточной оконечности острова Рейнеке. Поверхность острова поросла травой, берега его обрывистые и окаймлены кекурами и скалами. Восточная оконечность острова приглуба.

Остров соединен с островом Рейнеке каменистой грядой, над которой даже при небольшом волнении образуются буруны.

Бухточка вдается в северный берег острова Рейнеке между северной и северо-восточной его оконечностями. Ширина входа в бухточку 5 кбт. Берега бухточки пологие, приглубые и окаймлены узким песчано-камени-стым пляжем. Восточный входной мыс бухточки высокий и скалистый, на 0,4 кбт к N от него отходит риф с глубинами менее 2 м. От западного входного мыса на 0,7 кбт к Е простирается риф с надводными, осыхающими и подводными камнями.

Селение Рейнеке расположено на берегах бухточки. В селении находится цех рыбозавода, имеются почта, телефон и медицинский пункт. При цехе рабозавода есть радиостанция.

Пирсы. Пирс № 1, предназначенный для паромов, находится в 2,9 кбт к ESE от западного входного мыса бухточки. В 100 м к W от пирса № 1 имеются остатки разрушенного пирса.

Пирс № 2 находится в 60 м к S от западного входного мыса бухточки. Пирс предназначен для маломерных судов и катеров. При подходе к пирсам № 1 и 2 необходимо учитывать, что затонувшие суда с частями над водой лежат в 145 м к SE и в 210 м к SSE от пирса № 2. Затонувший автокран с частями над водой находится в 200 м к SSE от пирса № 2.

Пирс Т-образный сооружен у северного берега острова Рейнеке в 2,5 кбт к WSW от западного входного мыса бухточки. Длина пирса 17 м, ширина 1,5 м. Затонувшее судно (катер) с частями над водой лежит в 100 м к NE от Т-образного пирса.

Острова Верховенств образованы двумя группами остроконечных гранитных голых скал красноватого цвета, расположенных соответственно в 2,4 мили и 3 милях к ESE от острова Рейнеке. Высота наибольшего из островов 27,3 м. С больших расстояний острова Верховского имеют вид двух групп кекуров. Изображение островов на экране РЛС с любых направлений четкое и соответствует очертаниям их на картах.

Каждая группа островов окаймлена надводными, осыхающими и подводными камнями, кромки которых приглубы.

Между группами островов пролегает глубокий пролив, но проходить по нему не рекомендуется.

Светящий знак Верховского установлен у южного берега большего из островов Верховского.

Риф простирается на 2,9 кбт к W от большего из островов Верховского. Западная кромка рифа приглуба.

Отличительная глубина 25,2 м находится в 1,7 кбт к SE от большего из островов Верховского.

Банка с наименьшей глубиной 14 м расположена в 8,5 кбт к WNW от большего из островов Верховского.

Подводные препятствия (затонувшие бочки) лежат в 2,7 и 3,1 мили обе к SE от большего из островов Верховского.

Амурский пролив пролегает между островами Рикорда и Рейнске. Он используется судами для входа в Амурский залив и выхода из него. Глубины в средней части пролива 14—40 м, грунт— песок.

ОСТРОВ РИКОРДА И ПРИЛЕГАЮЩИЕ К НЕМУ ОСТРОВА составляют южную группу островов, простирающихся к SW от острова Русский. В состав этой группы, кроме острова Рикорда, входят высокие острова Кротова, Сергеева, Моисеева, Карамзина, Циволько и Желту-хина, а также острова Пахтусова. Все эти острова являются радиолокационными ориентирами. От острова Рейнеке эта группа островов отделена Амурским проливом. Берега островов высокие, обрывистые, окаймлены камнями и скалами. Некоторые из островов поросли лесом и кустарником. Почти все проливы, пролегающие между островами, глубокие.

Остров Рикорда находится в 1,7 мили к WSW от острова Рейнеке. Остров Рикорда состоит из двух возвышенных частей, соединенных невысоким глинисто-каменистым перешейком. Самая высокая точка острова — холм высотой 179 м, расположенный в северо-восточной его части. Остров порос лиственным лесом и травой. На северном склоне холма прорублена просека, приметная с SW и W.

Северо-западный берег острова сравнительно пологий и окаймлен узким пляжем; на 3,5 кбт к NNW от северной части этого берега отходит отмель с глубинами менее 5 м. У юго-западной оконечности острова беспорядочно нагромождены камни, простирающиеся от нее к W и Е.

Восточный берег острова, скалистый и обрывистый, выделяется желтоватым цветом своих утесов. Местность вблизи северной оконечности острова низкая и покрыта валунами и галькой.

Летом при юго-восточных ветрах можно отстаиваться на якоре у се веро-западного берега острова в местах с глубинами 23—27 м; грунт здесь ил с песком.

Камень Льва высотой 36,3 м находится в 2 кбт к S от южного берега острова Рикорда. С SW и NE камень имеет вид лежащего льва. С островом Рикорда камень Льва соединен рифом, на котором разбросаны надводные, осыхающие и подводные камни.

На 1 кбт к S от камня Льва тянется риф, на котором лежат 5 два надводных камня. Южная кромка камней приглуба.

Бухта Восточная вдается в юго-восточный берег острова Рикорда. Юго-западный входной мыс высокий, он образован серыми гладкими скалами; вблизи мыса стоит высокий остроконечный кекур. Северовосточный входной мыс бухты также высокий и состоит из остроконечных скал желто-красного цвета, основания которых разрушаются прибоем. Берега бухты низкие и представляют собой галечный пляж шириной в несколько десятков метров. К NE этот пляж переходит в глинисто-каменистые осыпи желтого цвета, приметные при подходе к острову с S и SE. Подобных осыпей нет ни на одном из прилегающих островов. На северо-восточном берегу бухты Восточная имеется несколько зданий, возле которых расположен колодец.

Вдоль берегов бухты в пределах 1 кбт местами лежат надводные, осыхающие и подводные камни.

Глубины в бухте по направлению к ее берегам постепенно уменьшаются. Грунт в бухте песок с ракушкой.

Якорное место, укрытое от северо-западных ветров, находится в средней части бухты Восточная. Глубины на якорном месте 9—9,7 м.

Острова Пахтусова лежат в 7 кбт к NW от острова Рикорда и состоят их трех островов, между которыми разбросано несколько скал. Все острова и скалы соединены между собой подводной каменистой грядой, местами обнажающейся во время зыби. Наиболее высокий из них южный остров, достигающий высоты 41,9 м. Средний остров, лежащий в 1,5 кбт к Е от южного, поднимается на 27,5 м, а высота третьего, северного, острова 19,5 м. Изображение островов Пахтусова на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям их на картах.

Берега южного из островов Пахтусова скалистые, почти отвесно обрываются в море. В южный берег этого острова вдается бухточка; входные мысы ее скалисты, а берега окаймлены пляжем.

Остров Карамзина со скалистыми берегами расположен в 1,7 мили к 35 SE от острова Рикорда. С S остров Карамзина напоминает высокую шапку и приметен. Изображение острова на экране РЛС с любых направлений четкое и соответствует очертаниям его на картах. Вершина острова Карамзина высотой 107,1 м находится в его южной части; к N она постепенно понижается. У южной оконечности острова стоит 40 высокий остроконечный кекур, приметный с Е и NE.

В 1 кбт к WSW от северной оконечности острова Карамзина лежит затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м.

Подводное препятствие (бочка притопленная) находится в 5 кбт к NE от северной оконечности острова Карамзина.

Остров Кротова высотой 82,7 м находится в 9 кбт к SW от острова Рикорда. Изображение острова Кротова на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах. Южный берег острова скалистый, обрывистый и лишен растительности, а северный берег полого спускается к воде и порос кустарником. Остров Кротова окаймлен камнями. К S от острова отходит риф с наименьшей глубиной 1,2 м, соединяющий его с островом Сергеева.

Остров Сергеева высотой 55,7 м лежит в 2,8 кбт к S от острова Кротова. Изображение острова Сергеева на экране РЛС четкое и соответ-ю ствует очертаниям его на картах. Берега острова скалистые и окаймлены камнями, наиболее приглуб его северо-восточный берег. К ESE от острова Сергеева п ростирается риф с глубинами 2,4—2,8 м, который соединяется с островом Моисеева. На 1 кбт к NW от северной оконечности острова Сергеева выступает коса.

Остров Моисеева находится в 2,2 кбт к ESE от острова Сергеева. Изображение острова Моисеева на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах. В западной и восточной частях острова Моисеева имеются заросшие лесом холмы; более высокий из них западный, высота которого 50,4 м. Южные склоны этих холмов круто обрываются в воду непосредственно от вершин, а северные склоны спускаются к морю более полого. В южный берег острова вдается бухточка, берега которой скалисты и окаймлены камнями. Глубины во входе в бухточку 5 м.

Остров Желтухина лежит в 6,2 кбт к SW от острова Моисеева резко выделяется своими красновато-желтыми голыми скалами. Изображение острова Желтухина на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах. Южный берег острова скалистый и высокий. В западной и восточной частях острова имеются два остроконечных холма, разделенных неглубоким, но приметным разлогом, придающим острову вид седла. Высота западного, более высокого из этих холмов 75,1 м. Южные склоны обоих холмов обрывистые, северные склоны полого спускаются к низкому берегу бухточки, вдающейся в остров. Поверхность острова заросла лиственным лесом. На 1,2 кбт от южного берега острова в залив выдается гряда надводных камней, у северо- восточной оконечности острова разбросано несколько столбообразных кекуров.

Бухточка вдается в северный берег острова Желтухина. Берега бухточки низкие, пологие и песчаные. Восточный входной мыс бухточки окаймлен надводными и осыхающими камнями. При входе в бухточку необходимо остерегаться этих камней.

Якорное место для малых судов, укрытое от юго-восточных ветров, находится в 1,5 кбт от берегов бухточки. Глубины на якорном месте 5—10 м, грунт— галька.

Банка с наименьшей глубиной 8,4 м лежит в 7 кбт к WSW от острова Желтухина.

Остров Циволько высотой 32,6 м лежит в 1,6 мили к WNW от острова Желтухина. Темные берега острова Циволько обрывистые и окаймлены камнями. Южная часть острова прорезана сквозной расщелиной, приметной с Амурского залива. Северная часть острова также прорезана расщелиной, но эта расщелина неглубока и с больших расстояний малоприметна. Поверхность острова поросла травой и кустарником.

На 2 кбт к NE от северо-восточной оконечности острова Циволько простирается риф с наименьшей глубиной 0,5 м.

Светящий знак Циволько установлен над обрывом средней части восточного берега острова Циволько.

УССУРИЙСКИЙ ЗАЛИВ

Уссурийский залив занимает северо-восточную часть залива Петра Великого. С NW он ограничен полуостровом Муравьев-Амурский, островом Русский и островами, лежащими к SW от острова Русский. С Е залив ограничен материковым берегом и островом Аскольд. Южной границей залива считается линия, соединяющая южные оконечности островов Желтухина и Аскольд. Берега залива высокие, крутые и, за исключением его северной части, приглубые. К восточному берегу подходят отроги южной части горной страны Сихотэ-Алинь.

В залив впадает множество рек и ручьев. Наиболее значительные из них реки Артемовна, Шкотовка и Петровка.

На берегах Уссурийского залива имеются населенные пункты. Самые крупные из них город Большой Камень и поселок Шкотово.

При плавании в Уссурийском заливе визуальными и радиолокационными ориентирами могут служить выступающие в залив мысы, отдельные горы и ограничивающие залив острова.

Глубины в Уссурийском заливе по мере приближения к его вершине постепенно уменьшаются. Грунт в заливе ил, песок, камень и ракушка.

Гидрометеорологические сведения. Ветры. С декабря по февраль в Уссурийском заливе господствуют северные и северо-западные ветры, а с мая по август — восточные и юго-восточные.

Туманы. Сезон туманов в Уссурийском заливе длится с марта по сентябрь, причем наибольшее число дней с туманом бывает в мае, июне и особенно в июле. В южной части залива число дней с туманом в июле достигает 23, а в отдельные годы и бывает на 30 % больше, чем в северной части. Туманы в заливе распределяются неравномерно, полосами. Особенно густой туман наблюдается в проливе Аскольд, причем часто над туманом бывают видны верхние части острова Аскольд, мыса Сысоева и горы Большой Иосиф.

Течения в Уссурийском заливе незначительные. В тихую погоду вдоль северной части северо-западного берега залива наблюдается течение, направленное на S из бухты Муравьиная.

Ледовый режим. С конца декабря до начала марта вершина Уссурийского залива покрывается льдом. При продолжительных сильных морозах и тихой погоде вся акватория залива затягивается тонкой коркой льда, которая взламывается первым южным ветром. Обычно же в заливе встречается только битый лед. Между островами Аскольд и Скрыплева, как правило, бывает только дрейфующий крупнобитый и мелкобитый лед. При неблагоприятных ледовых условиях навигация в заливе обеспечивается ледоколами.

Режим плавания. В Уссурийском заливе имеются районы № 26 и 373, запретные для плавания, районы № 102, 180, Й+fr, запретные для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и дноуглубительных работ, придонного траления, подводных взрывов и плавания с вытравленной якорной цепью, а также районы № 157Б, 157В, 326 свалки грунта.

Якорные места. Лучшие якорные места в Уссурийском заливе находятся в бухтах, вдающихся в его восточный берег. Все эти бухты защищены от господствующих летом в заливе южных и юго-восточных ветров, но открыты ветрам других направлений. Наиболее удобные якорные места находятся в бухтах Андреева и Суходол.

Осенью при северных и северо-западных ветрах становиться на якорь рекомендуется ближе к северо-западному берегу Уссурийского залива, а малым судам — в бухтах, вдающихся в него. Эти бухты открыты южным ветрам и волнению. Якорные места имеются также вблизи входа в бухту Муравьиная. Суда с осадкой до 5 м здесь могут становиться на якорь к S от параллели мыса Геллера. Судам с осадкой до 7 м рекомендуется

становиться на якорь в районе параллели мыса Муравьиный.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ УССУРИЙСКОГО ЗАЛИВА от пролива Босфор-Восточный до мыса Черепаха тянется на 21 милю к NE. На всем протяжении берег обрывист и мало изрезан; низкие песчаные

участки берега встречаются в вершинах вдающихся в него бухт. Прилегающая к берегу местность гористая. Склоны гор поросли лиственным лесом и кустарником. С гор в залив стекает много речек и ручьев. Северная часть берега заканчивается мелководной бухтой Муравьиная, образующей вершину Уссурийского залива.

Вдоль берега в полосе шириной до 2,2 кбт разбросаны скалы, банки, надводные, осыхающие и подводные камни и осыхающие рифы.

На якорь можно становиться непосредственно у северо-западного берега залива, сообразуясь с глубинами и осадкой судна.

Бухта Соболь шириной до 7 кбт вдается в берег в 7,6 кбт к N от мыса Басаргина. На берегу вершины бухты приметны многоэтажные белые здания и красная труба котельной. Юго-западный берег каменистый, он образован низким перешейком, соединяющим полуостров Басаргина с материком. Этот перешеек окаймлен галечным пляжем. Берег вершины бухты сложен из мелкой и крупной гальки. Северо-западный берег бухты скалистый и круто поднимается к горам полуострова Муравьев-Амурский. Вдоль юго-западного и северо-западного берегов бухты Соболь разбросаны камни. Северный входной мыс бухты окаймлен рифом.

Глубины в бухте Соболь по направлению к ее берегам постепенно уменьшаются. Грунт в южной и северной частях бухты преимущественно камень, в средней части — песок

Якорное место для малых судов, укрытое от северных и северо-западных ветров, находится в средней части бухты Соболь.

Подводное препятствие с глубиной над ним 36 м находится в 6,8 мили к ENE от мыса Басаргина.

Бухта Сухопутная вдается в берег непосредственно к NE от бухты Соболь между высокими обрывистыми и скалистыми мысами. Ширина входа в бухту 9 кбт. Южный входной мыс образован наклонными пластами горных пород, а северный — горизонтальными.

На высокой местности, прилегающей к берегу вершины бухты, расположены приметные многоэтажные дома. Берега южной и северной частей бухты обрывистые, скалистые, приглубые и окаймлены камнями. К берегу вершины бухты выходит небольшая долина, заканчивающаяся у залива песчано-галечным пляжем.

Глубины в бухте постепенно уменьшаются по направлению к ее вершине. Грунт в бухте песок и камень.

Бухта Сухопутная открыта юго-восточным ветрам.

Ковш, защищенный от волнения с SE и Е насыпной дамбой, оборудован у берега вершины бухты. Вход в ковш шириной 30 м обращен на NE. Глубины в ковше 2,5—3,4 м.

Камень с глубиной 0,1 м лежит в 1 кбт к ENE от южного входного мыса бухты Сухопутная.

Трубы приметные высотой 184 м от основания и 204,7 м от уровня моря возвышаются в 1,1 мили к N от южного входного мыса бухты Сухопутная.

Бухта Промежуточная вдается в берег в 5 кбт к NE от бухты Сухопутная. Ширина входа в бухту 4,5 кбт. Местность, прилегающая к берегу вершины бухты Промежуточная, представляет собой долину, расположенную между двумя горами, склоны которых образуют скалистые входные мысы этой бухты. Входные мысы бухты окаймлены рифами. По долине протекает ручей. На берегу вершины бухты находится несколько белых построек.

К NE и SSW от бухты Промежуточная тянется высокий скалистый берег.

Глубины в бухте Промежуточная резко уменьшаются по направлению к берегам. Грунт в бухте песок и камень.        Перед входом в бухту выставляются швартовные бочки.

Бухта Горностай вдается в берег в 5 кбт к NE от бухты Промежуточная. При подходе к бухте Горностай с SE приметен ее северовосточный входной мыс, вблизи которого стоит желтоватый иглообразный кекур. соединенный с мысом низким перешейком. На 1,5 кбт к NW от северо-восточного входного мыса вдоль берега бухты тянется осыхаютций риф. От юго-западного входного мыса на 0,8 кбт к NE также отходит осыхающий риф. Западный и северо-восточный берега бухты скалистые, а берег вершины бухты низкий и состоит из желтоватой мелкой гальки и песка. К берегу вершины бухты выходит долина, по которой в бухту стекают два ручья. На берегу вершины бухты расположено селение, в котором есть несколько каменных зданий, имеется телефон. Берега бухты Горностай окаймлены осушкой шириной 10—20 м. Глубины во входе в бухту Горностай 6—7 м, по направлению к ее берегам они постепенно уменьшаются. Грунт в бухте илистый песок, песок и местами камень. В бухте Горностай выставляются швартовные бочки.

Камень осыхающий лежит на прибрежной отмели в 2,5 кбт к WNW 10 от северо-восточного входного мыса бухты Горностай и в 0,5 кбт от берега.

Мыс, приметный, высокий и обрывистый, расположен в 5 кбт к ENE от северо-восточного входного мыса бухты Горностай. У мыса находится кекур, имеющий вид столба. Кекур сложен из горизонтальных пластов

пород, вершина его несколько поката к Е и поросла травой. От мыса кекур отделен узкой расщелиной.

Бухта Кетовая вдается в берег в 7,2 кбт к ENE от бухты Горностай. Входные мысы бухты Кетовая высокие, скалистые и окаймлены скалами. Берега бухты сложены из мелкой гальки и заканчиваются у воды узким песчаным пляжем, прорезанным устьями трех ручьев. На юго-западном берегу расположены постройки.

Средняя часть бухты мелководная, берега ее отмелы. Грунт в бухте , песок и камень, местами растут водоросли.

Предупреждение. Судам гражданских ведомств плавание в бухте Кетовая запрещено.

Светящие буи бухты Кетовая южный и северный выставляются у входа в бухту Кетовая.

Затонувшее судно с частями над водой лежит у юго-западного входного мыса бухты Кетовая.

Ферма Г-образная металлическая приметная серая-высотой 18,6 м от основания и 39,8 м от уровня моря находится в 0,5 кбт к NNE от северо-восточного входного мыса бухты Кетовая.

Селение находится вблизи устья ручья Мертвая Падь, впадающего в Уссурийский залив в 6 кбт к NNE от бухты Кетовая. Берег к SSW и NE от селения высокий, скалистый и окаймлен осыхающей узкой каменистой грядой, кромка которой приглуба.

Бухта Десантная находится в 1,7 мили к NNE от бухты Кетовая.

Берега бухты Десантная, в южной части высокие и обрывистые, а в северной низкие, сложены из гальки и окаймлены узким песчаным пляжем.

С NE бухта ограничена небольшим полуостровом Трех Камней высотой 20,4 м. Северо-западная часть полуострова представляет собой дамбу длиной 220 м. Оконечностью этого полуострова является низкий мыс Трех Камней. В 0,2 кбт к SSE от мыса лежит приметный островок высотой 25,4 м, поросший травой. Между мысом и островком простирается риф. С S островок окаймлен осыхающим рифом.

На северо-западном берегу бухты Десантная имеется несколько построек, среди которых приметно белое здание с высокой металлической трубой.

Берега бухты отмелые, в прибрежной полосе шириной до 1 кбт лежат рифы и камни.

Глубины от входа в бухту Десантная к ее берегам постепенно уменьшаются. Грунт в бухте илистый песок и камень, местами растут водоросли.

Предупреждение. Судам гражданских ведомств плавание в бухте Десантная запрещено.

Светящий буй бухты Десантная осевой выставляется в 7 кбт к Е от мыса Трех Камней.

Кекур высотой 8,5 м находится вблизи берега в 2,3 мили к NNE от мыса Трех Камней. При солнечном освещении этот кекур выделяется своим желтоватым цветом на зеленом фоне берега.

На 2,8 кбт к SSE от кекура выступает каменистый риф.

Бухта Лазурная вдается в берег между мысом Зеленый, находящимся в 3 милях к NE от мыса Трех Камней, и мысом Крутой, отстоящим от мыса Зеленый на 1 милю к ENE. Входные мысы бухты обрывисты, скалисты, поросли лесом и окаймлены рифами. Изображения мысов на экране РЛС четкие и соответствуют очертаниям их на картах. Берега бухты песчаные и отмелые, а прилегающая к ним местность представляет собой окаймленную горами низменность, покрытую луговыми травами и кустарником. В вершину бухты впадает река Лазурная.

Глубины в середине юго-западной части бухты Лазурная 4—-7 м, по мере приближения к ее берегам они постепенно уменьшаются. Грунт — песок и камень.

Подводные кабели (четыре) проложены из бухты Лазурная в бухты Толяковского, Ильмовая, Дунай.

Светящий знак Зеленый установлен на мысе Зеленый.

Селени е расположено на западном берегу бухты Лазурная в 2 кбт к NW от мыса Зеленый. В селении есть телефон. У берега против селения сооружен пирс. Длина пирса 75 м, ширина 4 м, глубины у его оконечности 2,5—2,7 м. С берегом пирс соединен дамбой шириной 13,5 м. У берега в 0,8 кбт к N от основания дамбы установлена баржа, которая используется в качестве плавучего причала.

Бухточка вдается в берег в 3,7 кбт к NE от мыса Крутой. Входные мысы и берега бухточки, за исключением берега ее вершины, высокие, скалистые и окаймлены рифами; вдоль берегов тянется узкий песчано-галечный пляж. Берег вершины бухточки низкий и прорезан ручьем. На берегу бухточки имеются приметные белые здания.

Бухточка мелководна, поэтому заходить в нее не рекомендуется.

Бухта Емар находится в 1,3 мили к NE от мыса Крутой. Берега бухты в районе входных мысов высокие. Берег вершины бухты низкий и окаймлен узким песчаным пляжем. К этому берегу выходит долина, по которой протекают три ручья, впадающие в бухту. От средней части берега вершины бухты выступает каменистая отмель с глубиной на мористой кромке 1,6 м. Бухта Емар открыта волнению и ветрам с залива

Мыс Энгельма (43°12'N, 132°10'Е), восточный входной мыс бухты Емар, образован обрывистым юго-восточным склоном холма высотой 62,2 м. Холм имеет вид острова с обрывистыми желтого цвета берегами.

На 1 кбт к SSE от мыса Энгельма простирается риф. Глубина на мористой кромке рифа 2,6 м

Якорное место для малых судов, укрытое от северных и северовосточных ветров, находится во входе в бухту на глубинах 5—6 м. Грунт на якорном месте песок.

Бухта с шириной входа 1 миля находится непосредственно к NNE от мыса Энгельма. Берега ее каменистые и окаймлены песчано-галечным пляжем. За этим пляжем круто поднимаются склоны прибрежных холмов. Грунт в бухте камень и песок.

Банка каменистая с глубиной 0,6 м расположена в 6,5 кбт к NE от мыса Энгельма.

Якорное место для малых судов, укрытое от северо-западных ветров, находится перед входом в бухту на глубинах 8—10 м. Грунт на якорном месте песок.

Бухточка незначительно вдается в берег в 1,5 мили к ENE от мыса Энгельма. В вершину бухточки, окаймленную песчаным пляжем, впадает ручей Чумакова. Входные мысы бухточки высокие, обрывистые и окаймлены осыхающими камнями, простирающимися на 0,5 кбт от берега.

В бухточке выставляются швартовные бочки.

Мыс Вилкова расположен в 3 милях к ENE от мыса Энгельма. Он образован юго-восточным склоном холма высотой 118,6 м, находящегося в 5 кбт к NW от него. Мыс сложен из наклонных пластов горных пород желтого цвета и порос кустарником.

В районе мыса Вилкова выставляются швартовные бочки. Кекур остроконечный высотой 4,8 м находится в 20 м к S от мыса 15 Вилкова. Кекур имеет наклон к берегу и приметен только с N и S.

Гора Остряк высотой 363,6 м находится в 1,4 мили к N от мыса Вилкова. Гора приметна своей остроконечной вершиной и может служить ориентиром при плавании в Уссурийском заливе и при подходе к бухте Муравьиная.

Бухта Отдыха вдается в берег в 2,2 мили к NE от мыса Вилкова. Берега бухты низкие, пологие. Вдоль берегов тянется узкая песчано-галечная осушка. В южную часть бухты впадает река Муравьинка. Мыс Муравьиный, южный входной мыс бухты, окаймлен надводными и подводными камнями. От середины берега вершины бухты отходит низкий мыс, у которого разбросаны камни. На берегу вершины бухты находится селение, при подходе к которому приметна водонапорная башня. Глубины в бухте менее 4 м, грунт — песок, встречаются камень и ил.

Дамба длиной 74 м сооружена в 0,8 кбт к NW от мыса Муравьиный. Ширина дамбы 8 м, от ее оконечности отходит пирс длиной 18 м и шириной 10 м. Глубины у оконечности пирса 0,8—1,2 м.

Якорное место для малых судов, укрытое от северных и северозападных ветров, находится во входе в бухту на глубинах 4,5-5 м.

Мыс Геллера, находящийся в 2,4 мили к NE от мыса Муравьиный, образован обрывистым южным склоном холма высотой 69,2 м, поросшим травой и кустарником. Мыс обрывистый; он окаймлен надводными, осыхающими и подводными камнями.

Холм высотой 69,2 м возвышается в 3 кбт к N от мыса Геллера.

Западный склон холма пологий, порос кустарником и травой. Он переходит в низину, где расположено озеро Черепашье, из которого вытекает ручей, соединяющий озеро с заливом. Восточный склон холма круто,а местами отвесно обрывается к воде, образуя скалистый, окаймленный камнями берег.

Бухта Муравьиная является вершиной Уссурийского залива. Вход в бухту Муравьиная находится между мысами Черепаха и Обрывистый. При подходе к бухте приметны здания поселка Шкотово, среди них красная кирпичная труба и водонапорная башня. Берега бухты, за исключением юго-западного, низкие и окаймлены песчаными пляжами. В вершину бухты впадают реки Артемовка и Шкотовка.

Бухта Муравьиная мелководна. Глубины на линии входных мысов 2—4 м, по направлению к берегам они резко уменьшаются. Грунт ю у берегов бухты песок, в средней части бухты ил.

Приливные течения в бухте Муравьиная незначительные. В тихую погоду в бухте наблюдается течение, идущее к S от устьев рек Артемовка и Шкотовка. С декабря—января по март апрель бухта покрыта льдом, в апреле она полностью освобождается от него.

Мыс Черепаха — западный входной мыс бухты Муравьиная — находится в 3 кбт к N от мыса Геллера. Мыс Черепаха образован восточным склоном холма высотой 69,2 м и окаймлен песчано-галечной осушкой.

Река Артемовка впадает в вершину бухты Муравьиная в 1,3 мили к N от мыса Черепаха. Берега устья реки низкие, поросли травой и кустарником.

Перед устьем реки лежит бар, большую часть которого занимает осушка. Фарватер, ведущий к устью, узок и извилист. Глубины на фарватере в районе бара 0,2—0,4 м, далее они увеличиваются до 2,6 м. Уровень воды в реке зависит от выпадающих в горах осадков. Замерзает река в конце ноября -- начале декабря, а освобождается от льда в середине или конце марта.

Река Шкотовка мелководная двумя рукавами впадает в северовосточную часть бухты Муравьиная в 1,7 мили к Е и в 2,2 мили к ESE от устья реки Артемовка. Берега устья реки Шкотовка низкие, пологие и покрыты травой.

Перед основным устьем реки Шкотовка расположен местами осыхающий бар. Глубина на фарватере устья реки 0,4 м, выше устья она увеличивается до 2,2 м.

Уровень воды в реке зависит от выпадающих в горах осадков и иногда бывает настолько высок, что вода заливает речную долину. Река замерзает в начале декабря, а вскрывается в конце марта.

Поселок Шкотово расположен на правом берегу реки Шкотовка в 5 кбт от ее устья. В поселке находится местная администрация, есть почта, телеграф и телефон.

Мыс Обрывистый, восточный входной мыс бухты Муравьиная, низкий и пологий, находится в 2,1 мили к Е от мыса Черепаха.

Мол разрушенный выступает на 1,9 кбт к WSW от мыса Обрывистый. Подходить к молу не рекомендуется, так как здесь лежит 45 много камней, являющихся обломками разрушенного мола.

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ УССУРИЙСКОГО ЗАЛИВА от мыса Обры-вистый до пролива Аскольд тянется на 27 миль к S. На всем протяжении к берегу подходят отроги горной страны Сихотэ-Алинь. Склоны отрогов, полого спускаясь к заливу, образуют высокий, скалистый и обрывистый берег, окаймленный узким песчано-галечным пляжем. Берег извилистый, в него вдается ряд бухт, из которых наибольшее значение имеют бухты Суходол и Андреева. К вершинам большинства бухт выходят горные долины, образуя низкие берега. По этим долинам в бухты стекают реки и ручьи.

На большом протяжении берег окаймлен камнями и рифами, мористые кромки которых приглубы, наиболее приглуба южная часть берега. Грунт у берега 'песок и ил, а у мысов - камень.

Якорные места есть в бухтах Андреева, Пяти Охотников и Подъяпольского.

Мыс Виноградного находится в 3 милях к SSW от мыса Обрывистый. Мыс Виноградного низкий, отмелый и окаймлен подводными камнями.

В 5 кбт к SSW от мыса берег резко повышается, образуя обрывы, ш круто спускающиеся к заливу. Далее по мере приближения к бухте Теляковского берег постепенно понижается. Почти всюду на берегу растет лес.

Бухта Теляковского вдается в берег между мысом Теляковского (43°14' N, 132°18' Е) и расположенным в 1,2 мили к SSE от него мысом Азарьева. Берега бухты низкие и песчаные, за исключе-нием высоких участков, примыкающих непосредственно к входным мысам. Глубины в бухте Теляковского по направлению к ее берегам постепенно уменьшаются. Грунт в бухте песок и галька.

Бухта открыта южным и западным ветрам и для якорной стоянки малопригодна.

Подводный кабель проложен от северного берега бухты Теляковского к мысу Шевелева.

Мыс Теляковского — северо-западный входной мыс бухты Теляковского — высокий, обрывистый и порос лиственным лесом. Издали мыс Теляков-ского похож на округлый холм. Изображение мыса на экране РЛС с S и W четкое и соответствует очертаниям его на картах. Берег в районе мыса представляет собой нагромождение камней и скал, которые разбросаны также и в прибрежной полосе воды. Мыс окаймлен рифом с глубиной у его западной кромки 5 м.

Каменистая гряда подводная простирается на 2 кбт к SSE от мыса Теляковского. Глубина на южной кромке гряды 2,6 м. В летнее время гряда зарастает густыми водорослями.

Речка Теляковка впадает в северо-восточную часть бухты Теляковского. Перед впадением в бухту она образует озеро Круглое, расположенное в 1,5 кбт от восточного берега бухты.

Мыс Азарьева является юго-восточным входным мысом бухты Теляковского и северным входным мысом бухты Суходол. Мыс скалист, обрывист и порос травой, кустарником и деревьями. Местами он окаймлен камнями.

Риф подводный простирается на 2,5; 3 и 1 кбт соответственно к NW, W и SW от мыса Азарьева. На рифе разбросаны надводные и осыхающие камни. Кромки рифа приглубы. При волнении над рифом образуются буруны, в тихую погоду риф опознать трудно.

Затонувшее судно с частями над водой, приметное издали, лежит на рифе в 1 кбт к WSW от мыса Азарьева.

Бухта Суходол вдается в восточный берег Уссурийского залива между мысом Азарьева и мысом Красный, находящимся в 2,8 мили к S от мыса Азарьева. Северный берег бухты от мыса Азарьева до устья реки Суходол незначительно изрезан бухточками, обрывист и окаймлен надводными,

осыхающими и подводными камнями. Берег порос травой и кустарником.

Восточный берег бухты низкий и отмелый вследствие выноса большого количества ила реками Суходол и Петровка. Он окаймлен узким песчаным пляжем, переходящим в осушки, простирающиеся от берега на рассто

-яние до 2,5 кбт. Прилегающая к восточному берегу местность поросла травой. На левом берегу реки Суходол в 1 миле к Е от ее устья расположено селение Речица. В селении есть телефон и медицинский пункт. На правом берегу реки Петровка в 1 и 2»милях от ее устья соответственно находятся селения Царевка и Петровка. В селении Петровка имеются местная администрация, почта, телефон и больница.

Южный берег бухты высокий, обрывистый, порос лесом и окаймлен подводными камнями. В этот берег вдаются бухта Сельдяная и бухточка Тихая Заводь. На берегах бухты Сельдяная и бухточки Тихая Заводь расположено селение Суходол, в котором есть несколько приметных построек.

Глубины в бухте Суходол по направлению к ее берегам постепенно уменьшаются. Грунт в бухте ил и песок, у берегов камень и водоросли.

От юго-восточных ветров бухта Суходол защищена горами и отличается от прочих бухт Уссурийского залива сравнительно малым количеством дней с туманами.

С конца декабря до конца марта бухта бывает покрыта льдом.

Река Суходол впадает в северо-восточную часть бухты Суходол в 2,6 мили к Е от мыса Азарьева. Берега устья реки низкие и песчаные. Вход в реку прегражден баром с наименьшей глубиной 0,3 м. Через бар ведет проход шириной 40—50 м. Положение прохода часто изменяется. За входом река расширяется до 2,5 кбт и разделяется на несколько рукавов, между которыми лежат низкие наносные острова, покрытые луговой растительностью. В зависимости от уровня воды в реке в ее устье могут входить суда с осадкой до 1,5 м. Уровень воды в реке зависит от выпадающих осадков; во время продолжительных дождей река выходит из берегов. Скорость течения в реке 2—2,6 уз. Река замерзает в конце ноября, вскрывается в конце марта — начале апреля.

Пирс длиной 15 м сооружен у левого берега реки Суходол в 1 кбт выше ее устья. Глубины у оконечности пирса 1,5-- 1,8 м.

Река Петровка впадает в бухту Суходол в 1,4 мили к SSE от устья реки Суходол. Берега устья реки Петровка низкие, пологие, поросли травой. Устье реки шириной 2,6 кбт мелководно.

После продолжительных дождей река выходит из берегов и меняет русло. Река замерзает в конце ноября, а вскрывается в конце марта.

Бухта Сельдяная расположена в 1,5 мили к SW от устья реки Петровка. Входные мысы бухты высокие, скалистые и обрывистые. Берег вершины бухты низкий и песчаный, к S рт него местность постепенно повышается.

Глубины во входе в бухту Сельдяная 3,2—4,8 м, по направлению к берегам они постепенно уменьшаются. Грунт в бухте ил и песок, вблизи входных мысов встречаются камень и водоросли.

Пирс Т-образный расположен у юго-западного берега бухты Сельдяная в 2 кбт к SE от мыса Шевелева. Длина пирса 50 м, длина поперечной части пирса 28 м. Глубина у пирса 2 м. Поперечная часть пирса разрушена.

Мыс Шевелева является западным входным мысом бухты Сельдяная и восточным входным мысом бухточки Тихая Заводь. Он образован приметным холмом высотой 26 м, северный склон которого обрывается в бухту, а южный полого спускается в глубь материка.

Риф простирается на 2 кбт к WNW от мыса Шевелева. Наименьшая глубина на мористой кромке рифа 0,4 м.

Бухточка Тихая Заводь находится между мысом Шевелева и мысом Огородный, расположенным в 6 кбт к W от мыса Шевелева. Берега бухточки, за исключением входных мысов, низкие, пологие, отмелые

и почти па всем протяжении окаймлены узкой полосой подводных камней. В глубь берега местность, поросшая лесом, постепенно повышается, стано-вится холмистой. К берегу вершины бухточки выходит северо-западная окраина селения Суходол.

Якорные места. Малые суда при южных ветрах могут становиться перед входом в бухту Сельдяная. Глубина на якорном месте 5 м, грунт—песок, ил. Якорная стоянка у северного берега бухты Суходол в летнее время неспокойна.

Мыс Красный — южный входной мыс бухты Суходол. Он обрывистый in и сложен из приметных горизонтальных пластов красноватой горной породы. Вершина мыса поросла лиственным лесом. Изображение мыса на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Берег к ENE от мыса Красный окаймлен узкой полосой надводных и подводных камней.

Светящий знак Красный установлен на мысе Красный.

Риф, частично осыхающий, простирается на 5 кбт к SSW от мыса Красный. На рифе лежат надводные и осыхающие камни.

Банка с глубиной 7,6 м лежит в 6,4 кбт к SW от мыса Красный.

Гора Ферма приметная высотой 356,8 м находится в 5,7 мили к ENE от мыса Красный.

Бухточки мелководные вдаются в берег между мысами Красный и Максимова (43°08' N, 132°20' Е). Берега бухточек высокие, обрывистые, поросли лесом и кустарником. От входных мысов бухточек на 1,5—

2,5 кбт в залив отходят осыхающие рифы с глубинами на кромках 0,1—2,2 м. Грунт в бухточках песок и камень.

Район № 157Б свалки грунта расположен в 3 кбт к NW от мыса Максимова. В районе свалки грунта глубины могут быть менее указанных на картах.

Бухта Большого Камня вдается в берег между мысом Максимова и мысом Палец, расположенным в 8 кбт к SSW от мыса Максимова. Северный берег бухты высокий, а восточный, южный и юго-западный низкие.

В бухте и у входа в нее выставляются швартовные бочки. Предупреждение. Судам гражданских ведомств плавание в 35 бухте Большого Камня запрещено.

Гидрометеорологические сведения. Зимой в бухте преобладают северные и северо-западные, а летом южные и юго-восточные ветры.

Течения в бухте незначительные и зависят от направления и скорости ветра. Льдообразование начинается в ноябре, а очищение от льда — в начале апреля. Створ бухты Большого Камня, установленных на восточном берегу бухты Большого Камня в 1,7 мили к SE от мыса Максимова, ведет из Уссурийского залива в бухту Большого Камня.

Мыс Максимова — северный входной мыс бухты Большого Камня — скалистый и обрывистый.

Светящий знак Максимова расположен на мысе Максимова. Рифы с надводными и подводными камнями простираются на 1 и 1.7 кбт соответственно к W и S от мыса Максимова. Глубины на западной кромке первого рифа 3,4 м, а на южной кромке второго рифа 1.8 м.

Затонувшее судно с частями над водой находится в 1,7 кбт к S от мыса Максимова.

Банка с глубиной 6,9 м расположена в 2,1 кбт к SSE от мыса Максимова.

Мыс Палец — южный входной мыс бухты Большого Камня. Он сложен из голых темно-серых утесов, окаймленных местами осыхающими рифами, которые простираются от мыса на расстояние до 1,5 кбт. Мористые кромки рифов приглубы.

Берег к S и SSE от мыса Палец обрывистый и окаймлен надводными, осыхающими и подводными камнями.

Камень надводный находится в 1 кбт к W от мыса Палец. Иногда этот камень покрывается водой. Камень ограждается западной вехой.

Труба приметная высотой 100,2 м с бело-красными горизонтальными полосами возвышается в 7 кбт к SSE от мыса Палец. В ночное время 15 на трубе зажигаются заградительные авиационные огни.

Камень Алеут осыхающий находится в 7 кбт к SW от мыса Палец и окружен осыхающими камнями, которые отходят от него к NW на 1,3 кбт.

Светящий буй камня Алеут западный выставляется в 8,4 кбт к SW от мыса Палец и ограждает камень Алеут с W.

Бухта Андреева вдается в берег между мысом, расположенным в 1,2 мили к SSE от мыса Палец, и мысом Седловидный (43°05'N, 132°17' Е). Восточный и юго-восточный берега бухты высокие, обрывистые и извилистые. В них вдаются четыре бухточки. Берега вершин этих 25 бухточек песчаные и отмелые, в каждую из бухточек стекает по ручью. Входные мысы бухточек обрывистые и окаймлены частично осыхающими рифами, простирающимися от них на I—4 кбт.

С W бухта ограничена полуостровом с серыми обрывистыми скалистыми берегами. Этот полуостров соединен с материком низким перешейком. Северная оконечность полуострова называется мысом Седловидный, а южная — мысом Лифляндский. На полуострове возвышаются два холма, один из которых, высотой 56 м, находится в северной части полуострова в 4 кбт к SSW от мыса Седловидный, а другой, высотой 44,1 м, — у мыса Лифляндский. Склоны северного холма поросли кустарником и деревьями, а южные склоны южного холма скалистые, желтого цвета. С S, когда северный холм виден поверх низкого перешейка, оба холма кажутся стоящими рядом, разделенными лишь широким разлогом. Это придает полуострову приметную седловидную форму. Издали перешеек, соединяющий полуостров с материком, не виден, а сам 40 полуостров кажется островом.

Дно в вершине бухты Андреева неровное, особенно между изобатами 5—10 м, где находится большое количество отличительных глубин и банок. Грунт в бухте песок, камень и ил, покрытый водорослями.

Отличительные глубины 3,9; 4,9 и 5,7 м расположены в 4,9; 5,9 и 45 6,1 кбт к SSE от мыса Седловидный.

Город Большой Камень, административный центр Шкотовского района, раскинулся на берегах бухт Большого Камня и Андреева. В черте города находится рыболовецкий колхоз «Новый мир» и рыбозавод. В рыболовецком колхозе можно пополнить в ограниченном количестве запасы воды.

Для связи с судами рыбозавод располагает радиостанцией, работающей на частоте 2284 кГц и на УКВ, вызов на канале 16, позывной «Большекаменск-1».

Опасности. Подводные препятствия (плиты) находятся в 80 м к Е и в 62 м к NE от пассажирского пирса. Глубина над первой плитой 0,1 м. По две сваи расположены в 74 м к NNW и в 92 м к S от пирса № 1 рыбозавода. Первые сваи деревянные, а вторые металлические. Они выступают над водой соответственно на 0,5 и 2 м.

Осыхающий и два подводных камня лежат в 85 м к S от пирса № 2 рыбозавода.

Риф, частично осыхающий, простирается на 4,5 кбт к N от средней части юго-восточного берега бухты Андреева. На рифе разбросаны надводные камни. Глубина на северной кромке рифа 0,3 м.

Сваи разрушенного пирса подводные деревянные, притопленный понтон и подводная каменная наброска расположены у северного берега перешейка, соединяющего полуостров с материком, в 8 кбт к S от мыса Седловидный.

Створ светящих знаков бухты Андреева, установленных на юго-восточном берегу бухты, служит для подхода судов к пирсам рыболовецкого колхоза.

Мыс Седловидный, юго-западный входной мыс бухты Андреева, сло-20 жен из отвесных голых скал серого цвета. Мыс приметен. Изображение мыса на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Район № 373, запретный для плавания, находится к SW от мыса Седловидный. В районе оборудованы садки марикультуры. 25 Светящий знак Седловидный установлен на вершине холма высотой 56 м в 4 кбт к SSW от мыса Седловидный.

Риф подводный узкий простирается на 8 кбт к NNE от мыса Седловидный. На северной кромке рифа лежат надводные и осыхающие камни.

Западная и северная кромки рифа приглубы. В пределах 3,5 кбт к Е i SE от оконечности рифа глубины менее 5 м.

Светящий буй рифа мыса Седловидный северны! выставляется у северной кромки рифа.

Якорные места. Якорное место для малых судов находится в западной части бухты Андреева в 4 кбт к SE от мыса Седловидный Глубины на якорном месте б—8 м.

При южных ветрах на якорь можно становиться к Е от рифа прости-рающегося на 8 кбт к NNE от мыса Седловидный, на глубина? 8—11 м.

Наставление для входа в бухту Андреева. При входе в бухту необходимо остерегаться камня Алеут и рифа, выступающего от мыса Седловидный. Пройдя между светящими буями камня Алеут и рифа мыса Седловидный, лечь на створ светящих знаков бухты Андреева (направление створа 344°—164°). Когда мыс Седловидный придет на траверз, повернуть к месту якорной стоянки или следовать далее по створу к причальным сооружениям рыболовецкого колхоза.

Мыс Лифляндский (43°04' N, 132°17'Е) обрывистый, скалистый,, желтого цвета совершенно лишен растительности. Изображение мыса на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Рано и—№—№7В—свалки грунта расположен к SE от мыса Лифляпдсиий. В районе свалки грунта – глубины могут быть менее показанных на картах.

Кекур приметный возвышается в 45 м к SSW от мыса Лифляндский. По высоте он почти одинаков с мысом.

В 10 м к S от кекура расположен еще один кекур значительно меньших размеров. Кекуры окаймлены камнями.

Бухта Ильмовая вдается в восточный берег Уссурийского залива в 1,4 мили к SE от мыса Лифляндский. Ширина входа в бухту 6,7 кбт. Берега бухты в районе входных мысов высокие, а берег вершины, за исключением его средней части, низкий, порос травой и постепенно переходит в склоны горного хребта, расположенного в 5 кбт от берега. Берега бухты окаймлены песчано-галечным пляжем. Глубины в бухте Ильмовая постепенно уменьшаются по направлению к ее берегам. Грунт в бухте песок и мелкий камень. В пределах 2 кбт от берега бухты разбросаны надводные, осыхающие и подводные камни.

Якорная стоянка в бухте Ильмовая запрещена.

Мыс Ильмовый (43°02'N, 132°18'Е), южный входной мыс бухты Ильмовая, приметен. Западный склон мыса почти отвесно обрывается в залив, а восточный полого спускается к материку. На западном склоне мыса заметны широкие горизонтальные светлые и темные пласты горных пород. Изображение мыса на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Бухта Пяти Охотников находится в 1,4 мили к S от мыса Ильмовый. Она вдается в берег между мысом Таранный и расположенным в 6,4 кбт к SSW от него мысом Охотничий. Северный и юго-восточный берега бухты образованы крутыми склонами гор. На протяжении 3 кбт к Е от мыса Таранный скалистый и обрывистый участок северного берега бухты окаймлен рифом шириной до 0,4 кбт. Северо-восточный берег бухты низкий; с NE к нему примыкает долина, по которой стекает в бухту ручей. Другой ручей впадает в юго-восточную часть бухты. Берега бухты Пяти Охотников отмелые и окаймлены узким песчано-галечным пляжем.

Мыс Таранный, обрывистый и скалистый, — северный входной мыс Пяти Охотников. Он сложен из выветрившихся горизонтальных пластов 15 красного гранита и отвесно обрывается в залив. Изображение мыса на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах. Возле мыса Таранный лежат надводные и подводные камни. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м находится в 7,6 мили к W от мыса Таранный.

Поселок Мысовой раскинулся на северо-восточном берегу бухты Пяти Охотников. В поселке находится рыболовецкий колхоз им. 1 Мая и Межколхозная база Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, которая производит межрейсовый ремонт судов, есть почта, телефон и медицинский пункт.

В рабочее время с 8 до 17 ч связь судов с Межколхозной базой осуществляется на УКВ, вызов на канале 16, позывной «ПМ-455».

Риф, частично осыхающий, выступает в бухту на 0,5 кбт к N от мыса, расположенного в 5,2 кбт к SE от мыса Таранный. Северная кромка рифа приглуба.

Мыс Охотничий — южный входной мыс бухты Пяти Охотников — образован скалистым и обрывистым северо-западным склоном холма высотой 116 м, который находится в 3 кбт к SE от мыса. Мыс окаймлен надводными камнями.

Якорные места. Большие суда могут становиться на якорь в средней части входа в бухту Пяти Охотников. Глубины здесь 14—17 м, грунт — песок

Якорное место для малых судов, укрытое от восточных ветров, находится в северо-восточной части бухты Пяти Охотников. Глубины на якорном месте 6—7 м, грунт — песок.

Бухта Подъяпольского вдается в берег между мысом Полосатик (42°59' N, 132°18' Е) и мысом, расположенным в 3,5 кбт к SE от мыса is Полосатик. В 4,3 кбт к N от ее юго-восточного входного мыса в бухту выступает утесистый и обрывистый мыс, разделяющий бухту на две части: внешнюю и внутреннюю. Берега внешней части бухты крутые и утесистые. Небольшой участок низкого берега имеется в 3 кбт к NE от юго-восточного входного мыса; от этого участка на 1,2 кбт к W отходит частично осыхающий риф. Вдоль юго-восточного берега разбросаны надводные, осыхающие и подводные камни.

Западный берег внутренней части бухты образован пологими склонами холмов, расположенных к N от мыса Полосатик. У этого берега сооружена причальная стенка. Северный берег низкий, вдоль него производится строительство причальных сооружений. Северо-восточный и южный берега скалистые и обрывистые, за исключением южного участка северовосточного берега. К этому участку выходит низкая долина, по которой протекает ручей. Берег вблизи устья ручья окаймлен узким песчано-галечным пляжем. Местами от северо-восточного берега внутренней части бухты на 0,5 кбт к SW отходят рифы.

Внутренняя часть бухты Подъяпольского мелководна, вблизи восточного ее берега растут водоросли.

Грунт в бухте Подъяпольского ил с песком, у скалистых берегов камень.Мыс Полосатик — северо-западный входной мыс бухты Подъяпольского — представляет собой оконечность полуострова, на котором возвышаются два холма, разделенные широкой седловиной. Третий холм, значительно меньшей высоты, чем первые два, расположен вблизи мыса.

Мыс Полосатик высокий и скалистый; с W и SW изображение мыса на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах. У мыса Полосатик разбросаны надводные и подводные камни.

Камень высотой 3 м находится посредине внешней части бухты 5 Подъяпольского в 2 кбт к Е от мыса Полосатик. Камень окаймлен рифом шириной 30—50 м с лежащими на нем надводными камнями. Кромки рифа приглубы.

Светящий буй камня бухты Подъяпольского западный установлен во внешней части бухты Подъяпольского в 40 м к W от камня высотой 3 м.

Селение Подъяпольское расположено на берегах внутренней части бухты Подъяпольского. В селении находятся местная администрация, рыболовецкий колхоз «Приморец», Межколхозная транспортно-морская база снабжения Приморского Крайрыбакколхозсоюза, строительный участок, водозаборная скважина, электроподстанция, телеграф, телефон, больница, а также портовый пункт Подъяпольского, приписанный к Находкинскому морскому рыбному порту. Портовый пункт имеет право оформления судов рыбной промышленности любого тоннажа, следующих в районы экспедиционного промысла. В селении можно произвести средний ремонт малых рыболовных судов.

При нахождении в районе портового пункта следует соблюдать требования Обязательного постановления по Находкинскому морскому рыбному порту.

Пирс для приема топлива сооружен у оконечности эстакады длиной 62 м, отходящей от северо-восточного берега внутренней части бухты ю Подъяпольского в 4,9 кбт к NE от мыса Полосатик. Длина пирса 11 м, ширина 14 м, глубины у его оконечности до 3 м.

Причал рыболовецкого колхоза «Приморец» длиной 103 м находится у берега вершины бухты Подъяпольского в 5,5 кбт к ENE от мыса Полосатик. От середины бухты к причалу ведет искусственный канал шириной 60 м. Дноуглубительными работами глубины в канале доведены до 5 м.

Затонувшие суда. Два затонувших судна с частями над водой лежат у южного берега внутренней части бухты Подъяпольского в 4,5 кбт к ENE от мыса Полосатик. Между этими судами находятся деревянные сваи разрушенного пирса. Еще одно затонувшее судно с частями над водой лежит во внутренней части бухты в 0,4 кбт к ENE от оконечности пирса для приема топлива.

Затонувшее судно с частями над водой лежит во внешней части бухты у юго-восточного берега в 3,8 кбт к Е от мыса Полосатик

Якорные места. Якорное место для судов с малой осадкой находится во внутренней части бухты Подъяпольского на глубинах 3—4 м. Суда с большой осадкой могут становиться на якорь к SW от светящего буя камня бухты Подъяпольского посредине внешней части бухты.

Рекомендации для входа в бухту Подъяпольского. Вход в бухту Подъяпольского из Уссурийского залива малоприметен. Входить в нее следует курсом 90°, придерживаясь приглубого мыса Полосатик. Когда откроется вход во внутреннюю часть бухты, нужно круто повернуть на N и следовать посредине прохода между мысом Полосатик и камнем высотой 3 м, огражденным светящим буем.

Проходить с восточной стороны этого камня не следует, так как от восточного берега внешней части бухты выступает риф.

Гора Большой Иосиф (42°57'N, 132°22'Е) высотой 531,4 м имеет вид тупого конуса и видна с больших расстояний. Осенью белые облака, висящие над вершиной горы, служат признаком наступления сильного северо-западного ветра.

Мыс Открытый, скалистый и обрывистый, находится в 2,2 мили к S от мыса Полосатик. Мыс Открытый в пределах 0,5 кбт окаймлен надводными, осыхающими и подводными камнями. Кромки камней приглу-бы. К N и S от мыса Открытый берег постепенно понижается.

Светящий буй района кругового движения осевой выставляется в 9 милях к WSW от мыса Открытый в центре зоны диаметром 2 мили района кругового движения в южной части Уссурийского залива. Бухта Беззащитная шириной 4,5 кбт вдается в восточный берег Уссурийского залива в 2 кбт к S от мыса Открытый. Берега бухты высокие, обрывистые и окаймлены камнями и рифами.

Изобата 10 м проходит в I кбт от берега вершины бухты.боловных судов. Для связи с судами при рыболовецком колхозе есть радиостанция, работающая круглосуточно на частоте 2284 кГц.

Гора Открытая высотой 253,5 м возвышается в 1,3 мили к SE от мыса Открытый. Гора приметна при плавании в юго-восточной части Уссурийского залива.

Камень Приглубый высотой 1,8 м находится в 2,5 мили к SSW от 5 мыса Открытый. В непосредственной близости от камня лежат осы-хающие и подводные скалы. Камень Приглубый виден только в спокойную погоду, при волнении в районе камня образуются буруны.

Светящий буй камня Приглубый западный выставляется с западной стороны камня Приглубый в 9 кбт к WNW от мыса Голый (42°55' N, 10 132°17'Е).

Риф с глубинами 0,8—3 м лежит в 1 кбт к Е от камня Приглубый. Риф вытянут с W на Е на 2 кбт. На рифе разбросаны осыхающие и подводные камни.

Между восточной кромкой рифа и берегом материка имеется проход 15 шириной 3 кбт с глубинами в его средней части 10—15 м. В южной части прохода находится банка с глубиной 7,6 м.

Мыс Голый находится в 2,6 мили к S от мыса Открытый и представляет собой обрывы с песчано-глинистыми осыпями розового цвета, приметными на фоне примыкающих к мысу темно-серых скалистых бе- регов

Мыс порос травой, на нем стоит кекур серовато-розового цвета. Издали мыс имеет вид горы, подножие которой соединено с материком узким низким перешейком. Изображение мыса на экране РЛС четкое и соответствует очертаниям его на картах. Мыс окаймлен камнями.

К N от мыса Голый вдоль обрывистого берега тянется риф шириной 0,5—0,8 кбт. Местами на рифе возвышаются скалы и надводные камни. Непосредственно к Е от мыса в берег вдается открытая с S бухточка с отмелыми берегами. Северо-восточный берег этой бухточки окаймлен галечным пляжем.

Уссурийская мерная линия расположена у восточного берега Уссурийского залива в 2,6 мили к WSW от мыса Голый. Мерная линия оборудована четырьмя секущими створами знаков.

Бухта Безымянная с шириной входа 8 кбт вдается в берег в 8 кбт к SSE от мыса Голый между двумя скалистыми и обрывистыми мысами.

Северный и южный берега бухты образованы склонами гор, отвесно обрывающимися в залив и местами прорезанными оврагами. К берегу вершины бухты выходит долина, по которой протекает ручей. Этот ручей

впадает в небольшое озеро, соединенное с бухтой протокой. Берега бухты окаймлены песчано-галечным пляжем.

Бухта Веселкина вдается в берег между мысом Бойля (42°52,4' N, 40 132°17,8'Е) и мысом Веселкина, расположенным в 3 кбт к S от мыса Бойля. Входные мысы бухты представляют собой крутые скалистые окаймленные камнями. Берега бухты утесисты и окаймлены песчано-галечным пляжем. К северному и восточному берегам бухты выходят долины с протекающими по ним ручьями.

Якорное место для малых судов, укрытое от северных и северовосточных ветров, находится в средней части бухты Веселкина на глубинах 14—15 м; грунт в бухте песок.

Бухта Дунай вдается в берег между мысом Веселкина и мысом, расположенным в 1,2 мили к SE от мыса Веселкина. В северо-восточной части бухты имеется участок берега, окаймленный песчано-галечным пляжем. Остальные берега бухты образованы отвесными утесами и окайм- ю лены рифами.

Глубины в бухте Дунай по мере приближения к ее берегам постепенно уменьшаются. Грунт в бухте песок и камень.

Стоянка на якоре в бухте запрещена из-за подводного кабеля, проложенного из бухты Лазурная.

Кекур Камень, представляющий собой громадную гранитную скалу, находится в 2 кбт к S от мыса Веселкина. Кекур окружен камнями и отвалившимися от него кусками гранита. С S кекур приглуб.

Между кекуром Камень и мысом Веселкина тянется риф, состоящий из надводных, осыхающих и подводных камней.

Камень надводный лежит в 7,5 кбт к ESE от мыса Веселкина и в 1,5 кбт от берега вершины бухты Дунай.

Бухточка вдается в берег непосредственно к SSE от юго-восточного входного мыса бухты Дунай. Вдоль берегов бухточки тянется узкий пляж, покрытый крупной галькой. На берегу вершины бухточки имеется нес- колько построек.

Глубины в бухточке быстро уменьшаются по направлению к ее вершине, грунт — песок.

Бухточка защищена от северных и северо-восточных ветров.

Берег к S от бухточки высокий и скалистый. Он окаймлен узкой полосой надводных и осыхающих камней.

Банка песчано-каменистая с наименьшей глубиной 2,8 м лежит в средней части бухточки.

Рекомендации для плавания в Уссурийском заливе. Плавание в Уссурийском заливе в ясную погоду трудностей не представляет. При появлении тумана и понижении видимости следует использовать радиомаяки, вести наблюдение по судовой РЛС, систематически прослушивать туманные сигналы, подаваемые звукосигнальными установками маяков, и чаще измерять глубины.

При входе в залив с S приметна седловидная вершина острова Ас-кольд, но иногда открывается только нижняя часть этого острова с мысом Пальчатый. Плавание в южной части Уссурийского залива осуществляетсяпо системе установленных путей на подходах к порту Владивосток.

От Уссурийского залива до мыса Поворотный сильно изрезанный берег тянется на 33,5 мили к ESE, образуя заливы Стрелок, Восток и Находка.

Берег высокий, преимущественно каменистый, порос кустарником или травой, местами лесом. Он прорезан долинами рек и речек. На всем протяжении берег окаймлен полосой рифов и скал. Островов у этого берега мало; наиболее значительны из них остров Аскольд и остров Путятина, лежащий в заливе Стрелок.

Визуальными и радиолокационными ориентирами при плавании от Уссурийского залива до мыса Поворотный могут служить мысы, отдельные горы и острова.

Населенные пункты на этом побережье расположены в заливах и бухтах. Наиболее крупные из них город Находка, поселки Ливадия и Южно-Морской.

Описываемый берег на всем протяжении приглуб; далеко отстоящих от него опасностей не обнаружено, за исключением камней Унковского, кекуров Пять Пальцев, банок Бонсдорфа и Тунгус, а также банки Крейсер, расположенной в заливе Находка.

Грунт вблизи берега преимущественно песок, галька и ракушка, в бухтах и заливах — песок, покрытый небольшим слоем илистых отложений. Местами встречается каменистый грунт.

Якорные места здесь расположены главным образом в бухтах, вдающихся в берега заливов.

Гидрологические сведения. Течения. Вдоль берега действует постоянное течение, направленное на ESE, средняя скорость которого 0,2 уз. Следует иметь в виду, что ветер и приливные течения могут в значительной степени изменить как скорость, так и направление постоянного течения.

В районе залива Восток течение имеет вращательный характер.

Ледовый режим. Образование льда здесь начинается примерно в конце ноября или в первой половине декабря. Лед появляется сначала в закрытых бухтах и в вершинах заливов, а потом и на открытых местах. С конца декабря по март бухты бывают покрыты неподвижным льдом.

40 Исчезает лед в марте и реже в апреле.

Режим плавания. Вдоль берега расположены районы, запретные для плавания; районы, запретные для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и дноуглубительных работ, придонного траления, траления, подводных взрывов и плавания с вытравленной якорной цепью; район, временно опасный в навигационном отно: шении, и районы свалки грунта.

ОСТРОВ АСКОЛЬД (42°46'N, 132°20' Е) высотой 358,3 м лежит в восточной части залива Петра Великого и отделен от материка глубоким проливом Аскольд. Остров Аскольд приметен при подходе к порту Владивостокс S и Е. Остров гористый. Горы, за исключением вершин, поросли лесом и кустарником. Среди леса и кустарника прорублены узкие, видимые с моря просеки. Берега острова почти всюду обрывистые, приглубые и окаймлены серыми скалами с темными полосами.

На острове Аскольд находится олений питомник.

При южных ветрах идущие с моря волны огибают остров и не дают возможности укрываться у его берегов. Высота волн осенью здесь может достигать 5 м. При северных ветрах надежное укрытие можно найти в незамерзающей бухте Наездник, вдающейся в юго-западный берег острова Аскольд.

Бухта Наездник вдается в юго-западный берег острова Аскольд между мысом Елагина (42°44'N, 132°20'Е) и мысом Кошелева, расположенным в 1,3 мили к NW от мыса Елагина. Восточный и западный берега бухты обрывистые. Северный берег спускается к бухте полого, но в 20—30 м от воды образует крутой обрыв; этот берег зарос кустарником и окаймлен песчано-галечным пляжем.

Глубины в бухте Наездник постепенно уменьшаются по направлению к ее вершине. Восточный и западный берега бухты приглубые. Грунт в бухте ил с песком, вдоль берегов камень и галька.

При южных ветрах в бухту заходит большая волна.

Режим плавания. В бухте Наездник постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подводные и дноуглубительные работы, придонное траление, подводные взрывы и плавание с вытравленной якорной цепью запрещены.

Мыс Елагина является юго-восточным входным мысом бухты Наездник и южной оконечностью острова Аскольд. Мыс скалист, обрывист, приглуб и окаймлен скалами. На юго-западной стороне мыса Елагина, представляющей собой скалу, отделенную от мыса расщелиной, стоит старая шестигранная каменная маячная башня. Она установлена на центральной части одноэтажного каменного дома. Дом и башня окрашены в белый цвет. К N от мыса стоит несколько домов.

Маяк Аскольд установлен на мысе Елагина. При маяке имеется радиомаяк, расположенный в 3 кбт к NE от мыса Елагина.

Риф с надводными и осыхающими камнями отходит к SW от мыса Елагина на расстояние 1 —1,5 кбт.

Подводное препятствие (притопленный предмет) находится в 7 кбт к NNW от мыса Елагина.

3 а т о н у в ш и е суд а. Одно судно с глубиной над ним 75 м лежит в 8,2 мили к SE от маяка Аскольд. Другое судно находится в 65 милях к S от мыса Елагина.

Селение Аскольд расположено на северном берегу бухты Наездник. Против селения у берега притоплено судно, которое используется в качестве причала; глубина у оконечности судна 2 м.

Мыс Кошелева — северо-западный входной мыс бухты Наездник - скалистый, обрывистый и изрезан расщелинами; он окаймлен скалами. В верхней части одной из скал, образующих мыс Кошелева, имеется прямоугольное сквозное отверстие, приметное с SE и NW. К S от мыса отходит риф, на котором лежит несколько осыхающих и надводных камней. Во время волнения над этим рифом образуются буруны. Радиодевиационный полигон Аскольд (район № 212) расположен в 1,2 мили к SW от мыса Кошелева. Для производства радиодевиацион-ных работ предназначен радиомаяк Аскольд.

Предупреждения. 1. При производстве радиодевиационных работ суда обязаны строго придерживаться границ указанного полигона.

2. Входить в полигон для производства радиодевиационных работ при нахождении там другого судна, занятого указанными работами, запрещается. Всем судам при пересечении полигона во избежание столкновения с кораблями и судами, работающими на полигоне, следует соблюдать особую осторожность.

Опасности. Три затонувших судна лежат в 3,8 мили к WSW, в 8,2 мили к SE и в 65 милях к S от мыса Елагина. Глубина над первым затонувшим судном 54 м, а над вторым — 75 м.

Мыс Ступенчатый является северной оконечностью острова Аскольд. Он образован пологим склоном прибрежной горы, который спускается к воде в виде ступеней, приметных с Е и W. Мыс окаймлен узким пляжем из гальки и валунов и лишен растительности.

Светящий знак Ступенчатый установлен на мысе СтупенчатыйОтмель с глубинами менее 10 м простирается на 3 кбт к NE от мыса Ступенчатый. На отмели к SE от мыса тянется гряда камней, выступающих от берега на расстояние около I кбт. Во время волн ения над грядой образуются буруны.

Бухта Юго-Восточная вдается в восточный берег острова Аскольд в 2,2 мили к SSE от мыса Ступенчатый. К юго-западному берегу бухты выходит узкая долина с крутыми склонами, окаймленная в месте выхода узким галечным пляжем; по долине протекает ручей. Берега бухты приглубы. Грунт в бухте крупный камень, поэтому при отдаче якоря следует соблюдать осторожность.

Мыс Пальчатый является юго-восточной оконечностью острова Acкольд и южным входным мысом бухты Юго-Восточная. Мыс скалистый, обрывистый и в виде ряда кекуров высотой 9—30 м выступает в пролив Аскольд. Кекуры покрыты птичьим пометом и имеют беловатый цвет.

Предупреждение. В условиях ограниченной видимости при подходе к острову Аскольд с S мыс Пальчатый можно ошибочно принять за кекуры Пять Пальцев (стр. 192).

ПРОЛИВ АСКОЛЬД пролегает между берегом материка и юго-западным берегом острова Путятина с одной стороны и островом Аскольд с другой. В средней части пролива лежат камни Унковского.

При плавании в проливе Аскольд приметны остров Аскольд, южная часть острова Путятина и гора Старцева, возвышающаяся в северной части этого острова, а также гора Большой Иосиф и мыс Майделя. Глубины в проливе Аскольд от западного входа по направлению к его средней части уменьшаются постепенно и над подводным порогом, который пересекает пролив между северной оконечностью острова Аскольд и камнями Унковского, составляют 12—40 м. Затем к SE они увеличиваются и на выходе из пролива достигают 55—65 м. Грунт в проливе ил и песок, встречается камень, гравий и плита. У северного берега острова Аскольд растут водоросли.

В проливе Аскольд наблюдается поверхностное течение, идущее на W, наибольшая скорость которого у острова Аскольд достигает 1 уз. У берега материка и юго-западного берега острова Путятина течение почти не ощущается.

В настоящем разделе дано описание материкового берега пролива Аскольд, камней Унковского и юго-западного берега острова Путятина. Описание берегов острова Аскольд дано на стр. 184—188.

Плавание в проливе Аскольд между островом Аскольд и камнями 25 Унковского в условиях ограниченной видимости не рекомендуется. Подводные кабели проложены через пролив Аскольд от бухты Сысоева до северного берега острова Аскольд и до восточного берега залива Находка. Режим плавания. В проливе Аскольд имеются районы №102, 118, 230,запретные для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и дноуглубительных работ, придонного траления,

подводных взрывов и плавания с вытравленной якорной цепью. Такой же район № 99А тянется от пролива Аскольд до залива Находка.

Мыс Сысоева (42°51 N, 132°19'Е) является северным мысом западного входа в пролив Аскольд и представляет собой отвесные обрывы, окаймленные подводными камнями. На полуострове, оконечностью кото- рого является мыс Сысоева, расположен питомник пятнистых оленей.

В 4 кбт к N от мыса Сысоева находится приметный холм высотой 98,3 м.

Маяк Сысоева сооружен на мысе Сысоева. При маяке - девиационный радиомаяк Сысоева.

Банка с глубиной 15,6 м лежит в 3 кбт к WNW от мыса Сысоева.

Радиодевиационный полигон Сысоева находится в 1,2 мили к SSW от мыса Сысоева. Для производства радиодевиационных работ предназначен девиационный радиомаяк Сысоева.

Бухта Сысоева вдается в берег между мысом, расположенным в 15 5,2 кбт к ENE от мыса Сысоева, и мысом Майделя (стр. 195). К берегам бухты вплотную подходят горы, склоны которых местами отвесно обрываются в воду, а кое-где полого спускаются к воде. Склоны гор прорезаны небольшими долинами с выходами к берегу, окаймленными галечными пляжами. В берега бухты вдается несколько бухточек. Мысы, разделяющие эти бухточки, скалистые, обрывистые и поросли травой. Юго-западный и восточный берега бухты скалистые и окаймлены надводными и подводными камнями.

На северо-западном и восточном берегах бухты Сысоева находится несколько жилых и хозяйственных построек.

Глубины и грунт. Во входе в бухту Сысоева глубины 30—34 м. По направлению к вершине бухты они постепенно уменьшаются и в середине бухты составляют 15—20 м. У юго-западного берега изобата 2 м проходит в 20—70 м от берега; северо-западный берег более отмелый, изобата 2 м здесь проходит в 40—140 м от берега. Восточный берег бухты приглубый, изобата 10 м подходит к нему почти вплотную.

Грунт в бухте Сысоева ил, песок, у берегов преимущественно камень, в середине бухты — илистый песок.

Гидрологическая характеристика. Приливные течения в бухте незначительны, но иногда скорость их может достигать 0,6 уз. Лед обычно появляется в конце ноября — начале декабря, но постоянными ветрами и волнением он взламывается и выносится из бухты.

Предупреждения. 1. Вход в бухту Сысоева гражданских судов возможен только с разрешения дежурного по рейду. Связь с дежурным осуществляется через радиотехнический пост (РТП) мыса Сы-ю соева на УКВ, канал 16 (позывной «Ява»).

2. Стоянка на якоре в бухте Сысоева запрещена из-за наличия здесь подводных кабелей.

Мыс, расположенный в 5,2 кбт к ENE от мыса Сысоева, является западным входным мысом бухты Сысоева. Мыс скалистый, обрывистый и окаймлен камнями и осыхающими рифами.

Бухточка вдается в северный берег бухты Сысоева в 1,1 мили к NNE от мыса Сысоева. Ширина входа в бухточку 1,9 кбт; глубины во входе 5,2—5,4 м, по направлению к берегу вершины бухточки они постепенно уменьшаются. Западный входной мыс окаймлен надводными и подводными камнями, а восточный входной мыс — осыхающим рифом и осушкой, на которой лежат надводные камни.

Мыс Наумова выступает в бухту Сысоева в 1,2 мили к ENE от мыса Сысоева. Мыс Наумова приглуб, изобата 10 м проходит в 20 м от него.

Бухточка вдается в восточный берег бухты Сысоева между мысом

Наумова и мысом, расположенным в 1,5 кбт к SSE от мыса Наумова.

Восточный берег бухточки представляет собой узкий песчаный пляж, окаймленный осушкой. В северной части осушки разбросаны надводные камни.

Глубины во входе в бухточку 10—11 м, по направлению к восточному берегу бухточки они постепенно уменьшаются.

В бухточке выставляются швартовные бочки.

Банки. Банка с глубиной 1,7 м лежит в 0,6 кбт к ESE от мыса Наумова. Другая банка с наименьшей глубиной 3,6 м расположена в 1,7 кбт к SE от мыса Наумова. В северо-восточной части бухточки между изобатами 2 и 4 разбросано еще несколько банок с глубинами 1,8—2 м.

Пирс сооружен у южного входного мыса бухточки. Глубины у оконечности пирса 6,6—7,2 м.

Гряда шириной 5—10 м, состоящая из валунов, выступает на 40 м к WSW от восточного берега бухты Сысоева в 1,9 кбт к SSE от мыса Наумова. Вблизи гряды разбросаны надводные и подводные камни.

Камни Унковского, вытянутые с S на N на 9 кбт, расположены в средней части пролива Аскольд в 2,2 мили к SE от мыса Сысоева. Они состоят из островка высотой 40 м и лежащих около него надводных, осы-хающих и подводных камней и кекуров. Островок представляет собой три скалы, соединенные низкими перешейками. Самый северный из камней Унковского называется камнем Бакланий.

Район № 157А свалки грунта расположен у камней Унковского с западной их стороны. В районе свалки грунта глубины могут быть менее показанных на картах.

Светящий знак Унковского установлен на южной оконечности островка высотой 40 м.

Затонувшее судно с частями над водой находится в 1 кбт к SSW от светящего знака Унковского.

Светящий знак Бакланий установлен на камне Бакланий в 1,2 мили 55 к SSE от мыса Майделя.

Бухта вдается в юго-западный берег острова Путятина между мысом Родионова (42°50' N, 132°24' Е) и мысом Лаврентьева, находящимся в 2 милях к ESE от мыса Родионова. Берега бухты высокие, преимущественно скалистые и окаймлены камнями. Местами встречаются небольшие песчаные пляжи

Район № 21В, запретный для плавания, находится во входе в бухту.

Банка каменистая с наименьшей глубиной 7,4 м лежит в 5,1 кбт к SE от мыса Родионова.

Мыс Щулепникова выступает в пролив Аскольд в 1,4 мили к SE от мыса Лаврентьева. Мыс Щулепникова, образованный юго-западным склоном холма высотой 163,9 м, высокий, скалистый и окаймлен осы-хающими и подводными камнями.

Непосредственно к N от мыса Щулепникова в юго-западный берег острова Путятина вдается бухточка с песчаными берегами. На северовосточном ее берегу находится несколько построек.

Район № 227, запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и дноуглубительных работ, придонного траления, подводных взрывов и плавания с вытравленной якорной цепью, расположен у мыса Щулепникова.

Островок Ирецкого высотой 20,5 м находится в 2,2 кбт к SSW от мыса Щулепникова. Островок окружен камнями. В проходе между островком Ирецкого и мысом Щулепникова опасностей не обнаружено, глубины в проходе 14—20 м.

Мыс Развозова (42°48' N, 132°29'Е), образованный восточным склоном холма высотой 163,9 м, скалистый, обрывистый и окаймлен рифом.

К SW от мыса Развозова берег высок, скалист и приглуб.

Режим плавания. У мыса Развозова и к SE от него находятся районы № 99 и 179, запретные для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и дноуглубительных работ, при- донного траления, подводных взрывов и плавания с вытравленной якорной цепью.

Скала с глубиной 0,3 м находится в 2,3 кбт к NNE от мыса Развозова и в 1,5 кбт от берега острова Путятина, с которым она соединена рифом. На рифе имеются осыхающие камни, над которыми во время волнения образуются буруны.

Банка Бонсдорфа с глубиной 8,6 м лежит в 6,3 кбт к ENE от мыса Развозова. Кромки банки приглубы.

Кекуры Пять Пальцев расположены в 8,3 кбт к S от мыса Развозова. Они представляют собой группу, состоящую из пяти приметных кекуров, окаймленных надводными, осыхающими и подводными Камнями. Эти кекуры возвышаются на подводной каменистой гряде, которая отходит на 8 кбт к S от середины юго-восточного берега острова Путятина. При ограниченной видимости кекуры, за исключением самого южного из них, кажутся черными. При солнечном освещении эти же кекуры желтоватого цвета. Южный из кекуров имеет вид столба с острой тонкой вершиной, он покрыт птичьим пометом. В проходе между кекурами Пять Пальцев и берегом острова Путятина рельеф дна неровный, наименьшая глубина 3,4 м находится в средней части прохода.

Предупреждение. В условиях ограниченной видимости при подходе к кекурам Пять Пальцев их ошибочно можно принять за мыс Пальчатый (стр.187).

Светящий буй кекуров Пять Пальцев южный выставляется в 1,2 мили к S от мыса Развозова.

ЗАЛИВ СТРЕЛОК находится в восточной части залива Петра Великого и вдается в берег между приметным мысом Майделя (42°50' N, 25132°21'Е) и мысом Гембачева, находящимся в 9,7 мили к Е от мыса Майделя. Берега залива каменистые, высокие и поросли преимущественно кустарником и травой. В берега залива вдается несколько бухт, из которых наибольшими являются бухты Разбойник, р ывистые горизонтальные коричневые полосы, ярче всего выраженные с егос еверо-западной стороны.

Берега, прилегающие к мысу Родионова, приглубы и окаймлены множеством надводных, осыхающих и подводных камней, которые отходят от них на расстояние до 0,6 кбт

Светящий знак Родионова установлен на мысе Родионова.

От мыса Родионова до бухты Назимова высокий, скалистый и обрывистый берег тянется на 2 мили к N. В 3 кбт к N от мыса Родионова есть участок низкого песчано-галечного берега, прорезанный неглубоким оврагом. Севернее этого участка скалистые обрывы имеют вначале желтый цвет, затем постепенно делаются темнее и в средней, самой высокой, части берега становятся серовато-черными. В этих приметных серовато-черных обрывах с близких расстояний видны местами почти вертикальные, а местами наклонные пласты горных пород. Далее к северу берег снова светлеет, понижается и заканчивается мысом Фелькерзама.

Описываемый берег на всем в о время волнения наблюдаются буруны. Подходить к этому берегу ближе чем на 3 кбт не рекомендуется.

Мыс Филисова, поросший травой, выступает в западный проход залива Стрелок в 1,5 мили к NE от мыса Майделя. Мыс Филисова обрывистый, скалистый и окаймлен рифом.

Бухта Конюшкова вдается в западный берег залива Стрелок в 3 кбт к N от мыса Филисова.

Предупреждение. Плавание судов гражданских ведомств в бухте Конюшкова запрещено.

Створ светящих знаков бухты Конюшкова ведет в бухту Конюшкова. Знаки створа установлены на юго-западном берегу бухты в 2,7 кбт к SSW от мыса Обручева.

Мыс Обручева (42°52'N, 132°22'Е) является северным входным мысом бухты Конюшкова и оконечностью узкого полуострова, ограничивающего бухту Конюшкова с N. Мыс Обручева высокий, обрывистый и окаймлен осыхающим рифом. К N, E и S от рифа отходит отмель с глубинами менее 10 м.

Светящий буй отмели мыса Обручева восточный выставляется в 0,2 кбт к ESE от мыса Обручева и ограждает отмель с глубинами менее 10 м.

Гряда каменистая с глубинами менее 10 м пересекает западный проход залива Стрелок между бухтой Конюшкова и мысом Фелькерзама, являющимся западной оконечностью острова Путятина. Через гряду ведет канал шириной 120 м. Глубины в канале 9,4—10 м.

Светящие буи западного прохода № 3, 4, 5, 6 правой и левой сторон выставляются в южном и северном входах в канал.

Бухта Назимова вдается в западный берег острова Путятина между мысом Фелькерзама и мысом Приглубый, находящимся в 2,3 мили к NNE от мыса Фелькерзама. Берега южной части бухты низкие, а северной — скалистые и круто обрываются в воду. Все берега окаймлены широким песчано-глинистым пляжем.

Глубины в бухте достигают 16,4 м. По направлению к берегам они постепенно уменьшаются. Грунт в бухте ил, песок, местами галька, ракушка, а у берега растут водоросли.

Мыс Фелькерзама является южным входным мысом бухты Назимова. Мыс низкий, отмелый и поросший травой. Рифы, окаймляющие мыс Фелькерзама, ограждены западной вехой. При входе в бухту Назимова мыс Фелькерзама следует огибать в расстоянии не менее 4 кбт.

Светящий знак Фелькерзама установлен в 2,4 кбт к WSW от мыса Фелькерзама.

Банка с глубиной 10 м лежит в 8,3 кбт к NW от мыса Фелькерзама.

Поселок Путятин расположен на юго-восточном берегу бухты Назимова. В поселке имеются рыбозавод и зверосовхоз, есть почта, телеграф, телефон и больница. При нахождении на акватории рыбозавода следует соблюдать требования Обязательного постановления по Находкинскому морскому рыбному порту.

Для связи с судами, находящимися в морс и на рейде, при рыбо заводе имеется радиостанция, работающая на частоте 2285 кГц и нг УКВ, дежурный канал 16. Позывной рыбозавода — «Путятин-2». Связ с судами осуществляется круглосуточно.

Затонувшее судно с частями над водой лежат в 4кбт от мыса Фелькерзама. Кроме этого, затонувшие суда, представляющие опасность для мореплавания, находятся в 5,8 кбт к Е и в 9,2 кбт к NNE от мыса Фелькерзама; они ограждены вехами отдельных опасностей.

Банка каменистая с глубиной 0,8 м лежит возле кромки отмели в северной части бухты Назимова в 1,3 мили к NNE от мыса Фелькерзама и в 2,5 кбт от восточного берега бухты Назимова. Банка ограждена западной вехой.

Подводное препятствие с глубиной над ним 2 м находится в 1,6 мили к NNE от мыса Фслькерзама в районе радиусом 1 кбт и ограждено вехой. .

Мыс Приглубый является северным входным мысом бухты Назимова. Мыс низкий; берега, прилегающие к нему, образованы пологими склонами горы Старцева и поросли лесом и кустарником.

Светящий буй западный выставляется в 4,7 кбт к WNW от мыса Приглубый.

Якорное место в бухте Назимова находится к NE от мыса Фелькер-зама на глубинах 11-13 м; грунт здесь галька, песок, ил. При северозападных ветрах стоянка на этом якорном месте неспокойна

Мыс Осипова (42°53' N, 132°22' Е) — скалистый, обрывистый и отме-лый. Более чем на 3 кбт к SW от мыса Осипова берег окаймлен рифом шириной 1,5 кбт. На рифе разбросано много надводных и осыхающих камней.

В 0,3 кбт к ESE от мыса Осипова на рифе лежит затонувшее судно с частями над водой.

Светящий знак Осипова установлен на мысе Осипова.

Светящий буй рифа мыса Осипова восточный выставляется в 3,5 кбт к Е от мыса Осипова. Буй ограждает восточную кромку рифа, выступающего от мыса Осипова.

Затонувший понтон с частями над водой находится в 1,5 кбт к SW от мыса Осипова.

Селение Темп расположено на низком берегу бухточки, находящейся непосредственно к NNW от мыса Осипова. Северным входным мысом бухточки является мыс Низкий, отстоящий на 3 кбт к NNW от мыса Осипова.

Для связи с судами в селении имеется радиостанция, принадлежащая рыбозаводу. Радиостанция работает на частоте 2285 кГц, позывной «Низкий мыс-1».

Пирсы. У берега против селения Темп имеется пирс длиной 25 м, ши- риной 6,5 м и с глубиной у оконечности 2,2 м. В 15 м к S от пирса у берега лежит затонувшее судно с частями над водой, к которому могут швартоваться суда с осадкой до 1,2 м. В 15 м к N от пирса производится строительство другого пирса.

Бухта Анны вдается в восточный берег залива Стрелок между мысом 40 Трамбецкого (42°51 N, 132°32' E) и мысом Гембачева, находящимся в 1,7 мили к ESE от мыса Трамбецкого.

Берега бухты, поросшие кустарником и травой, извилистые; в них вдается несколько бухточек с низкими песчаными берегами в вершинах. Мысы, разделяющие эти бухточки, за исключением мыса Огородный, высокие и скалистые.

Берега бухты, за исключением берега ее вершины, преимущественно приглубые, причем западный берег более приглуб, чем восточный. Грунт в бухте песок и камень. Вдоль берегов бухты в пределах 1 кбт от них разбросаны камни.

Бухта Анны защищена от северных ветров и является хорошим местом для якорной стоянки.

Район № 240, запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонного траления, подводных взрывов и плавания с вытравленной якорной цепью, находится в северо-восточной части бухты Анны и бухточке Тихая Заводь.

Предупреждение. Судам гражданских ведомств плавание в бухте Анны запрещено

Мыс Трамбецкого является западным входным мысом бухты Анны и приметен с больших расстояний. Мыс скалистый, обрывистый, красноватого цвета. На 1,5 кбт к S от мыса разбросаны камни и обломки скал.

Островок Трамбецкого высотой 16,5 м с плоской поверхностью лежит перед входом в бухту Анны в 5 кбт к SSE от мыса Трамбецкого. Берега островка окаймлены узким пляжем из гальки и дресвы. Вдоль северного и северо-восточного берегов островка разбросаны надводные и подводные камни. С больших расстояний, особенно с S, на фоне серого скалистого берега материка островок Трамецкого малоприметен. С близких расстоя ний, особенно с SE и NW, островок примете хорошо.

Светящий знак Трамбецкого установлен на островке Трамбецкого. На знаке имеется радиолокационный отражатель.

Подводное препятствие находится в 2,1 мили к SE от островка Трамбецкого.

Бухточка вдается в северный берег бухты Анны между мысом Острый (42°51' N, 132°33' Е) и мысом "Гитова, находящимся в 3,5 кбт к ENE от мыса Острый. Берега бухточки высокие и приглубые, к вершине ее они понижаются и становятся низкими и песчаными. На 1 кбт к SSE от мыса Острый тянется риф, на котором лежит много надводных камней и обломков скал. Якорное место для малых судов, укрытое от северных и северо-западных ветров, находится в средней части этой бухточки. Глубина на якорном месте 9 м.

Затонувшее судно с частями над водой лежит у северо-восточного берега бухты 45 Анны в 4,5 кбт к ENE от мыса Титова.

Бухточка Тихая Заводь вдается в восточный берег бухты Анны между мысом (42°51' N, 132°34' E) и мысом Огородный, отстоящим от него на 5 кбт к SSW. Южный и северный берега бухточки скалистые и обрывистые, а юго-восточный и восточный - низкие и песчаные. Глубины в бухточке Тихая .Заводь по направлению к ее берегам уменьшаются постепенно. Грунт в бухточке мелкий песок. В бухточке выставляются швартовные бочки.

Затонувшие суда. Два затонувших судна с частями над водой лежат у восточного берега бухты Анны в 5,2 кбт к NE и в 3,3 кбт к ENE 55 от мыса Огородный.

Банка с наименьшей глубиной 4,6 м находится в 50 м к NE от островка. В южной части банки лежит осыхающий камень.

Наставление для плавания в западном проходе залива Стрелок. При входе в залив Стрелок следует иметь в виду, что камни Унковского, островки Ирецкого и Трамбецкого, а также кекуры Пять Пальцев во время тумана представляют собой большую опасность для плавания. Со стороны моря эти островки и камни приглубы, а из-за незначительной высоты слабо заметны во время тумана. У этих островков и камней туманы бывают настолько густы, что нередко прибой слышен раньше, чем открывается сам берег.

При подходе к заливу Стрелок и плавании в нем для определения места судна рекомендуется использовать судовые РЛС и регулярно измерять глубины.

Для входа в залив Стрелок западным проходом из точки, расположенной в 1,2 мили к ESE от мыса Майделя, надлежит лечь на створ светящих знаков западного прохода (направление створа 192,8°—12,8°) и следовать по нему между светящими буями западного прохода № 1 и 2 правой и левой сторон. При проходе через

В южной части бухты Новицкого выставляются швартовные бочки.

Трубопровод <сточных вод подводный длиной 530 м выведен в бухту Новицкого в районе основания сухогрузного причала. Постановка на якорь в районе трубопровода запрещается.

Отличительная глубина 5 м находится

Скала Бахирева высотой 8,1 м расположена в 50 м к S от северо восточного входного мыса бухты Новицкого.

Мыс Лидерса, обрывистый и скалистый, находится в 8,5 кбт к N от скалы Бахирева. На 1,5 кбт к SЕ от мыса Лидерса выступает подводный риф. На рифе разбросаны надводные камни.

Мыс Шведова находится в 2,5 кбт к N от мыса Лидерса. Мыс Шве дова скалистый, обрывистый, порос травой и окаймлен рифами, отходя-ю [цими от него на 0,5 кбт. К ЫЫШ от мыса Шведова берег отмелый.

Маяк Шведова установлен на мысе Шведова.

Якорные'Места. Якорное место в районе № 309 (4) для отечественных танкеров находится у входа в бухту Новицкого в 1,5 мили к ЫЦ от мыса Павловского. Это якорное место укрыто от северо-западных, западных и юго-западных ветров. Глубины здесь 17--28 м. (Пирс длиною 72 м построен у м Шведова. ИМ 72/00)

Якорное место в районе № 308 (10) для иностранных танкеров расположено в 3 кбт к Е от острова Лисий на глубинах 21—36 м; грунт - ил

В районах якорных стоянок № 309 (4) и 308 (10) суда становятся на якорь по указанию Центра.

Для судов, производящих работы по ремонту главных двигателей, предусматривается стоянка на внутреннем рейде по согласованию с инспекцией портового надзора.

Якорное место для малых судов (район № 282), укрытое от всех ветров, кроме северо-западных, северных и северо-восточных, находится 10 в 3,5 кбт к NЕ от мыса Павловского. Глубины здесь 18—24 м, грунт — ил. В районе якорного места выставляются швартовные бочки.

Суда портового флота могут укрываться от шторма в районе между южной границей района № 282 и северо-западным берегом острова Лисий.

Портовые правила. Ниже приводятся выдержки из Обязательных постановлений по Находкинскому нефтеналивному морскому торговому порту, 2000 г., экземпляр которых можно получить по прибытии в порт. <Ввиду того что обязательные постановления периодически корректируются и переиздаются, приведенные ниже выдержки могут несколько отличаться от соответствующего текста обязательных постановлений последующего издания.

Порт Находка, один из крупных тихоокеанских портов Российской Федерации, открытый для захода иностранных судов, находится в заливе Находка. Он состоит из морских торгового и рыбного портов, оборудованных в бухте Находка, вдающейся в западный берег залива Находка между мысом Астафьева (42°49'N. 132°54'Е) и находящимся в 9 кбт к NNW от него мысом Шефнера.

Вдоль берегов бухты, почти на всем их протяжении, сооружены причалы. На территории морского рыбного порта расположены Находкинская база активного морского рыболовства и Находкинская жестяно-баночная фабрика.

На западном и северном берегах залива Находка раскинулся город <Находка.

<К морскому торговому порту приписаны портовые пункты Моряк-Рыболов, Ольга, Рудная Пристань, Терней и Водозабор в бухте Успения. Морскому рыбному порту подчинены государственные надзоры, распо- ложенныс в бухтах Андреева, Южно-Морская, Преображения, Моряк-Рыболов, а также в поселках Каменка и Терней.

Вход в бухту Находка осуществляется по фарватеру № 6, глубины на котором 10—13 м. Он оборудован створом светящих знаков.

Порт Находка открыт для навигации в течение круглого года. В порту выставляются швартовные бочки.

Границы порта. Акватория Находкинского морского торгового порта состоит из внутреннего и внешнего рейдов. К внутреннему рейду относится акватория северной части бухты Находка от ее входа до линии, соединяющей мысы Линдгольма и Баснина (стр. 226). К внешнему рейду порта относится акватория залива Находка, ограниченная с юга линией, соединяющей мысы Попова и Козьмина. Акватории Находкинского нефтеналивного морского торгового порта и морского торгового порта Восточный Порт к внешнему рейду порта не относятся.

Находкинский морской рыбный порт расположен в юго-западной части бухты Находка. Его акватория ограничена линией, соединяющей мысы Линдгольма и Баснина.

Приметные пункты. При подходе к порту Находка ориентирами являются ажурные металлические мачты на горе высотой 285,1 м и холме высотой 167,7 м, расположенные соответственно в 1,4 мили к № 25 и в 1,2 мили к N от мыса Баснина. На мачтах зажигаются загради тельные авиационные огни.

Гидрометеорологические сведения. Бухта Находка защищена горами, поэтому северные и западные ветры здесь большой скорости не достигают.

Свежие южные ветры не задерживаются холмистым юго-восточным берегом бухты и проносятся по ней сильными шквалами, опасными, однако, только для шлюпок.

При южных и юго-восточных ветрах в бухту заходит крупная зыбь, делающая стоянку у причалов северной части торгового порта неспокойной. В таких случаях рекомендуется отходить на рейд или становиться в южной, более защищенной от волнения части бухты.

Для судов, стоящих у причалов в бухте Находка, наиболее опасен сильный и продолжительный южный ветер, который бывает при прохождении тайфунов, но наблюдается здесь редко — один раз в несколько лет. При таком ветре бывает нагон воды до I м и крутая волна высотой до 4 м. С прекращением ветра происходит резкий спад воды, который вызывает очень сильное течение. Это течение может оторвать от причалов ненадежно ошвартованные суда.

В бухту Находка, по сравнению с другими бухтами залива Петра Великого, туманы проникают в значительно меньшей степени, так как они задерживаются окаймляющими ее горами. Однако в июне—июле число дней с туманами составляет 10, а в отдельные годы 25 в месяц.

В северо-восточную часть бухты Находка заходит ветвь течения из реки Партизанская. Это течение несет ил, которым медленно замыва ется фарватер, ведущий в бухту Находка, а также акваторию против причалов торгового порта.

Режим плавания. За входом в бухту Находка имеется район № 291, запретный для плавания.

Лоцманская служба. Лоцманская проводка в порту Находка обеспечивается круглосуточно и является обязательной для всех судов, кроме судов местного плавания, портового флота и пассажирских судов, имеющих разрешение капитана порта на право плавания без лоцмана.

Прием лоцмана производится в районе светящего буя № 1 осевого, на якорных местах или в ином месте по согласованию между капитаном судна, лоцманом и Центром.

Лоцманская проводка судов в Находкинский морской рыбный порт, Находкинскую базу активного морского рыболовства осуществляется лоцманами морского рыбного порта.

Переходы между портами залива Находка, а также от якорных мест до места приема лоцмана вне внутренних портовых вод по согласованию лоцманской службы портов с Центром и с согласия .капитана судна могут выполняться без лоцмана на борту.

При неблагоприятных погодных условиях лоцманская проводка от светящего буя № 1 осевого осуществляется методом лидирования до места, где лоцман может безопасно подняться на борт судна.

Таможня. В порту имеется таможня. Таможенный досмотр судов производится круглосуточно.

Санитарно-карантинная служба. В порту имеется са-нитарно-карантинная служба.Карантинное оформление производится :отечественных сухогрузных судов — на якорном месте в районе № 304 (9) порта Восточный Порт; иностранных сухогрузных судов — на якорном месте в районе № 305 (3) порта Находка; отечественных танкеров — на якорном месте в районе № 309 (4); иностранных танкеров — на якорном месте в районе № 308 (10) Находкинского нефтеналивного порта. До санитарного осмотра судна и предоставления ему свободной практики сообщение с берегом воспрещается. Санитарный осмотр судов осуществляется круглосуточно. В порту можно произвести фумигацию, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию и другие виды санитарной обра ботки судов.

Портовые средства и оборудование. В порту имеются буксиры, буксирные и рейдовые катера, плашкоуты и баржи. Погрузочно-разгрузочные работы в порту полностью механизированы. Имеются водолазы.

Ремонт. В порту можно произвести все виды ремонта судов.

Снабжение. В порту можно пополнить запасы продовольствия, топлива и воды. Заявки на все виды услуг подаются через службу «Трансфлот».

Определение девиации и маневренных элементов судов. В порту производятся девиационные и рядиодевиационные работы и определение маневренных элементов судна. Заявка на эти работы подается за 24 ч до отхода судна.

Гидрометеорологическая станция расположена в порту.

Ледокольная служба. В порту Находка имеются ледокольные буксиры, обеспечивающие проводку судов в порт. Заявка на ледокольный буксир подается в инспекцию портового надзора или в диспетчерскую службу порта за 4 ч до начала ледокольной проводки.

Сообщение и связь. Порт Находка соединен регулярными рейсами с портами Дальнего Востока.

Во время швартовных операций снизь судов с буксирами осуществляется на УКВ, канал 6.

Суда, стоящие на якоре, должны нести непрерывную круглосуточную вахту на УКВ, канал 16.

Мыс Астафьева находится в 4 кбт к NNW от мыса Шведова.

Маяк Астафьева установлен на мысе Астафьева.

Подводные препятствия (бетонный массив), одно из них глубиной над ним 9,5 м находится в 0,8 кбт к Е от мыса Астафьева, другое с h= 9,5 м находится в 0,9 кбт к W от м. Астафьева ИМ 72/00

Затонувшее судно лежит в 4,3 кбт к N от мыса Астафьева.

Створ светящих знаков порта Находка, установленных в 9 кбт к XV 10 от мыса Астафьева, ведет в бухту Находка по фарватеру № 6.

Мыс Шефнера является северным входным мысом бухты Находка. У Шефнера расположен разрушенный пирс длиной 30 м и шириной 7 м. (В 0,8 кбт от м. Шефнера построен пирс длиной 53 м, шириной 10 м и причальная стенка длиной 75 м. К N и S от разрушенного пирса находятяс свалки стрительного материала и металла. ИМ 72/00)

Непосредственно к SW от мыса Шефнера построены два причала и пирсА.В 2,6 кбт к WSW от мыса Шефнера находится еще один пирс.

(К юго-западу от пирсов до причалов Морского торгового порта вдоль береганаходятся навалы камней и желехобитонных конструкций. (ИМ 72/00)

Отличительная глубина 5 м находится в 1,7 кбт к SSЕ от мыса Шефнера.

Мыс Линдгольма расположен в 8,5 кбт к SW от мыса Астафьева. Мыс Линдгольма представляет собой угол причала № 33 морского торгового порта.

Ковш находится у северо-западного берега бухты Находка в 1,4 мили к SW от м. Шефнера. В ковше оборудованы причалы. Здесь можно принять пресную воду. У юго-западной стороны входа в ковш сооружон пирс. (В 1 кбт к W от западной оконечности входа в ковш находятся вда затонувших судна. ИМ 72/00)

Мыс Баснина выступает от северо-западногоберега бухты Находка в 1,8 мили к SSW от м. Шефнера.

Якорные места. Районы № 166, 167, 305 и 306 (1,2,3 и 5) находятся на внешнем рейде порта Находка соответственно в 7 кбт к NE, в 1,7 мили к ENE, в 1,6 мили к E, в 2,2 мили к SE от м. Астафьева. Глубины в районах № 166, 167 – от 6,4 до 12 м, грунт- илистый песок, ил и песок. Глубины в районах № 305 и 306 – от 13,2 до 30,5 м, грунт – ил. Районы №166, 167 предназначены для отечественных, а № 305, 306 для иностранных сухогрузных судов.

Район № 305 является карантинным для иностранных судов, прибывающих в порты Находка и Восточный порт.

На всех якорных местах суда становятся на якорь по указанию Центра.

Ковш оборудован у северного берега залива Находка в 6 кбт к NNЕ от мыса Шефнера. Ковш огражден двумя молами: западным и восточним. Вход в него 120 м обращен к SW. Глубины между молами во входе в ковш 4 – 4,5 м, а западной части ковша 1.4 — 5,4 м Востоная часть ковша мелководна, глубины в ней 0,1 - 1,7 м.

В севере- западной части ковша находятся бетонные монолиты, у восточного мола лежат осыхаюшие и подводные камни

Перс разрушенный расположен в 1.6 мили к ENЕ от мыс Шефнера. Восточнее этого пирса находятся остатки еще двух разрушеииых пирсов.

Река Партизанская впадает в северо-восточную часть залива Находка. Живописная долина реки расположеиа между горами поросшими лист-венным и хвойным лесом. Перед входом в реку находится бар. Через бар ведет ыарватер, по которому могут проходить малые суда с осадкой до 1 м. Ввиду того что положение фарватера часто меняется,плавание по нему возможно при знании месных условий. Глубины на фарватере реки в 2.5 мили от устья 2-4.5 м. а местами превышают 5 м.

Горы Сестра и Брат возвышаются на левом берегу устьевого учаспм реки Партизанская Гора Сестра высотой 318.6 м расположена у входя в устье реки Партизанская н имеет двойную вершину; гора Брат иаходится в 2,1 мили к NNE от горы Сестра. Верхняя часть горы Брат разрушена, здесь ведутся каменоломные работы Западные склоны гор крутые и обрывистые, а восточные пологие По своей форме гора Сестра резко отличается от гор. расположенных вблизи, полому при плавании в заиливе Находка она приметна. Ограждающий пеленг 30 гр. на гору Сестра проходит по западной кромке банки Крейсер и восточной кромке ванки Белкина

Между горами Сестра и Брат на левом берегу устьевого участкареки Партизанская находится холм Племянник высотой 144,2 м.

Мыс Сестринский (42°49'N. 132°59'Е) -южный входной мыс рекн Партизанская я северный входной мыс бухты Лашкевнча. Мыс Сестринский образованный скалистым н обрывистым юго-западным склоном горы Сестра, окаймлен рифами и осушкой. К N н SЕ от мыса Сестринский выступают осыхающис отмели

Бухта Лашкевнча вдается в восточный берет залива Находка между мысом Сестринский н мысом Клыкова, находящимся в 7 кбт к S от мыса Сестринский Берега бухты, за исключением восточною, высокие и образованы пологими склонами прибрежных холмов. Восточный берег низкий, песчаный. От середины этого берега выступает скалистый мыс, разделяющий бухту Лашкевнча на две части: северную и южную Северная часть бухты загромождена надводными, осыхаюшими и подводиыми камнями, простирающимися на 2 кбт от берега. Южная часть бухты отмелями, дно вдоль берега покрыто водорослями.

Кекур высотой 6 м находится в 3.2 кбт от мыса Сестринский. Кекур покрыт птичьим пометом и при солнечном освещении имеет белый цвет.

Мыс Клыкиаа южный входной мыс бухты Лашкенича обрывистый, окаймлен галечным пляжем н рифами.

В 1.5 кбт к NW от мыса Клыкова лежит каменистая банка с наименьшей глубиной 3 м. Между банкой и мысом Клыкова имеется проход с глубинами более 5 м.

Якорное место для малых судов, укрытое от южных и юго-восточных ветров, находится в южной части бухты Лашкевнча. Глубины на якорном месте 4.5- 6 м, грунт - ил, песок.

Наставление для входа а бухту Лашкевича. При входе в бухту следует идтн курсом 90', имея прямо по носу скалистый мыс, разделяющий бухту на две части. Когда мыс Клыкова придет на траверз, надлежит круто поверна нуть на SE и идти к якорному месту, непрерывно измеряя глубину.

Банка Крейсер каменистая с наименьшей глубиной 2,5 м находится в 1,5 мили к SSW от м. Клыкова. При плавании в заливе Находка банку Крейсер можно обходить с Е и W. При отсутствии ограждения ни в коем случае не следует приближаться к пеленгу 30гр. на гору Сестра, который ведет по западной кромке банки Крейсер. Светящие буи банки Крейсер северный, западный и южный выставляются с соответсвующих сторон соответственно в 1,3 : 1,7 : мили к SW и в 1,7 мили к SSW от м. Клыкова.

От б. Лашкевича до порта Восточный Порт берег залива Находка тянется к SE. В это берег незначительно вдаются бухточки, берега которых образованы пологими склонами горы Арсения, местами прорезанными лощинами.

Швартовная бочка выставляется в 8,3 кбт к W от мыса Клыкова

Банка с глубиной 8,4 м лежит в 4 кбт к ШЗМот мыса Клыкова. Кромки банки приглубы.

Банка Белкина с наименьшей глубиной 6 м расположена в 6,5 кбт к SW от мыса Клыкова. В 0,8 кбт к S от банки Белкина имеется банка с глубиной 8,8 м.

Островок Стаорнып (42°48'М, 133°00'Е) высотой 10,1 м обрывист и в солнечные дни выделяется на зеленом фоне берега материка своим беловатым цветом, вершина его поросла травой. Островок соединен с берегом подводной каменистой грядой. Другая подводная каменистая гряда с глубинами 3,8 9 м тянется на 3,9 кбт к SW от островка Створный.

Порт Восточный Порт — один из крупиейших портов Российской Федерации — находится у восточного берега залива Находка в бухте Врангеля и открыт для навигации отечественных и иностранных судов круглый год.          :

Берега залива Находка в границах порта между мысами Неприступный н Козьмина в основном высокие. Северо-восточный берег образован пологими склонами горы Арсения. К берегу вершины бухты Врангеля выходит поросшая травой долина, по которой протекают речки Хмыловка и Глинка. Южный берег бухты Врангеля образован пологими, а юго-западный — крутыми склонами прибрежных гор, поросшими кустарником и лесом. От бухты Врангеля до мыса Козьмина берег скалистый, изрезан бухтами. Берега вершин бухт невысокие, зачастую обрывистые. Высокие берега окаймлены камнями, которые выступают от береговой линии на 0,4 кбт.

На берегах бухты Врангеля раскинулся поселок Врангель.

(Границы порта. Акватория порта включает в себя часть залива Находка, ограниченную с северо-востока, востока и юга береговой линией залива, соединяющей мысы Неприступный, Каменского, береговой линией б. Врангеля, мысом Петровского и далее береговой линией залива др м. Козмина, береговой линией б. Козмина, озера Второго до м. Крылова, а с юга- запада и северо-запада – линиями, соединяющими м. Крылова, точки 42гр 44,5 N 132гр 58,9 Е , 42 47,5 132 58,9 Е и м. Неприступный. ИМ 24/63/05)

Акватория порта делится на внутренний и внешний рейды. Внутренним рейдом является бухта Врангеля, вдающаяся в восточный берег залива Находка между мысами Каменского и Петровского. На остальной  части акватории порта находится внешний рейд.

Подводный кабель проложен в юго-восточной части залива Находка из точки в 4-х кбт к ENE от м. Козмина.

Лоцманская служба. Лоцманская проводка в порту обеспечивается круглосуточно и является обязательной, кроме судов месного сообщения длиной менее 20 м, судов портового и вспомогательного флота.

При м лоцмана производится на якорных местах внешнего рейда или на входе в бухту Врангеля, или в ином месте по согласованию между капитаном судна, лоцманом и Центром.

Переходы между портами залива Находка, а также от якорных мест и до места приема лоцмана вне внутренних портовых вод по согласованию лоцманской службы порта с Центром и с согласия капитана судна могут выполняться без лоцмана на борту. При неблагоприятных погодных условиях лоцманская проводка от светящего буя № I осевого осуществляется методом лидирования до места, где лоцман может безопасно подняться на борт судна.

Таможня имеется в порту.

Санитарно-карантинная служба. В порту имеется са-нитарно-карантинный отдел. Капитаны судов за 6 ч до входа в порт должны сообщить в отдел о санитарном благополучии судна. Санитарный осмотр судов осуществляется круглосуточно. До завершения санитарного осмотра судна н предоставления ему свободной практики сообщение с берегом запрещается. Карантинное оформление производится в районах якорных стоянок: отечественных сухогрузных судов — в районе № 304 (9) порта Восточный Порт; иностранных сухогрузных судов — в районе № 305 (3) порта Находка; отечественных танкеров — в районе № 309 (4); иностранных танкеров — в районе № 308 (10) Находкинского нефте<наливного порта.

Портовые средства и оборудование. В порту погрузочно-разгрузочные работы механизированы. Имеются танкера-бункровщики, буксиры, катера, нефтемусоросборщики и баржи.

Ремонт. В порту можно произвести мелкий ремонт судов и электросварочные работы.

Снабжение. В порту можно пополнить запасы продовольствия а также получить топливо (с танкера-бункеровшика) и пресную воду (у причалов и с танкера-бункеровщика).

Ледокольная служба. Проводка судов в порт осуществляется ледокольными буксирами.

Сообщение и связь. Суда, следующие в порт или стоящие на внешнем рейде, могут осуществлять связь на УКВ со следующими береговыми службами:

Во время швартовных операций связь судов с буксирами осуществляется на УКВ канал 6.

Суда, стоящие на рейде должны непрерывно нести вахту на УКВ канале 16.

Предупреждение. В бухте Врангеля продолжается строительство гидротехнических сооружений. В вершине бухты Врангеля и в устье речки Хмыловка производятся дноуглубительные работы. В связи с этим береговая линия и глубины в бухте могут не соответствовать показанным на картах.

Мыс Неприступный находится в 3,8 кбт к 5Е от островка Створный. Мыс обрывист, коричневого цвета, вершина его покрыта травой. Оконечность мыса представляет собой малоприметный, поросший травой островок одинаковой высоты с берегом н соединенный с ним короткой осыхающей косой.

Маяк Неприступный установлен на мысе Неприступный. При маяке имеется девиационный радиомаяк Неприступный, который работает по запросу судов в ясную погоду в любое время суток.

Риф выступает в 4,8 кбт к 5 от мыса Неприступный. В средней части рифа расположен камень высотой 1,5 м. Над рифом даже при небольшой зыби образуются буруны.

В 1,8 кбт к W от южной части рифа лежит банка с глубиной 3 м.

Гора Арсения (42°48' N. 133°03' Е) с двумя вершинами высотой 429,1 и 422,7 м находится в 3 милях к Е5Е от мыса Клыкова. Склоны горы подступают непосредственно к восточному берегу залива Находка.

Мыс Красный находится в 1,6 мили к 5Е от мыса Неприступный. Обрывы мыса Красный красноватого цвета. Мыс окаймлен камнями и рифами, выступающими от него на расстояние до 2,2 кбт.

В 8,5 кбт к SЕ от мыса Красный в залив впадает ручей, протекающий по долине. Вблизи устья ручья находится несколько построек.

Банки с глубинами 4,9 и 4,2 м расположены в 2 кбт к NW и к SSW от мыса Красный. На банках имеются надводные и осыхающие скалы. В 2 кбт к W и в 4 кбт к SW от устья упомянутого ручья лежат банки с глубинами соответственно 3 и 9,4 м.

Светящий знак Береговой установлен в 7,3 кбт к ЕSЕ от мыса Красный.

Светящий буй № 2 осевой выставляется в 1 миле к SW от мыса Красный в точке соединения фарватеров № 2, 3 и 7.

Створ светящихся знаков бухты Врангеля, установленных на берегу вершины бухты Врангеля, ведет от светящего буя № 2 осевого по оси фарватера № 3 в бухту.

Мыс Каменского — северный входной мыс бухты Врангеля — образован обрывистыми склонами холма высотой 89,1 м, находящегося в 3,5 кбт к N от этого мыса. На 60 м к S от мыса Каменскою отходит осыхаюший риф, около которого разбросаны подводные камни.

Центр ЕАСУДС в заливе Находка расположен в 3 кбт к NNW от м. Каменского.

Светящий знак Каменского установлен на оконечности осыхающего рифа, отходящего от мыса Каменского.

Светящие буи бухтыВрангеля правой и левой сторон выставляются соответственно в 5 и 3,7 кбт к SSW от мыса Каменского. Затонувший понтон лежит на мели вблизи берега в 2,3 кбт к NE от мыса Каменского.

Затонувшее судно с частями над водой находится в 3,6 кбт к NE от мыса Каменского.

Пирс длиной 50 м, шириной 6 м сооружен у оконечности дамбы, распо-ложенной у северного берега бухты Врангеля в 3,8 кбт к NE от мыса Каменского. Глубины у северо-восточной стенки пирса 1,7—3,9 м, у юго- западной 2,7—3,8 м, у оконечности 3,9—4 м.

В 20 м к ЕNЕ и WSW от оконечности пирса находятся палы, а в 45 м к Е от основания дамбы — надводная свая (рельс) высотой 0,7 м.

Труба котельной приметная находится в 6,5 кбт к ENE от мьи Каменского.

Свайная преграда высотой 1,9 м расположена у северного берега бухты Врангеля в 5 кбт к ЕNЕ от мыса Каменского.

(Светящий буй № 3, 5 правой стороны выставляются в 1,5 мили к SE от м. Каменского. Светящий буй № 2 левой стороны выставляется в 1,5 мили к SE от м. Каменского. Светящие буи северный, восточный и южный выставляются соответственно в 1,6 : 1,7 и 1,7 мили к SE от м. Каменского и ограждают отмель рифа. ИМ 3012/03)

(Светящий зна Хмыловка установлен в 1,5 мили к SE от м. Каменского. Створ светящих знаков, ведущий в устье реки Хмыловка, установлен в 1,5 мили к ESE от м. Каменского. ИМ 1992/02)

Мыс Петровского — южный входной мыс бухты Врангеля. Он скалистый и обрывист и окаймлен надводными, осыхающими и подводными камнями.

Предупреждение. На стыке причалов № 10 и 11 глубины могут быть менее показанных на карте, так как здесь происходит нанос грунта сточными водами. Периодически проводятся дноуглубительные работы.

Опасности. Два затонувших судна с частями над водой и металлическая труба высотой 0,9 м над водой находятся вблизи берега на участке длиной 90 м к S от юго-восточной оконечности хозяйственного причала.

Затонувший понтон расположен в 50 м от берега в 3,5 кбт к SЕ от хозяйственного причала.

Якорные места в районах № 307, 302, 303 и 304 (6, 7, 8 и 9) находятся на внешнем рейде порта Восточный Порт соответственно в 8 кбт к WSW в 5 кбт к SS Е, в 1,8 мили к SSЕ и в 2,3 мили к S от мыса Неприступный. Еще одно якорное место в районе № 306 (5) расположено за пределами внешнего рейда в 2,1 мили к WSW от мыса Неприступный.

Глубины на якорных местах 11,4—40 м, грунт — ил. Якорные места в районах № 306 и 307 (5 и 6) предназначены для иностранных, а в районах № 302 и. 303 (7 и 8) —для отечественных сухогрузных судов.

Якорное место в районе № 304 (9) является карантинным для отечест венных сухогрузных судов.

На всех якорных местах суда становятся на якорь по указанию Центра.

Кроме того, на внутреннем рейде порта имеются якорные места, где по разрешению инспекции государственного надзора суда могут кратковременно становиться на якорь:

1. 42°44,50'N, 133°04,10'Е

2. 42°45,00'N 133°03,70'Е

3. 42°45,45'N 133°03,46'Е

Бухта Козмина вдается в восточный берег залива Находка между мысами Козмина и Крылова, выступающими соответсвенно в 1,9 и 2,8 мили к SW от м. Петровского. Северный и южный берега бухты высокие, преимущественно обрывистые и окаймлены камнями. К вершине бухты эти берега понижаются и переходят в низкий перешеек шириной около 200м отделяющий от бухты озеро Второе. Через перешеек прорыт канал.

В канале и западной части озера Второе ведутся дноугубительные работы и строительство причальных сооружений.

Район № 368, закрытый для плавания, расположен у южного берега б. Козмина. В районе находятся садки марикультуры.

Мыс Козмина является северо-восточным ходным мысом бухты Козмина. Он обрывист и окаймлен надводными, осыхающими и подводными камнями.

В 2,8 кбт к WNWот мыса Кузьмина находится камень с глубиной 2,1 м. К Е от этого камня лежат банка с глубиной 7,8 м, камень с глубиной 2 м и осыхающий камень. Между этими опасностями и камнями, окаймляющими мыс Кузьмина, проходить не следует.

Светящий буй мыса Козьмина западный выставляется к W от камня с глубиной 2,1 м в 3,8 кбт к WNW от мыса Козьмина.

Озеро Второе отделено от бухты Козьмина низким перешейком. Это озеро хорошо защищено от всех ветров. Оно сообщается, с бухтой прорытым через перешеек каналом длиной 150 м, шириной 90 м и глубинами в его средней части 5,1 – 13,6м. Грунт в озере ил.

(Причалы. У северной стенки канала оборудован причал длиной 210 м. К востоку от него построено еще два причала длиной по 80 метров, между причалами находятся два слипа. ИМ 46/98/01)

Светящие знаки озера Второе левый и правый входные установлены соответственно на северном и южном берегах канала, ведущего из бухты Козьмина в озеро.

Причал рыбной базы оборудован у южной стенки канала. Длина причала 50 м, глубины возле его стенки 2,6—4,6 м.

Поселок Козьмино раскинулся на северном берегу озера Второе. Строения его приметны с бухты Козьмина. В поселке находится рыбная база, есть телефон и медицинский пункт.

Якорное место находится в средней части бухты Козьмина. Глубины на якорном месте 15—20 м, грунт— илистый песок и ракушка.

Мыс Крылова (42°43' N, 133°00'Е) является восточным входным мысом залива Находка и юго-западным входным мысом бухты Козьмина. Он скалист, обрывист и окаймлен камнями.

Банки с глубинами 15 и 10,4 м находятся соответственно в 2 кбт к NW и в 1,7 мили к 55Е от мыса Крылова.

Озеро Первое расположено в пади Озерная между высокими и обрывистыми склонами в 1,9 мили к 5Е от мыса Крылова. Вода в озере соленая. От залива Петра Великого озеро отделяется косой шириной около 100 м, в южной части которой имеется мелководная протока. Западный берег косы покрыт валунами и галькой. На южном берегу протоки расположено селение.

Рекомендации для входа в залив Находка и плавания в нем. Суда, направляющиеся в залив Находка, должны следовать по одной из систем разделения движения, располженных к S и SE от входа в залив, и далее через район круговогодвижения в залив Находка.

В хорошую ясную погоду вход в залив трудностей не представляет. При ограниченной видимости на подходах к заливу Находка необходимо использовать радиомаяк Находка и судовую РЛС.

За 2 мили до подхода к светящему бую № 1 осевому суда должны установить радиосвязь на УКВ с Центром и осуществлять дальнейшее лавание по фарватерам залива и акваториям его портов, руководствуясь Правилами плавания кораблей и судов в заливе Находка, Обязательными постановлениями по портам, расположенным в заливе Находка, и строго выполняя указания Центра.

Конец формы